潍坊市人民医院体外受精显微操作管等

耗材一批院内公开招标公告(二次）

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计 年用量 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四标段 | 穿刺导引套装 | 各100套 | 4Fr470、5Fr 550 | 须提供样品 |
| 第五标段 | 牙科种植导板 | 800套 | 600 | 须提供样品 |
| 第十标段 | 一次性洞巾、中单 | 洞巾50000、 中单36000 | 0.6/0.6 | 须提供样品 |
| 第十一标段 | 缝合线 | 20条 | 1200 | 须提供样品 |
| 第十二标段 | 吸引导管 | 200条 | 350 | 须提供样品 |
| 第十三标段 | 人工心脏瓣膜 | 20个 | 18700 | 须提供样品 |
| 第十四标段 | 生物瓣膜 | 20个 | 60000 | 须提供样品 |
| 第十五标段 | 囊袋张力环 | 20个 | 1260 | 须提供样品 |
| 第十六标段 | 球囊扩张导管3 | 30条 | 7900 | 须提供样品 |
| 第十七标段 | 颈动脉支架系统 | 50套 | 10750 | 须提供样品 |
| 第十九标段 | 外周球囊扩张导管 | 50条 | 2500 | 须提供样品 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年6月7日上午9点至6月13日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年6月6日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.投标货物须提供样品及使用说明书，未提供样品不得分；

2.投标货物须提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）

近期供货价格证明材料2份，未提供证明材料不得分；

3.本项目最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

6.星标（*）条款“山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第四标段：穿刺导引套装

*1.鞘管可撕裂、多规格：分别在最小直径范围内保证4Fr、5Fr导管及导丝的进入；

2.鞘管长度（不含扩张器）7cm；

3.安全型手术刀，可单手开合，方便操作；

4.镍钛合金弹簧导丝，直径.018”，长度等于45cm，尖端柔软，整体抗打折；

5.扩张器与鞘管过渡平滑，正常皮肤可无需切口；

6.21G回声穿刺针，在超声引导下可见；

*7.尖锐物收集杯，保护操作者免受针刺损伤；

*8.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第五标段：牙科种植导板

1. 产品用途：适用于牙科种植手术中辅助安装种植体；

2. 功能技术参数

2.1 产品规格

2.1.1 可制作如下规格：

定位导板：可分别制作植入1颗、2颗、3颗、4颗、5颗、6颗、7颗、8颗种植体植入的导板

全程导板：可全程引导1颗、2颗、3颗、4颗、5颗、6颗、7颗、8颗种植体植入，并配备有即刻修复的基台及临时冠；

2.1.2 结构：本产品由底托和导环组成；

2.1.3 材料：种植用手术导板按材料分为：非金属部分和金属部分；

2.1.3.1 种植用手术导板的非金属部分采用树脂材料制造；

2.1.3.2 种植用手术导板的金属部分采用外科器械用不锈钢材料制造；

2.2 产品性能：该产品在临床医生安放种植体时可以辅助医生确定种植体植入的方向，位置及深度。

2.2.1表面粗糙度

种植用手术导板不锈钢部分的表面粗糙度：

外表面：小于等于1.0

其余：小于等于2.0

厚度大约2mm-3mm，定位孔周围的厚度大约2mm-4mm。

2.2.2 耐腐蚀性能：不锈钢部件应有良好的耐腐蚀性能，应不低于行标《YY/T 0149-2006》中沸水试 验法b 级的要求。

3.售后服务：响应时间与供货时间：接到医生通知后在双方约定的时间内到指定地点取走模型，最快 4 小时服务响应，6 小时到医院实地服务制度。按照医院要求制作完成送到医院指定地点、指定房间。如果医院有加急情况，向我公司说明， 双方商议后确定最终时间 (紧急情况下30 分钟响应，24 小时内到货。)

4.质量要求：按照设计单及技术要求制作导板，如不能达到要求及时与医生沟通。产品应是消毒后全新的，产品符合国家标准、行业标准及企业标准。

*5.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第十标段：一次性洞巾、中单

1.产品用途；临床科室用于铺无菌面。

2.功能技术参数

2.1 产品为无菌包装，一次性使用，3片/包。

2.2 产品规格及要求：

2.2.1 规格要求：45cm*60cm；≥40g/㎡。

2.2.2 折叠要求：

中治巾：分别为1层扇形折叠、2层扇形折叠；

洞  巾：1层扇形折叠。

2.3 最小包装（3片/包）清晰标有生产许可、生产日期、灭菌批号等相关产品信息。

第十一标段：缝合线

1.产品用于二尖瓣腱索修补或替换；

2.线和垫片材质均为ePTFE材质；

*3.针线比例1:1；

*4.针为圆头针；

5.非吸收单股缝合线；

6.具有不同型号。

*7.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第十二标段：吸引导管

1.适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用;

2.一次性使用心外吸引管导管;

3.型号规格有大、小号等多型号， 型号规格齐全，可以根据病人的年龄及体征需要，选择型号规格合适的心外吸引管;

*4.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第十三标段：人工心脏瓣膜

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造瓣膜；

*2.瓣膜主体材料为纯热解炭，不含任何金属及合金；

3.缝合环材料为聚四氟乙烯，容易缝合；

*4.瓣叶最大开合角度90度；

*5.较低的抗凝要求，便于术后的抗凝管理，减少出血风险；

*6.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第十四标段：生物瓣膜

一、主动脉瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣；

2.技术参数：

2.1 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

*2.2 心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组经抗钙化处理的牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

*2.3 主动脉瓣膜尺寸19号≤尺寸≤29号；

*2.4 低瓣架结构；

2.5 支架下瓣叶安装；

2.6 完全环上瓣设计；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货;

*5.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

二、二尖瓣

1.用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造二尖瓣；

2.技术参数

2.1 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成；

2.2 心脏瓣膜由形状、大小、厚度与弹性相匹配的三组经抗钙化处理的牛心包瓣叶，钴铬合金支架、钴铬合金带和聚酯材料等构成；

*2.3 二尖瓣瓣膜尺寸25号≤尺寸≤33号；

*2.4 能够经受高达130mmHg的人体二尖瓣闭合压力；

*2.5 植入辅助系统，能够帮助避免术中人工瓣叶被缝线缠绕的问题；

*2.6 低瓣架高度和非对称设计；

3.无菌包装，配温度监测；

4.接到医院通知后24小时以内到货；

*5.山东省药械集中采购平台挂网目录内产品。

第十五标段：囊袋张力环

1.产品主要用于晶体脱位手术中，主要包括外伤性晶体脱位及自发性晶体脱位术；

2.材质：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）；

3.球直径0.21mm；

4.最大外周尺寸12mm；

5.无菌一次性使用；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十六标段：球囊扩张导管3

1.产品主要用于下腔静脉，髂股静脉腔内成形;

2.产品直径:12-26mm，长度:20-60mm

3.输送系统为80cm和120cm，兼容0.035”导丝系统。

4.较强的扩张能力，最大爆破压达到18atm。

5.材质为复合纤维材质，顺应性为超级非顺应性(<5%)。

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十七标段：颈动脉支架系统

1.结构组成:支架系统由输送系统、自膨胀镍钛合金支架和漏斗形导引器组成；输送系统由导管尖端、内导管、导管外鞘、按钮和手柄组成；

2.适用范围:支架与远端血管保护伞配合使用可治疗颈动脉内膜切除术后具有不良事件高危或者标准风险的患者，对患者进行颈动脉血管重建；

3.技术要求:

3.1 采用激光雕刻开环设计，可单手操作；

3.2 支架为一定长度和直径的网状管体，采用镍钛合金(Nitinol)材料制成，安装在内导管和外导管鞘之间；

3.3 支架外形分为直形和锥形两种；

3.4 输送导管由高密度和低密度聚乙烯、聚醚醚酮(PEEK)和尼龙12制成；

3.5 漏斗形导引器由聚四氟乙烯制成；

3.6 产品电子束灭菌，一次性使用；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十九标段：外周球囊扩张导管

1.结构组成:由导管和球囊等部件组成，且配有一个主要冲洗工具和一个冲洗工具；

2.适用范围:适用于外周血管系统的球扩式支架和自膨式支架的后扩张和颈动脉血管狭窄斑块处预扩，与保护伞和支架配套使用；

3.技术要求:

3.1 软尖端:Pebax母料；外部构件:尼龙12/增塑尼龙12；内部构件:Plexar/高密度聚乙烯、增塑尼龙12母料；

3.2 导管体部标记物:白色金属箔片;导管体部涂层:Microglide；

3.3 球囊:尼龙12/Pebax;球囊标记带:铂铱合金；

3.4 产品电子束射线灭菌，一次性使用；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。