潍坊市人民医院一次性使用无菌克氏针等耗材一批

院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 一次性使用无菌克氏针 | 3000支 | 36 |
| 第二标段 | 一次性使用无菌洗手刷 | 2000个 | 1.45 |
| 第三标段 | 通气引流管 | 400条 | 430 |
| 第四标段 | 隐疤痕无充气甲状腺手术器械一批 | 1套 | 79000 |
| 第五标段 | 一次性使用中心静脉导管包 （抗感染无药物涂层） | 各50条 | 单腔1460、 双腔1950、 三腔2400、 四腔3500 |
| 第六标段 | 可塑形微导管Ⅱ | 20套 | 28500 |
| 第七标段 | 血管重建装置和传送系统 | 50条 | 45000 |
| 第八标段 | 颅内支架系统 | 20条 | 52000 |
| 第九标段 | 血流导向栓塞器械 | 5套 | 175000 |
| 第十标段 | 颅内支持导管 | 10条 | 16000 |
| 第十一标段 | 远端通路导管 | 20套 | 115cm28800、 125cm33800、 131cm36800 |
| 第十二标段 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 10套 | 111000 |
| 第十三标段 | 食道粘膜染色组合套装 | 5000盒 | 280 |
| 第十四标段 | 肺灌注溶液 | 10袋 | 4500 |
| 第十五标段 | 囊袋张力环 | 20个 | 1260 |
| 第十六标段 | 一次性使用泪道引流管 | 40套 | 1180 |
| 第十七标段 | 一次性使用鼻泪管支架 | 40套 | 1860 |
| 第十八标段 | 义眼台 | 10套 | 5300 |
| 第十九标段 | 气管支气管支架 | 20条 | 19500 |
| 第二十标段 | 导管固定器 | 1000套 | 355 |
| 第二十一标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路I | 2000套 | 50 |
| 第二十二标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路II | 500套 | 70 |
| 第二十三标段 | 一次性使用高压氧仓吸氧管路III | 500套 | 140 |
| 第二十四标段 | 生物纤维素创伤敷料 | 5*5cm约300片、7.5*10cm约400片、15*20cm约300片 | 5*5cm 430 7.5*10cm 765 15*20cm 2985 |
| 第二十五标段 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 1500套 | 100 |
| 第二十六标段 | 球囊扩张导管3 | 30条 | 7900 |
| 第二十七标段 | 球囊扩张导管4 | 80条 | 9800 |
| 第二十八标段 | 带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶 | 30000个 | 100ml0.5 200ml0.7 |
| 第二十九标段 | 一次性吸引活检针 | 12000支 | 400 |
| 第三十标段 | 两件式造口微凸底盘 | 300套 | 94 |
| 第三十一标段 | 耐高压输液港及其附件(专用针) | 各270件 | 给药装置7800、专用针150 |
| 第三十二标段 | 一次性负压引流装置 | 各50套 | 890（≤F18）、 1100（≥F20） |
| 第三十三标段 | 定制式正畸矫治器 | 300 | 见附表2 |
| 第三十四标段 | 活检套装及其附件 | 100套 | 2100 |
| 第三十五标段 | 关节镜手术器械一批 | 1批 | 188100 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年8月30日上午9点至9月5日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月29日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

6.※标条款“山东省药械集中采购平台挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供

者为无效投标。

二、技术参数

第一标段：一次性使用无菌克氏针

1.功能用途：供骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或导引用；

2.规格：1.0*280mm、1.2*280mm、 1.5*280mm、2.0*280mm、2.5*280mm、3.0*280mm、3.5*280mm；

3.金属骨针的抗拉强度>960Mpa.；

4.金属骨针的最终表面的点蚀电位值（Eb）应不低于800mV；

5.金属骨针的表面不得有不连续缺陷

6.金属骨针的表面粗糙度参数Ra之数值应不大于:圆性体外表面0.2um，刃部或螺纹3.2um，其余表面0.8um；

7.金属骨针表面应光滑，不得有锋棱(部除外)，毛料、凹痕等缺陷；

8.无菌独立包装，骨针尖端有保护胶帽避免刺破外包装。

第二标段：一次性使用无菌洗手刷

1.产品供外科手消毒时清洗手臂、创面刷洗消毒使用；

2.由海绵块、塑料壳和软刷毛组成；

3.海绵镶嵌在塑料刷槽中，刷毛细软不伤皮肤；

4.一次性使用，无菌独立包装。

第三标段：通气引流管

1.该产品用于引流分泌物（中耳渗出物）及通气和平衡中耳压力，以缓解咽鼓管压力。适用于鼓膜渗出物（中耳炎分泌物—胶耳）和慢性通气问题；

2.材质：医用硅橡胶；

3.通常用T型管，要求内径1mm-1.25mm，长度12mm，凸缘内径9mm-10mm；

4.灭菌一次性使用。

第四标段：隐疤痕无充气甲状腺手术器械一批

1.用于开展无充气甲状腺手术，达到颈部不留疤痕手术效果；

2.具体配置及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，左弯，尺寸为40±3mm | 1 |
| 2 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，直头，尺寸为60±3mm | 1 |
| 3 | 开放式拉钩 | 带冲洗功能，头宽40 ，右弯，尺寸为40±3mm | 1 |
| 4 | 开放式拉钩 | 简易款，长195±3mm，宽22±3mm，拉钩进入人体的部件均采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造。 | 2 |
| 5 | 悬吊装置固定器 | 最大限度长130±3mm，宽85±3mm，用于固定悬吊杆，便于手术进行，50N的重力情况下，其垂直位移不大于1cm。 | 1 |
| 6 | 悬吊杆 | 用于共同链接拉钩及悬吊装置固定器，辅助拉钩。悬吊端长620±3mm，固定端长680±3mm | 1 |
| 7 | 卷链器悬吊 | 长190±3mm，宽35±3mm，用于固定拉钩，缓解助手工作强度。 | 1 |

3.重复消毒用手术器械。

第五标段：一次性使用中心静脉导管包（抗感染无药物涂层）

1.产品导管腔和外侧均有改良聚合物（聚己缩胍）嵌合在导管材质中，导管相关性病原菌一接触导管，就会被杀死；

*2.特殊抗菌材质，不依赖释放药物或者抗生素达到抗菌效果，无药效衰减和耐药性产生；

*3.产品由导管、Y形连接器、延长管和可移动固定翼组成，配件还包括Y形导引针、镍钛记忆合金导丝、扩张器、Omnifix 5ml注射器、解剖刀、固定夹、Safsite安全接头和心房内心电图导联监测连接线；

*4.导管尖端软头由不透明的聚氨酯制成；

*5.导丝每10cm有长度标记，尖端呈弯曲；

6.导丝采用由镍钛记忆合金材料，具有柔韧性，能避免打折和缠绕；

7.导管末端带有Safsite® 安全接头，可进行无针连接，减少针刺伤；

8.心房内心电图导联监测连接线可以通过心电图P波形状，辅助确定导管末端准确位置；

9.Y型导引针用于静脉穿刺，侧边单项阀门方便在穿刺钢针的同时置入导丝；

10.可调节的固定翼用于在导管入皮位置固定导管；

11.产品具备单腔、双腔、三腔或更多通路的高流量需求；

*12.满足成人、儿童、新生儿使用；

13.产品经过CFDA、FDA认证；

14.一次性使用无菌产品；

*15.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第六标段：可塑形微导管II

1.功能用途：管腔大，输送更顺畅，能到达远端血管，适合配套输送Phenom27导管；

2.本产品为刚度可变的单腔导管，由座、应力缓冲器、导管外层、支撑编织层、导管内衬、远端标记组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚丙烯酰胺涂层。包含带有一个蒸汽塑形针；

3.产品末端具有不透射线标记铂、铱环；

4.头端形状：ST；

5.远端外径约0.055英寸，近端外径约0.061英寸，长度 约105cm和120cm；

6.一次性使用无菌产品；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第七标段：血管重建装置和传送系统

1.产品主要用于动脉瘤辅助栓塞治疗；

2.产品应与栓塞弹簧圈配合使用，治疗宽颈、颅内、囊状动脉瘤或梭形动脉瘤；

3.展开直径在3-5mm；

4.具有有头端、无头端多种型号选择：

5.产品型号多样，长度可选择，最长支架长度完全展开长度应大于30mm，可覆盖较长病变；

6.支架可回收，释放不准确可回收重复操作，确保手术安全性；

7.传送系统包括一条传送导丝和一个导入器，支架预装在导入器内的传送导丝上；

8.导入器由远端呈锥形的聚合物构成，保证支架顺畅地通过导入器进入灌注导管；

9.导入器具有冲洗孔，手术操作步骤简化；透视下显影清晰，短缩率低，定位精准；

10.可植入支架材质为镣钛材料，并采用闭环设计,外表具有聚合物涂层。

*11.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第八标段：颅内支架系统

1.产品主要用于辅助常规及复杂迂曲的动脉瘤栓塞；

2.产品由自扩张支架、递送导丝及导引鞘组成，附件配有扭矩装置；

3.自扩张、开孔式开放环镍钛合金支架，近端和远端各带有三个不透射线标记；

4.支架已预装在支架递送导丝上，并带有一个起保护作用的导管鞘；

5.直径：3.0mm/4.0mm/4.5mm ，长度:15mm/21mm/24mm/30mm；

6.能通过0.0165-0.017in的微导管输送，保证治疗器械能够到达更远端细小血管的病变部位；

7.一次性使用，无菌提供；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第九标段：血流导向栓塞器械

1.产品适用于靶病变血管为颈动脉岩骨段及以上血管的动脉瘤患者。动脉瘤为未破裂囊状大型或梭型动脉瘤的治疗；

2.产品由编织植入物，递送系统组成；

3.编织植入物由铂钨合金，钴铬合金编织制，预装在递送系统上；

4.递送系统包括递送导管和推送器；

5.递送导管的远端具有不透射线标记；导管远端涂有亲水涂层；

6.推送器的近端和末端均有不透射线标记带；

7.直径3.0mm/4.0mm/5.0mm ；

8.长度：15mm/20mm/25mm/30mm/40mm/50mm；

9.一次性使用，无菌提供；

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十标段：颅内支持导管

1.该产品专为辅助血栓捕获和快速血管再通设计的颅内血管通路器械，抗扭结镍钛合金加固导管，即使在迂曲血管中捕获血栓也能保持完整内腔。用于释放血流导向栓塞器械；

2.一种单腔导管，导管杆具有亲水涂层，导管远端有一个不透射线标记，近端有一 个鲁尔接头；

3.导管随附一个旋转止血阀（RHV）和一个带侧孔的 TuohyBorst阀以及两个剥式导管鞘 ；

4.近端外径 5.6F/6F,远端外径 5.3F/5.4F,内径：0.058in/0.060in；

5.环氧乙烷灭菌，一次性使用；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十一标段：远端通路导管

1.该产品为一个单腔，硬度渐变导管，用于外周血管的辅助输送治疗装置；

2.大腔细管，内径0.071”、最大外径0.082”；

3.远端超软，中段有效过渡，近段支撑力强；

4.管壁厚度约0.12mm，可塑型头端约2cm，超柔软段约15cm，远端亲水涂层约60cm；

5.管体双层镍钛扁骨架，带有亲水涂层；抗打折能力强，可承受超过10倍以上程度的弯曲，操控性好；远端可蒸汽塑形，并带有不透射线的铂铱显影环；近端具有热塑性弹性体应力扩散管和透明鲁尔导管座；

6.导管内衬材质为聚四氟乙烯，血栓摄取或器械通过时与内壁相互作用产生的摩擦力和表面张力小；

7.导管外层材质为耐久性聚合，具有柔软渐变的14节段过渡；

8.规格：6F，长度约115cm、125cm、131cm；

*9.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十二标段：腹主动脉覆膜血管内支架系统

1.产品用途：治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗；适用于肾下主动脉直径在19-32毫米，髂动脉直径在8-25毫米的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。

2.经股动脉导入，输送系统具有可调控机制，可多次定位；

3.输送器外径小于等于18Fr；

4.支架金属材质为镍钛记忆合金材料，可以适应3.0T以下MRI检查；覆膜材质为聚酯材料；

5.支架主体覆膜部分长度范围为：120-180毫米；

6.当肾下主动脉成角小于等于60度，近端瘤颈长度大于等于15mm；

7.支架近端直径范围为23-35毫米，远端直径为10-27毫米；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十三标段：食道粘膜染色组合套装

1.适用于内镜下早期食管癌及癌前病变的辅助诊断或筛查。

2.本品由染色液及中和液各1瓶组成。

2.1 染色液为复方碘溶液，由碘、碘化钾及水组成；含碘（按I计）应为1.2%-1.5%（g/ml）、含碘化钾（KI）应为2.7%-3.7%（g/ml）。是以碘为基础的染色剂，用于食管鳞状上皮细胞与染色液接触颜色呈现进行诊疗判断，提高早期食管癌或癌前病变的检出率；

2.2 中和液用于染色检查后中和食管内残留的染色液，消除染色液对食管粘膜的刺激。中和液为硫代硫酸钠溶液，加有微量的无水碳酸钠作为稳定剂；含硫代硫酸钠（Na2S2O3）应为3.2%-3.8%（g/ml）。

3.具有医疗器械注册证，一次性使用无菌提供。

第十四标段：肺灌注溶液

1.产品为用于异体肺移植及自体肺移植的器官保存溶液。用于减少器官移植中的缺血再灌注损伤、延长器官移植的保存时间，减少保存期的损伤，降低移植后原发性无功能的发生率，减少保存损伤而导致的排斥反应；

2.规格 1000ml/袋。

第十五标段：囊袋张力环

1.产品主要用于晶体脱位手术中，主要包括外伤性晶体脱位及自发性晶体脱位术；

2.材质：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）；

3.球直径0.21mm；

4.最大外周尺寸12mm；

5.无菌一次性使用；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十六标段：一次性使用泪道引流管

1.产品用于泪管疏通、双泪小管式人工泪管置入术、泪囊鼻腔吻合术、眼外伤泪小管断裂吻合术；

2.引流管管体应采用硅胶材质，柔软，光洁，伸缩性好，耐拉性强；

3.总体长约 580mm；

4.管体外径约 1.0mm；

5.管体内径约 0.5mm；

6.金属部件耐腐蚀，金属导针，钩长度约160mm；

7.微创泪道拉钩，记忆合金直型泪道探针。

第十七标段：一次性使用鼻泪管支架

1.产品由鼻泪管支架、缝线、泪道探通导引针、导丝、拉钩等组成，用于慢性泪囊炎，鼻泪管的阻塞及狭窄；

2.鼻泪管支架材质为医用硅胶；

3.管体平滑避免刺激，管体显影x光下可见；

4.牵引线末端做硅胶处理避免划伤泪小管；

5.倒三角型设计，加强产品在鼻泪管中的固定性，保护上泪道组织；

6.鼻泪管支架最小断裂力应不小于10N；

7.鼻泪管支架应无菌。

第十八标段：义眼台

1.产品主要用于眼球萎缩患者或要求眼部美容患者；

2.材质为多孔高密度聚乙烯或羟基磷灰石；

3.直径 19－22mm，重量2－5g；

4.有效期不低于8年；

5.一次性使用无菌产品；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十九标段：气管支气管支架

一、产品用途：产品主要适用于为维持气道的开放，在狭窄气管或切除梗阻后膨胀，尤其适用于气管肿瘤：狭窄、癜痕的气管；吻合术，手术治疗，肺移植后的气管狭窄以及多数情况下的内外压缩产生的直径减少。

二、主要技术参数要求：

1.产品由医用硅橡胶制成，为透明支架，不含射线可探测性物质；

2.支架外部表面有3排及以上防滑钉，支架两端为专门的斜面设计，利于输送分泌物，紧急情况下，可裁剪近端；

3.支架的内侧有硅酮层，是表面抗粘附；

4.根据长度、直径、壁厚、形状不同分为不同规型号；

5.气管支架径向压缩力：在(37±2)℃的环境中，将支架(包括凸起 部分)压缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥225N；

6.撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥1.20MPa(175psi)；

7.拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥5.17MPa(750ps1)；

8.厚度为1.5mm气管支架产品的力学性能；

9.气管支气管支架

9.1气管支气管支架径向压缩力：在(37士2)℃的环境中，将支架(包括凸起部分)压

缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥50N；

9.2撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥33Kn/m ；

9.3拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥4.35Pa；

10.化学性能：

10.1重金属含量：重金属含量不应超过1mg/L；

10.2酸碱度：植入物样品液与空白液PH值之差不应大于1.5；

10.3易氧化物：样品液与空白液消耗高锰酸钾溶液[c(KMnO4=0.002mol/L的体积之差

应不超过3.0mL；

10.4过氧化物：样品液与空白液消耗硫代硫酸钠溶液[c(Na2S2O2)=0.01mol/L体积之

差应不超过0.2mL；

10.5于燥失重：质量不少于1.0g的植入物或植入物样品200℃加热4h后，植入物或

样品失重不应超过2.0%；

10.6微量元素：植入物微量元素含量应符合下列规定：铅《5mg/Kg；镁《5mg/Kg；砷《5mg/Kg；铬《10mg/Kg；铁《10mg/Kg；

10.7紫外吸收：在220nm-340mm波长范围吸收值不超过0.4；

11.生物性能：无菌、无致热原；

12.一次性无菌使用。

*13.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十标段：导管固定器

1.用于固定放入患者体内的非血管性导管，协助减少导管移动及偶发性脱移。

2.固定器由粘胶、旋转环、内箍、内箍解锁键、外箍扣件、外箍、外箍拉环、吸水垫组成。

2.1粘胶为医用压敏胶无纺布贴，背敷防粘膜或离型纸；

2.2旋转环为聚碳酸酯材料；

2.3内箍、内箍解锁键和外箍扣件为尼龙材料；

2.4外箍和外箍拉环为聚乙烯材料；

2.5吸水垫为带双面涤纶膜的人造棉。

3.一次性使用无菌产品。

第二十一标段：一次性使用高压氧仓吸氧管路I

1.主要供普通患者高压氧治疗使用；

2.产品组成：吸氧波纹管2根、吸氧三通管1只、吸氧面罩1只；

3.吸氧波纹管长度不小于120cm；

4.吸氧三通管含单向阀2只；

5.面罩应无异味，佩戴舒适不受舱内压力变化影响且密封不漏氧；

6.消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第二十二标段：一次性使用高压氧舱吸氧管路II

1.产品用于高压氧舱内患者治疗使用；

2.管路功能应适合不同气切病人吸氧需要，具备急救吸氧和气管插管吸氧同时使用；

3.急救吸氧和气切插管吸氧整套应包含管路（2根，长度≥120cm）、三通（单向阀2只）、面罩、储气袋，气管插管吸氧还应包含气管插管连接管；

4.吸氧管路及面罩应无异味，结构为承压式硬质支撑+软垫组成，佩戴舒适不受舱内压力变化影响且密封不漏氧；

5.呼吸管路、延长管采用符合GB/T15593-1995标准的聚氯乙烯(PVC)材料制成；6、消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第二十三标段：一次性使用高压氧舱吸氧管路III

1.功能用途：适合高压氧气切患者和普通气切患者；适合高压氧环境下肺部药物治疗湿化下呼吸道补充气切回路吸氧量；

2.产品组成：呼吸回路由1套360°延长管(伸缩)、1个品型三通2型、2根波纹管(≥120cm)、4只连接二通(蓝白)、2只T型接头、2只单向阀、1只雾化器、1只人工鼻、1只1L球囊、1根吸氧管(≥1.7m)配置组成；

3.材质标准：呼吸管路、延长管采用符合GB/T15593-1995标准的聚氯乙烯(PVC)材料制成，转换接头、集水杯盖和集水杯体采用符合YY/T0242-2007标准的聚丙烯(PP)或ABS材料制成。储气囊采用天然橡胶或乳胶材料制成；

4.安全性：呼吸管路成对供应并与一个非回转Y形接头连为一体，产品应有良好的密封性，盖紧检测孔的盖帽，持续充入(6+0.3)kPa的压力，呼吸管路(指连接有呼吸管路的各回路)的泄漏速率应不超过50mL/min；

5.消毒无菌产品并附消毒结果报告单。

第二十四标段：生物纤维素创伤敷料

1.适用范围：本产品适用于浅Ⅱ度烧伤	及创面覆盖。可促进愈合，减轻疼痛，减少疤痕形成；

2.产品主要成分为细菌纤维素，半透明柔软薄膜；

3.一次性使用无菌产品；

4.产品规格包含有湿膜有孔和湿膜无孔

4.1 湿膜有孔：

| 序号 | 项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 7.5cm×10cm； 10cm×20cm | 误差范围±10%。 |
| 2 | 性能要求 | 单位面积质量 | 不低于0.04g/cm2。 |
| 3 |  | 含水量 | 不低于80%。 |
| 4 |  | 浸出液pH值 | 6.0±2.0。 |
| 5 |  | 炽灼残渣 | 4.0%。 |
| 6 |  | 重金属 | 不大于10 µg/g。 |
| 7 |  | 其他 | 无菌，对渗液较多的创面可以导出渗液，并可以联合负压引流装置进行综合治疗 |

4.2 湿膜无孔

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 5cm×5cm；7.5cm×10cm；10cm×20cm | 误差范围±10%。 |
| 2 | 性能要求 | 单位面积质量 | 不低于0.04g/cm2。 |
| 3 |  | 含水量 | 不低于80%。 |
| 4 |  | 浸出液pH值 | 6.0±2.0。 |
| 5 |  | 炽灼残渣 | 小于4.0%。 |
| 6 |  | 重金属 | 不大于10 µg/g。 |
| 7 |  | 透气性 | 不小于1000g.m-2.24h-1。 |
| 8 |  | 阻菌性 | 能阻止粘质沙雷菌透过。 |
| 9 |  | 其他 | 无菌，可用于渗液少的创面使其尽快恢复。 |

第二十五标段：一次性中心静脉置管穿刺护理包

1.辅助经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）或一次性使用中心静脉导管（CVC）等穿刺置管使用。

2.主要技术参数要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 外科手套；7#；2副 |
| 2 |  | 一次性隔离衣；M:140*115cm,袖60cm；1件 |
| 3 |  | 透明敷贴；膜面10*12cm 方形或圆形；1片 |
| 4 |  | 无纺布片；5*5cm.4层；2片 |
| 5 |  | 无纺布片；10*10cm 4层；4片 |
| 6 |  | 医用胶布；5*10cm；1张 |
| 7 |  | 托盘；19.7*10.7*2.4cm；1个 |
| 8 |  | 托盘；18.0*17.0*3.5cm；1个 |
| 9 |  | 托盘；刻度：60ml；1个 |
| 10 |  | 压脉带；2.5*45cm；1根 |
| 11 |  | 剪刀；12cm 塑料手柄；1把 |
| 12 |  | 纸尺；刻度：60cm；1条 |
| 13 |  | 吸水垫；45*60cm；1张 |
| 14 |  | 治疗巾；50*70cm；1张 |
| 15 |  | 孔巾；80*90cm；1张 |
| 16 |  | 包巾；100*100cm；1张 |
| 17 |  | 大单；120*200cm；1张 |
| 18 |  | 海绵刷；16.5cm；6只 |

3.一次性无菌产品。

第二十六标段：球囊扩张导管3

1.产品主要用于下腔静脉，髂股静脉腔内成形；

2.产品直径：12-26mm，长度：2-6mm。

3.输送系统为80cm和120cm，兼容0.035”导丝系统。

4.较强的扩张能力，最大爆破压达到18atm。

5.球囊肩部短，一侧肩部需<25mm。

6.材质为复合纤维材质，顺应性为超级非顺应性（<5%）。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十七标段：球囊扩张导管4

1.产品能够用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉及肾动脉的狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。还可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张；

2.球囊规格满足直径区间在2-10mm及以上，且长度区间在20-300mm及以上；

3.额定爆破压（RBP）最大达到18atm，且能够适配0. 018”导丝的整体交换系统（OTW）球囊；

4.球囊表面带有亲水涂层，且满足双层或多层亲水涂层；

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十八标段：带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶

1.功能用途：

医院制剂生产的药品包装药瓶，药瓶瓶盖应具有防盗功能，在普通螺纹盖的基础上，在盖底周边增加一圈防盗齿，并以多个点防盗齿连接，当扭转瓶盖时波形翻边齿紧扣与瓶口下端的箍轮上，反旋瓶塞时，防盗圈脱落。瓶装药物首次启用先检查盖锁圈是否完整，可以判断该药物是否曾被使用或打开，药物是否被篡改或盗用。可最大限度保证医院制剂的安全、有效、稳定；

2.主要技术参数：

2.1 口服液体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00092002产品标准，口服固体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00122002产品标准；

2.2 须提供国家食品药品监督管理局药品包装用材料和容器注册证；

2.3 外观应表面光洁，不得有变形和明显的擦痕，不得有砂眼、油污、气泡，瓶口平整光洁。密封性符合规定，密度为0.9-0.96；

2.4 微生物限度符合中国药典规定，异常毒性符合中国药典规定；

3.其他要求

3.1 口服液体药用高密度聚乙烯瓶规格为60ml、100ml、200ml、500ml；

3.2 口服固体药用高密度聚乙烯瓶规格为50g。

第二十九标段：一次性吸引活检针

1.产品用于甲状腺、淋巴结等近体表部位的细胞抽吸活检；

2.内针、外筒针材质均为不锈钢:

3.内针、外筒针基座为聚乙烯丙烯或聚乙烯聚醛树脂

*4.外筒针基座透明设计;

*5.针尖双切面加工;

6.针杆韧度好;

7.针管变径技术;

8.穿刺针内壁激光打磨，

9.规格:22Gx50mm，22Gx70mm;23Gx50mm，23Gx70mm，25Gx50mm，25Gx70mm ；

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十标段：两件式造口微凸底盘

*1.与目前在院的康乐保造口袋均能配套使用；

2.微凸，凸面深度5mm；

3.连接环径60mm；

4.可剪孔径最大到43mm；

5.底盘和袋子连接方式卡扣式扣合，扣合时可减少疼痛；

6.底盘形状为椭圆形，更加顺应腹部形态；

*7.底部黏胶为加强型，分亲肤层和保护层双层黏胶，亲肤友好。

*8.带腰带环扣，可与目前在院腰带配套使用，更好发挥微凸底盘突出造口的作用。

第三十一标段：耐高压输液港及附件(专用针)

1.产品用途:用于长期治疗输注化疗药物、静脉输液、TPN肠外营养、抽取血液样品化验、CT高压造影注射等；

2.耐高压输液港

2.1 港座：便于植入，稳定性良好；

2.2 穿刺隔膜：液态硅胶材质，方便体外穿刺定位；

2.3 港座材质：树脂、钛合金；

2.4 底部直径26-30mm；

2.5 高度9-13mm；

2.6 内体积0.5-0.65ml；

2.7 导管尺寸6-8Fr；

*2.8 最高耐受压力 ≥300psi(2068.43kpa）；

2.9 符合高压造影注射需有简单明确的标识，如：港体底部有CT标记、参考说明书等；不用确定导管植入长度及造影剂的粘度系数即可进行高压注射；

2.10 导管连接：术中连接；

2.11 导管锁：具备x线下显影设置；

2.12 导管长度：450mm-600mm ；

2.13 导管材质：聚氨酯、硅胶；

2.14 维护要求：生理盐水冲管+肝素盐水封管；

2.15 独有功能：产品具有临床有益的独有功能，单独填报；

3.针头

3.1 形状：直型、Y型；

3.2 材质：聚氨酯、不锈钢、硅胶；

3.3 高度：0.5in-1.5in；

3.4 尺寸：20G、22G；

3.5 最高耐受压力≥250psi；

3.6 性能要求：具备安全保护装置；可做增强 CT。

第三十二标段：一次性负压引流装置

1.产品用于术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。十字形沟槽设计，四通道360度全方位立体式引流，全覆盖增加了有效引流面积，引流更通畅、更彻底、拔管更顺畅，不易造成机体的二次损伤；

*2.独有的双十字六通道结构，引流速度更快；扁形引流管结构，固定更牢靠；

*3.进口高等医用级的液态硅胶和沟槽结构，不惧组织物渗出、增生、包裹，任何状态下保持通畅引流；

4.一体挤压成型工艺，沟槽段和圆管段无缝过渡；

5.外十字段过渡至单腔圆管小于2mm，杜绝组织物血块阻塞，便于反向冲洗冲开过渡段阻塞物；

6.负压球内置防逆流阀装置，采用单向阀设计；

7.负压球和引流管的连接部位有防脱落接头，方便的悬挂带，数量刻度；

8.单向阀设计可以防内置粘连；

9.引流球设有单向阀，引流球内吸入标称容量的液体，倒置引流球，液体不得经单向阀处向外流出；负压球上的有止液夹，形成双重保护设计，避免引流液返流污染风险；设有上下两个倒液口；

*10.十字沟槽型引流管六个规格:10Fr、14Fr、15Fr、18Fr、19Fr、28Fr；双十字引流管两个规格:宽度8mm、宽度11mm；

*11.十字引流管有效总长度为1150mm，吸引连接段的有效总长度为870mm，引流段的有效长度为280mm。双十字引流管有效长度1000mm，吸引连接段的有效总长度为800mm，引流段的有效长度为200mm；

12.引流管管身断裂力大于30N；

13.引流装置各连接处的断裂力大于20N；

14.对引流装置施加一个10.0kPa的负压时，引流装置无泄漏，负压球从1米高度摔下，无泄漏，真空损失不大于2%。

*15.材质:无毒无污染，安全环保的进口高端医用级液态硅胶；引流导管带X光显影线，标记线采用符合中华人民共和国药典(2015版)二部要求的硫酸钡材料。

*16.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十三标段：定制式正畸矫治器

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 功能用途 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本保持器（包括钩及支托） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 2 | 隐形保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 3 | 舌侧固定线保持器（2-4块金属片） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 4 | 舌侧固定线保持器(5块及以上金属片） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 5 | 舌侧固定线保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 6 | 哈利氏保持器(1唇弓+2箭头卡或4个弯制卡） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 7 | 比格保持器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 8 | 基本矫正托（钩+唇弓，螺丝或弹簧另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 9 | 弹簧矫正器（1弹簧+2亚当斯卡环+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 10 | 螺丝矫正托（1两面螺丝+2-3亚当斯卡+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 11 | 螺丝矫正托（1三面螺丝+2-3亚当斯卡环+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 12 | 澳丝弹簧矫正器（1弹簧+2亚当斯卡环，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 13 | 前庭盾 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 14 | 罗拔氏牵引器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 15 | 牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 16 | 维他灵牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 17 | 纯钛牙周夹板 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 18 | 间隙保持器（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 19 | 兰丝腭弓（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 20 | 环圈腭弓(Quadhelix)（带环另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 21 | 铸钴铬合金快速扩展器(带环另计) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 22 | 舌习惯破除器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 23 | 高式矫治器CROZAT | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 24 | 前牙区牙合垫、斜导面（前牙4-4范围内） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 25 | 扇形扩弓器（1扇形扩弓+2-3亚当斯+1净色基托，包唇弓） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 26 | 正畸正位器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 27 | 肌激动器（Activator） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 28 | 肌激动器（口外牵引器） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 29 | 型肌激动器Teuscher | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 30 | 比纳特功能矫正器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 31 | 法兰克尔矫正托 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 32 | 钟摆矫正托(螺丝另计） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 33 | 钴铬金属咬合前移器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 34 | 钴铬金属咬合前移器（不带扩弓器） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 35 | 咬合前移器（DR来所有配件） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 36 | 双导面矫正托（Twin block） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 37 | 双导面矫正托（Twin block,不包螺丝） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 38 | MSE上颌骨扩弓器（不含带环） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。3.钴铬合金硬度应在250-600HV1范围内。 物理性能：1.基托吸水值:W32ng/mm3。 2.基托溶解值：W5ug/mm3。 3.密度：W2. 6 g/cni，。 4.夹持力:矫治器成型后夹持力N1N 5.厚度:矫治器边缘平均厚度为0. 6mm±0. 2mm。 6.弹性变量:矫治器成型后弹性变量W10% 化学性能： 1.还原物质（易氧化物）：浸提液与等体积的同批空白对照液对照,0. 002mol/KMn04溶液的 消耗量之差应不超过2. 0ml O 2.重金属含量:用比色法进行测定时，浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度p （Pb2+） =1 Hg/ml的标准对照液。 3.酸碱度:检验液与空白液对照pH值之差应不超过1.5。 4.蒸发残渣:蒸发残渣的总量应不超过2. 0mgo |
| 39 | Kois颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 40 | 硬颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 41 | NTI颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 42 | 麦芝根颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 43 | 软硬合拼防磨牙垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 44 | 软颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 45 | 彩色软颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 46 | 漂白软胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 47 | 少儿保护型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 48 | 基本型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 49 | 冲撞型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 50 | 专业抗击型运动护口胶 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 51 | 防打鼾器（带呼吸孔） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 52 | 防打鼾器 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 53 | 阻塞器(软胶) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 54 | 阻塞器(内软外硬) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 55 | 前牙颌垫(松驰型颌垫) | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 56 | 后牙颌垫 | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 57 | 科维奇牙颌垫（半口） | 个 | 定制式正畸矫治器，适用于口腔正畸 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 58 | 矫正参考模 | 对 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 59 | 牵引钩/亚当斯钩 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 60 | 连续箭头卡/铸牵引钩/口外牵引弓/唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 61 | 贴牙唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 62 | 指状曲唇弓 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 63 | 加钩、线 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 64 | 加金粉 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 65 | 唇弓包胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 66 | 舌栅/舌刺 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 67 | 唇挡 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 68 | 牙合垫、斜导面 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 69 | 矫正托加图案/色胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 70 | 矫正托冲胶 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 71 | 矫正旋转球 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 72 | 铸带环 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 73 | 简单弯钢丝 | 个 | 定制式正畸矫治器配件，适用于口腔正畸（根据医生特殊要求增加） | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |
| 74 | ACR BUTTON支抗钉 | 支 | 正畸支抗作为一种固定部件，植入牙槽骨内，产生可抵抗牙齿移动的反作用力，从而达到辅助矫正牙齿的目的。 | 1.正畸矫治器耐腐蚀性能,应不低于 YY/T0149—2006 中 b 级。2.正畸矫治器除组织面外，义齿基托、正畸螺丝、牙弓丝、扩弓螺丝、钴铬合金及连接体均应抛光，表面粗糙 Ra 应≤0.025μm。 |

第三十四标段：活检套装及其附件

1.功能用途：与奥林巴斯内镜配套使用，用于在呼吸器官内采集组织样本；

2.组成：套装由一次性引导鞘管，一次性活检钳，一次性细胞刷三部分构成；

2.1 一次性引导鞘管：插入部最大直径1.95mm，有效长度1050mm，最小内径1.5mm；

2.2 一次性引导鞘管拥有GS卡锁，在一次性引导鞘管无菌包装内装有US卡锁和ET卡锁的无菌包装。GS卡锁作为指示标记，使引导鞘管和内镜之间保持适当的相对位置。US卡锁作为标记，使超声探头和引导鞘管之间保持适当的相对位置，并将超声探头连接至引导鞘管。ET卡锁作为标记，使内镜诊疗附件和引导鞘管之间保持适当的相对位置；

2.3 一次性活检钳：最大直径1.5mm，有效长度1150mm，钳杯带孔；

2.4 一次性细胞刷：最大直径1.4mm，有效长度1150mm，刷毛直径2mm，刷毛长度10mm；

*3.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十五标段：关节镜手术器械一批

1.手动器械(投标产品具有《医疗器械注册证》)

1.1 455 精钢制作，钳子应具有良好的弹性和牢固性；

1.2 篮钳表面粗糙度Ra的数值应≤0.8μm；

1.3 篮钳耐腐蚀性能:应不低于YY/T 0149-2006中沸水法b级的要求

1.4 器械配置如下：

| 器械名称 | 数量/把 |
| --- | --- |
| 篮钳，上翘 | 4 |
| 篮钳，左弯 | 4 |
| 篮钳，右弯 | 4 |
| 全圈推结器 | 2 |
| 缝线垂直型抓钳，兰柄 | 2 |
| 镜下空心钻4.5mm | 2 |
| 2.4mm 导针 | 5 |

2.缝合钩

2.1 规格:左弯45度，右弯45度，新月形；

2.2 材质:TC4不锈钢；

2.3 工艺:一体成型无焊接；

2.4 数量:每种各3把。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。