明光市人民医院中央空调维保项目

招 标 文 件

招   标  人：          明光市人民医院

招标代理机构：        中技建设咨询有限公司

日       期：      2023年03月27日

招标公告

| 项目名称 | 明光市人民医院中央空调维保项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 明光市境内 |
| 招标单位 | 明光市人民医院 |
| 投标资质要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的企业法人或事业单位； 3、有效的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（或三合一有效证件） 4、报名要求：投标单位须在开标截止时间前至代理公司处登记报名并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。 |
| 项目规模 | 项目估算价约28万元。 |
| 项目概况 | 明光市人民医院中央空调维保项目,具体详见招标文件全部内容。 |
| 时间要求 | 公告发布时间（投标报名时间）：2023年03月27日 至2023年03月 31日15时00分截止； 开标时间：2023年03月31日15时00分 备注：公告发布时间既为本项目投标报名有效期，须在有效期内报名并参与投标，逾期不再接收（接受）投标单位投标。 |
| 信息内容 |
| 招标单位不组织集中勘察现场，投标单位需联系业主勘察现场，截止2023年3 月30日17:30未勘察现场不接受投标。 |
| 评标办法：最低评标价法。 |
| 资金来源： | 自筹资金 | 项目款支付方式： | 详见招标文件 |
| 投标保证金：本项目无须提供。 |
| 招标文件获取方式：投标单位参与投标须提前至代理公司处登记报名单位并领取招标文件等相关材料（也可电话联系报名，并领取招标文件等相关资料），方可参与本次招标,否则投标按无效投标处理，投标不予以接收。 |
| 明光市人民医院 联系人：吕晓维 联系号码：18255062562 代理机构：中技建设咨询有限公司 联系人：孔春燕 联系电话：15375029422 |

明光市人民医院中央空调维保项目招标文件

# 一、招标条件

1、工程名称：明光市人民医院中央空调维保项目

2、招标人：明光市人民医院

3、资金来源：自筹资金

# 二、项目概况和招标范围

1、项目概况：对明光市人民医院内中央空调进行维保。

2、服务周期:1年。

3、质量:符合相关规定要求。

三、项目内容及要求：

| 项目 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心式冷冻机年度保养、离心机换油及检查维修 | DCLC750N | 3 | 台 | 含所需润滑油、油滤、干燥过滤器，冷冻机年度保养，机组冷凝器化学、物理清洗。制冷季定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。 |
| 过度季节空调系统 | / | 2 | 台 | 含所需耗材配件，年度保养。过度季节定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。 |
| 冷却塔清洗保养及检查维修 | MX1025QAN2FPK | 3 | 台 | 每年开机、停机进行一次清洗维护保养；制冷季按需投药进行维护。检查机组运行电压及电流、机组免费维修（包含控制柜）； |
| 中央空调管路清洗养护 | / | 1 | 项 | 1、对整体系统各部位进行细致、彻底的检查：查验是否有堵塞、泄漏等问题，并进行排除工作。 2、清洗流程剥离粘泥、除垢清洗及预膜。 3、包括管道保温。 4、冷冻水及冷却水泵维护维修，定期检查水泵电流电压，定期加润滑油维护。 |
| 空调末端维护保养及检查维修 | 风机盘管 | 1100 | 台 | 每年制冷季开始前进行一次清洗保养，其他时段启用按需清洗保养；特殊区域按医院相关规范定期清洗 (1)进出口风口挡板、回风过滤网拆除、清洗、杀菌、安装(进出口风口挡板、回风过滤网损坏、缺失的负责免费更换) (2)风机盘管进水管过滤器拆除、清洗、安装(过滤网损坏、缺失的负责免费更换) (3)冷凝水盘清洗保证流水畅通，外置冷凝水排水泵正常运行（损坏、缺失的负责免费更换） （4）过滤器清洗过程中如遇管道末端闸阀损坏或失效，负责免费更换，吊顶等的装修恢复及管道(包含进回水管闸阀到进回水口处及主管道)保温恢复日常故障检修。 （5）空调末端配件损坏需免费更换（包含末端所有配件）。 |
| 多联机保养及维修 | VRV系统 | 2 | 项 | 包含门诊楼、感染楼VRV系统的清洗维护。 |
| 阀门更换及改造 | / | 1 | 项 | 对楼顶冷却塔进回水阀门，地下室止回阀及阀门更换维修，楼顶系统补水改造（单独对整体系统，过度季节空调系统及冷却塔补水）。 |

（一）冷却塔系统（包换冷却水管路）

# 1、冷却水管路清洗

# 1）对整体系统各部位进行细致、彻底的检查：查验是否有堵塞、泄漏等问题，并进行排除工作。

# 2）将系统中有关仪表拆除或封闭，并隔断不需要清洗的部位。

# 3）清洗，剥离粘泥——水冲洗、——除垢清洗——冲洗除铁离子——预膜

# 4）冷却水、冷媒水系统滤网清洗。清洗结束后会有部分泥沙、水垢颗粒残留在系统,应对其进行清理以保障冷却水、冷媒水系统及各支路水循环通畅。

# 2、冷却塔系统清洗

# 1）、对冷却塔整体系统各部位进行细致、彻底的检查：底部裂缝、填料变形、管道连接处泄漏现象、喷水口堵塞等问题，对出现问题进行排除工作。

# 2）、将冷却塔有关部件拆除或封闭，并隔断不需要清洗的部位。接好临时电源与水源等。

# 3、每年开机、停机进行一次清洗维护保养；制冷季按需投药进行维护。检查机组运行电压及电流、机组免费维修（包含控制柜）；

# （二）制冷主机系统（包含冷冻水管路）

1、冷冻水管路清洗

# 1）对整体系统各部位进行细致、彻底的检查：查验是否有堵塞、泄漏等问题，并进行排除工作。

# 2）将系统中有关仪表拆除或封闭，并隔断不需要清洗的部位。

# 3）清洗，剥离粘泥——水冲洗、——除垢清洗——冲洗除铁离子——预膜

# 4）冷却水、冷媒水系统滤网清洗。清洗结束后会有部分泥沙、水垢颗粒残留在系统,应对其进行清理以保障冷却水、冷媒水系统及各支路水循环通畅。

# 2、制冷主机系统清洗

# 含所需润滑油、油滤、干燥过滤器，冷冻机年度保养，机组冷凝器化学、物理清洗。制冷季定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。

# （三）中央空调末端清洗内容

# 1、内容：每年制冷季开始前进行一次清洗保养，其他时段启用按需清洗保养；特殊区域按医院相关规范定期清洗

# (1)进出口风口挡板、回风过滤网拆除、清洗、杀菌、安装(进出口风口挡板、回风过滤网损坏、缺失的负责免费更换)

# (2)风机盘管进水管过滤器拆除、清洗、安装(过滤网损坏、缺失的负责免费更换)

# (3)冷凝水盘清洗保证流水畅通，外置冷凝水排水泵正常运行（损坏、缺失的负责免费更换）

# （4）过滤器清洗过程中如遇管道末端闸阀损坏或失效，负责免费更换，吊顶等的装修恢复及管道(包含进回水管闸阀到进回水口处及主管道)保温恢复日常故障检修。

# （5）空调末端配件损坏需免费更换（包含末端所有配件）。

# 2、要求：

# (1)进出口风口挡板、回风过滤网拆除、清洗、杀菌、安装(进出口风口挡板、回风过滤网损坏、缺失的负责免费更换)

# (2)风机盘管进水管过滤器拆除、清洗、安装(过滤网损坏、缺失的负责免费更换)

# (3)冷凝水盘清洗保证流水畅通，外置冷凝水排水泵正常运行（损坏、缺失的负责免费更换）

# （4）过滤器清洗过程中如遇管道末端闸阀损坏或失效，负责免费更换，吊顶等的装修恢复及管道(包含进回水管闸阀到进回水口处及主管道)保温恢复日常故障检修。（特殊区域按医院相关规范定期清洗）

# （四）过度季节空调系统

# 含所需耗材配件，年度保养。过度季节定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。

# （五）中央空调管路维护

# 1、对整体系统各部位进行细致、彻底的检查：查验是否有堵塞、泄漏等问题，并进行排除工作。

# 2、清洗流程剥离粘泥、除垢清洗及预膜。

# 3、包括管道保温。

4、冷冻水及冷却水泵维护维修，定期检查水泵电流电压，定期加润滑油维护。

# （六）阀门更换及改造

# 对楼顶冷却塔进回水阀门，地下室止回阀及阀门更换维修，楼顶系统补水改造（单独对整体系统，过度季节空调系统及冷却塔补水）。

# 四、投标人资格及报名要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的企业法人或事业单位；

3、有效的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（或三合一有效证件）

4、报名要求：投标单位须在开标截止时间前至代理公司处登记报名并领取招标文件等相关资料，否则投标不予以接收。

# 八、报价及报价函要求

1、最高投标限价：28万元。

2、确定中标人的方法：采用低价方式确定中标单位。

3、投标文件正和副本密封于一个密封袋内。封套上写明招标人名称、项目名称、投标人名称，投标人地址，注明2023年03月31日15时00分之前不准启封，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

4、未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

5、因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，投标文件当面原封退回投标人。

6、如果因投标文件迟到或提交前遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

7、投标文件资料一式二份(一个正本、一个副本)密封后递交明光市人民医院会议室。报价人需在2023年03月31日15时00分做出一次性书面报价。地点明光市人民医院门诊一楼党员活动室会议室。

报价前，采购人组建的谈判小组对报价人提供的下列资料进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

# 投标文件组成

# 1、凡有意向参加本项目的企业，请于开标时间前按下列要求编制投标文件：

投标文件组成（请按下文编制投标文件）

（1）投标单位确认投标的函

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）投标函

（5）分部分项报价清单

（6）其他投标单位认为需要提供的材料。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人或其委托的代理机构有权拒收其投标资料。

# 十、投标须知

1、投标人自行勘察现场，按图纸招标情况说明，招标范围及内容，仔细核算费用。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件中的所有内容。中标后，不得放弃中标资格。

2、中标单位需在3日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格。

3、中标总价按照明光市人民医院中央空调维保项目的全部费用。本合同为固定总价合同。任何情况不予变更或增加费用。

4、履约保证金本项目无须缴纳。

# 十一、合同主要条款

1、付款方式：合同签订无预付款，整个项目制冷季节结束后付至项目款40%，中标人按工程总价款开具正式发票，制暖季节结束后付至项目款70%，维保期结束后余款无息支付。

2、实施周期延误处罚：由于中标单位原因造成的延误，每延误一天罚款1000元。

3、采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）经甲方书面认可的设计变更；

（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。

# 十二、招标费用

1、招标代理服务费：1500元整。请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。

# 十三、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立评标小组，对所有报价人的报价文件进行评审。1、由评标小组确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，按价格最低，确定成交供应商。

2、该项报价一经谈判小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本谈判文件做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。

3、报价人提交的投标文件，将作为合同的组成部分。

# 十四、其他事项

1、报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。如需采购人配合，请与明光市人民医院联系。

2、中标人不得在成交后将成交项目转包，否则采购人有权中止合同。

3、勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。并在中标通知书发放后3日内按本招标文件及投标书的相关内容与招标人订立书面合同。

5、中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章，方可发出。

# 十五、联系方式

招 标 人：明光市人民医院

联 系 人：吕晓维

电    话：18255062562

招标代理机构：中技建设咨询有限公司

联 系 人：孔春燕

电    话：15375029422

投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

目录

（1）投标单位确认投标的函

（2）法定代表人本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（3）有效的营业执照副本，组织机构代码证，税务登记证副本（或三证合一的有效证件）；

（4）投标函

（5）分部分项报价清单

（6）其他投标单位认为需要提供的材料。

投标单位确认投标的函

本人以企业法定代表人的身份郑重说明：

本公司参加                 （招标人）发布的关于                     （项目名称）的公告，我单位愿意参与本次招标并严格按照招标文件执行。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（盖章或签字）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我单位法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

后附授权人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

投  标  函

致： （招标人名称）

1、我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“项目名称                ”相关服务，投标总价为：（大写）         元（小写）          。维保周期：  1年,质量: 符合相关规定要求。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：

分部分项报价清单

| 项目名称： | 明光市人民医院中央空调系统维保 |
| --- | --- |
| 项目 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 离心式冷冻机年度保养、离心机换油及检查维修 | DCLC750N | 3 | 台 |  |  | 含所需润滑油、油滤、干燥过滤器，冷冻机年度保养，机组冷凝器化学、物理清洗。制冷季定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。 |
| 过度季节空调系统 |  | 2 | 台 |  |  | 含所需耗材配件，年度保养。过度季节定期进行巡检、记录运行数据；检查机组运行电压及电流、机组检查,无限次数故障处理； 备品及配件损坏部分1000元以下免费更换，1000元以上业主市场询价后免人工费更换。 |
| 冷却塔清洗保养及检查维修 | MX1025QAN2FPK | 3 | 台 |  |  | 每年开机、停机进行一次清洗维护保养；制冷季按需投药进行维护。检查机组运行电压及电流、机组免费维修（包含控制柜） |
| 中央空调管路清洗养护 |  | 1 | 项 |  |  | 1、对整体系统各部位进行细致、彻底的检查：查验是否有堵塞、泄漏等问题，并进行排除工作。2、清洗流程剥离粘泥、除垢清洗及预膜。3、包括管道保温。4、冷冻水及冷却水泵维护维修，定期检查水泵电流电压，定期加润滑油维护。 |
| 空调末端维护保养及检查维修 | 风机盘管 | 1100 | 台 |  |  | 每年制冷季开始前进行一次清洗保养，其他时段启用按需清洗保养；特殊区域按医院相关规范定期清洗。(1)进出口风口挡板、回风过滤网拆除、清洗、杀菌、安装(进出口风口挡板、回风过滤网损坏、缺失的负责免费更换) (2)风机盘管进水管过滤器拆除、清洗、安装(过滤网损坏、缺失的负责免费更换) (3)冷凝水盘清洗保证流水畅通，外置冷凝水排水泵正常运行（损坏、缺失的负责免费更换） （4）过滤器清洗过程中如遇管道末端闸阀损坏或失效，负责免费更换，吊顶等的装修恢复及管道(包含进回水管闸阀到进回水口处及主管道)保温恢复日常故障检修。 （5）空调末端配件损坏需免费更换（包含末端所有配件）。 |
| 多联机保养及维修 | VRV系统 | 2 | 项 |  |  | 包含门诊楼、感染楼VRV系统的清洗维护。 |
| 阀门更换及改造 |  | 1 | 项 |  |  | 对楼顶冷却塔进回水阀门，地下室止回阀及阀门更换维修，楼顶系统补水改造（单独对整体系统，过度季节空调系统及冷却塔补水）。 |
| 投标总价：大写： 元，小写： 元 |

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字或盖章）：

日  期：

电   话：