明光市人民医院医用气体系统维保项目

招  标  文  件

招 标 人： 明光市人民医院

代理机构： 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司

2022 年9月

目 录

一、 招标公告	3

二、 投标须知前附表	4

三、招标项目概况	6

四、招标需求	6

五、评标原则、内容及程序	6

六、投标文件	7

七、投标文件密封要求	7

八、评标办法	7

九、定标	8

十、无效标条款	8

十一、履约担保	9

投标文件格式	13

# 招标公告

一.项目基本情况

项目名称：明光市人民医院医用气体系统维保项目

预算金额：5万元

最高限价：5万元，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：一年

注：本项目不接受联合体投标。

二.申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’的。

5.投标人具有独立法人资格及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照.税务登记证（或三证合一证书），营业执照经营范围包含医用气体工程。

三.获取招标文件

时间：2022年9月9日至2022年9 月15日8时30分

地点：明光市人民医院网站

方式：网上下载

四.提交投标文件截止时间.开标时间和地点

时间：2022年9 月15日8时30分（北京时间）

地点：明光市人民医院门诊一楼党员活动室

五.对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：明光市人民医院

地址：明光市人民医院

联系方式：18905506136

2.采购代理机构信息

名 称：安徽嘉明建设工程项目管理有限公司

地　址：滁州市凯迪置业广场D座1127

联系方式：15155002856

3.项目联系方式

项目联系人：顾工

电　话：15155002856

# 二、 投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：明光市人民医院医用气体系统维保项目 地点：明光市人民医院 |
| 2 | 招标范围 | 按照招标单位及清单中执行 |
| 3 | 工期要求 | 一年 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 投标人资质 资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 踏勘现场及投标预备会 | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。不召开投标预备会。 |
| 7 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于 2022年9月 13 日17时前致电安徽嘉明建设工程项目管理有限公司。联系电话：15155002856 |
| 8 | 招标人澄清的时间及方式 | 交易文件的澄清、修改和补充将发布在明光市人民医院网站，各投标人应及时上网查阅，否则一切后果自负。交易文件的修改内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 9 | 投标保证金 | / |
| 10 | 履约担保 | / |
| 11 | 投标文件提交截止时间及 地点 | 时间：2022年9 月15日8时30分（北京时间） 地点： 明光市人民医院门诊一楼党员活动室 |
| 12 | 开标时间和 地点 | 时间：2022年9 月15日8时30分（北京时间） 地点： 明光市人民医院门诊一楼党员活动室 |
| 13 | 中标通知书 | 建设单位及招标代理机构盖章后发出 |
| 14 | 招标文件 | 在明光市人民医院网站自行下载 |
| 15 | 付款方式：1、维保费总价:易损件及耗材费用另行结算(具体见合同附件，未报价的配件视为乙方免费提供的配件并免费更换。）服务期内易损件及耗材价格不得高于报价。含包装费、运输费、装卸费、表阀年度检测、售前售后服务费、税金等所有费用。 2、年度维保费每半年结算支付一次，每次支付合同总价的50%，余款在合同期满后一个月内无息付清。以转账形式支付,结算时乙方需提供有甲方签字确认的维保记录和有效发票。 3、投标人应自行踏勘现场，中标不得以对施工现场不了解为由要求招标单位增加费用。 |
| 16 | 本项目的招标代理服务费用收费标准按1500.00元计取，专家评审费(不提供发票）以实际发生为准，由中标单位另行支付，以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中综合考虑上述费用。 |

# 三、招标项目概况

1、招标人: 明光市人民医院

2、招标项目名称:明光市人民医院医用气体系统维保项目

3、招标项目内容：详见招标文件。

4、招标项目资金来源：自筹资金。

5、招标项目规模：项目估算总投资约5万元

6、工期：一年

四、招标需求：按照招标人要求执行（包括人员安排等）。

# 五、评标原则、内容及程序

1、招标人依法组建。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评审。

3、评标内容：评标内容包括：资信证明文件、商务标。

4、评标程序：评标先审查投标人的资信证明文件，再评商务标。

5、在评审过程中若出现投标人不足三家时，由评标委员会依据相关规定决定是否继续评审。

# 六、投标文件

（1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）（授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（6）服务承诺书（格式见投标文件格式要求）

（7）投标函；

（8）投标人认为需要提供的材料；

# 七、投标文件密封要求

1、投标文件正本一份，副本二份；以上资料须以A4纸制作并装订成册，投标文件的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；投标文件的封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。所有投标文件密封袋应加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则，该投标人投标文件将被拒绝。

# 八、评标办法：

1、资格标

1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)； （授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（6）服务承诺书（格式见投标文件格式要求）

对于不能按要求提供材料的投标人，其资格标按不合格处理，不再参加商务标的评审，其商务标报价不宣读。

2、商务标

（1）本次设置的最高限价5万元，投标人报价超出最高限价的为无效投标。

（2）中标候选人的确定：

投标报价最低的投标人为中标候选人，若投标人最低报价相同则由招标人随机抽取确定中标候选人。

（3）评审过程中，在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。

# 九、定标：

1、经过评标后，评标委员会推荐1名投标人为中标人；中标人出现法定的不能签订合同的情况时，招标人可确定依法重新招标。

2、合同签订：中标人在接到中标通知书后3日内与委托方（业主）签订合同。

# 十、无效标条款：

1、投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）逾期送达的或者未送达投标文件，招标人不予受理。

（2）未按要求密封投标文件，招标人应予拒收。

2、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的内容进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能提供要求的证件或证件经审查不合格；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3、投标人有以下情形之一的，经评审后其投标作无效标处理：

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应。

（4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选投标的除外。

（6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（7）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。

（8）法律、法规规定的其他情形。

4、投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效标处理：

（1）商务标不能通过评审的。

（2）投标人拒不按照要求对交易文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（3）法律、法规规定的其他情形。

# 十一、履约担保：不要求

项目方案

# 一、项目概况

- 医用气体设备维保

- 维保设备一览表：

| 设施设备名称 | 规格型号 | 数量 | 制造单位 | 运行 状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气压缩机 | ZT18 MP 7.5 | 2 | 阿特拉斯 | 正常 | 院内 |
| 负压泵电机 | IP-55 | 2 | 进口 | 正常 | 院内 |
| 空气过滤器 | Type FXe7 | 6 | Atlas Copco | 正常 | 院内 |
| 储气罐 | 1.5m3 | 2 | 上海奉贤设备容器厂 | 正常 | 院内 |
| 液氧储气罐 | 5m3，10m3 | 2 |  | 正常 | 院内 |
| 真空罐 | 1m3 | 2 |  | 正常 | 院内 |
| 负压泵 | V-VC 202（20） | 2 | Gardner Denver | 正常 | 院内 |
| 中心供氧管道 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |
| 中心供氧终端阀门 |  | 1项 | 山东新华 | 正常 | 院内 |
| 主管路与终端连接处 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |
| 安全阀压力表定期校验 |  | 1项 |  | 正常 | 院内 |

2、设备维护保养内容（需满足甲方投标要求及乙方投标承诺):

A.每个月巡回检查保养项目:（需附检查表双方签字认可)

1．出口压力检查及登录:需要时调整。

2．出口温度检查及登录:需要时检查后冷却器。

3．运转时数检查及登录。

4．负载时数检查及登录。

5．空压机出口温度检查及登录:需要时系统检查

6．喷油温度检查及登录:需要时检查油冷却器。

7．油槽压力检查及登录:需要时检查最小压力开关。

8．空气过滤器状况检查及登录:清洁及需要时更换。

9．油过滤器状况检查及登录:需要时更换。

10.油气分离器状况压差检查。

11.环境温度及通风状况检查及登录.

12.冷却系统的水温,压力的检查

13.马达表面温度检查及登录。

14.马达电流检查及登录。

15.机台内部管路检查及登录。

16.电缆线表面绝缘检查及登录。

17.依检查时之状况提出必须实施之保养维护工作之建议。

18.干燥机检查及登录。

19.储气罐的排污状况检查

B.年度保养实施项目(每年实施一次):

1．最小压力逆止阀维修调整及校正。

2．进气阀维修调整及校正。

3．电器接触器检查，及接点保养。

4．卸荷阀检修，需要时更换。

5．回油管检修。

6．压力侦测器校正归零。

7．微电脑系统检测检修,需要时查修。

8．电器箱内接线检查。

9. 油/气系统管路检查，需要时更换。

10.马达两端添加高温润滑脂。

11.马达表面温度检查。

12.马达电流检查。

13.空气过滤器清洁更换。

14.油过滤器更换。

15.油气分离器更换。

16.干燥机露点温度检查。

17.干燥机散热器检查与清理。

18.干燥机空气储存桶排水检查。

19．干燥机精密过滤器滤芯更换。

3、设备维修保养要求:

3.1巡回检查:每个月执行一次。

3.2空压系统冷却器检修与保养。

3.3负压真空泵系统检修与保养。

3.4空压机及滤芯:一年执行二次保养。

3.5消耗性零件:半年一次。

3.6故障维护:乙方自接到通知后2小时内维修人员需到现场进行维修,不能立即修好的设备需向甲方报备并限时修复;紧急情况下,乙方维修人员需30分钟内到达现场进行维修。

3.7维保记录:乙方每次保养、维修时需进行记录以记录设备运行状况，记录由乙方和甲方共同保存。

3.8乙方维修人员在维保中的人生安全由乙方负责，如造成甲方、乙方、第三方人身、财产损失，由乙方承担全部责任。

3.9维保或抢修过程中造成甲方的财产损失,由乙方负责并照价赔偿。

3.10新安装的设备，在质保期内中标单位不予维保，新设备质保期满后由乙方负责维保至服务期满。

(二)医用气体系统、维修维保内容

(1)中心供氧系统的管道、阀门、氧气流量计、氧气终端、氧气汇流排等。

(2)中心负压吸引系统的管道、阀门、负压终端等。

(3）压缩空气系统的管道、阀门、空气终端等。

（4）维修配件及材料价格500元以内不计费。

2、维修维保技术要求:

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管道工作压力 | 0.6MPa-0.8MPa |  |
| 2 | 楼层分管道工作压力 | 0.45MPa-0.6MPa |  |
| 3 | 氧终端压力 | 0.2--0.5MPa |  |
| 4 | 系统小时泄漏率 | >0.15%/h |  |
| 5 | 站内接地电阻 | <10欧姆 |  |
| 6 | 在满足使用流量条件下，供氧最远终端管道压力损失 | ≤10% |  |
| 7 | 每个终端气流量 | ≥10L/min | 1-10L/min可调 |
| 8 | 氧管道气体流速 | ≤10s |  |
| 9 | 最大和最小使用流量情况下压力误差 | 不大于0.2MPa |  |
| 10 | 氧气管道可靠接地，接地电阻 | ≤10欧姆 |  |
| 11 | 运行方式 | 停电时不停供气，各终端连接供氧 |  |

输送压力及终端使用压力:

氧气在供氧中心站减压稳压至0.8MPa中压输送，保证使用麻醉机、呼吸机和其它医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa,普通病房终端压力不低于0.2MPa。在使用流量条件下，最远管道压力损失不得超过10%。

2.3病区阀门

气体管路阀参数:

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 系统按管道配置 |  |
| 2 | 密封压力 | 1.6MPa |  |
| 3 | 使用温度 | -40℃~+80℃ |  |
| 4 | 使用介质 | 氧气、空气 |  |

2.4氧气输送管道

保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率远小于0.15%，保证最远管道压力损失小于10%，氧气管内的气体流速不大于10m/s。同时，管道可靠接地，接地电阻小于10Q。

2.5氧气终端氧气终端参数:

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | 0.20-0.5MPa |  |
| 2 | 输出压力 | ≥20L/min |  |

2.6、中心吸引

2.6.1吸引机组为二台真空泵，维保参数如下：

a负压调节范围:一0.02MPa~-0.07MPa（可调)

b泄漏率:每小时平均不大于1%（小于行标规定不大于1.8%）

c噪声（吸引站):室内不大于73dB (A)

室外噪音值:不大于60dB (A)

电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ。

3、其它要求:

(1）乙方及维修人员应服从甲方管理，遵守招标方各项规章制度。

(2）系统发生故障要求乙方维修人员2小时内赶到现场进行维修。若发生医用气体管道、阀门损坏等紧急情况，维修人员应在30分钟内到达现场进行抢修。

(3）乙方需对甲方医用气体管理操作人员进行应急抢修相关培训。

(4）乙方维修人员在维修或应急抢修中的人生安全由乙方负责。维修或抢修过程中造成甲方或第三方人身、财产损失，由乙方负责。

(5）维修或抢修过程中造成甲方的财产损失，由乙方负责并照价赔偿。

(6）乙方每季度根据上述维修维保内容进行巡查一次并记录。

(7)在合同期内，所需更换的配品配件在甲方同意的情况下可由乙方提供，乙方需对常用配品配件建立库存，保证维修的及时性。所有更换的零配件要求原厂配件或优于原品牌配件，需提供详细品牌、规格、型号、价格经甲方管理人员确认。

(8)由乙方维保不当导致医患纠纷或造成第三人人身、财产损失由乙方负责赔偿并承担相应法律责任。

(9)如乙方新建项目，乙方负责相关的安全，出现安全事故由乙方承担全部责任。施工中不得损坏甲方原有设备，如有损坏，造价赔偿。施工完成后乙方负责清洗现场垃圾。

## 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）    标段中所需（产品名称） 经招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

付款方式：

4、合同供货期限：

4.1、自     年   月   日至     年   月   日，合同一年一签。

4.2本合同期限自     年   月   日至     年   月   日，合同期满后双方均无异议可续签本合同。

5、供货地点：按照招标单位要求进行

6、验收要求及违约责任：

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

## 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付及处罚措施

一、费用及结算:

1、维保费总价:易损件及耗材费用另行结算(具体见合同附件，未报价的配件视为乙方免费提供的配件并免费更换。）服务期内易损件及耗材价格不得调整。含包装费、运输费、装卸费、表阀年度检测、售前售后服务费、税金等所有费用。

3、年度维保费每半年结算支付一次，每次支付合同总价的50%，余款在合同期满后一个月内无息付清。以转账形式支付,结算时乙方需提供有甲方签字确认的维保记录和有效发票。

二、处罚措施承诺

1、如维修零配件在规定时间内无法修复保证免费提供全新的整件部件供甲方使用。

2、如未按规定修复时间内完成修复工作按每次处罚500元计算。

3、因产品质量原因免费重新提供备品。

4、乙方不得未经甲方同意随意更换项目负责人，如乙方项目负责人无法满足甲方维保工作需要，甲方可要求乙方更换项目负责人。乙方为负责甲方此项维保工作的唯一售后服务公司，维保工作保证不出现转包现象，一经发现乙方承担1000元的经济处罚。

三、违约责任:

乙方因未按合同规定服务或服务质量不合格的,乙方必须立即整改并承担相关责任和费用，甲方有权根据实际情况扣除相应的服务费用如多次发生，甲方有权随时终止合同，服务费用不予支付。

六、争议的解决:

本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

（项目名称）

投  标  文  件  一

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

日期：        年        月        日

投标文件目录

（1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）（授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）法人无失信被执行行为承诺书；

（6）承诺书（格式见投标文件格式要求）

（7）投标函

（8）分项报价清单

（9）投标人认为需要提供的材料；

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年   月   日

1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（开标现场需手持本授权委托书并加盖红章）

（4）、无行贿行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司及公司法定代表人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

（5）、无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年      月      日

（6）、社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明!

法定代表人：          （盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

投  标  函

致：                             （招标人）

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称） ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目名称）”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   。供货（服务）期：    一年          。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方接受招标单位处罚。

5.我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份.副本两份。

6.我方愿意提供可能另外要求的.与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的.准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

投标单位法定代表人或授权代表姓名：                  （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

分项报价清单

医用气体设备维保易损件及耗材明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产商 | 数量 | 单位 | 产品规格型号 | 报价 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器芯 | 89758129 |  | 1 | 个 | 同型号更换 |  | 台用量1个 | 1年 |
| 2 | 油过滤器 | 89559379 |  | 1 | 个 | 同型号更换 |  | 台用量1个 | 1年 |
| 3 | 油气分离器芯 | 3267728 |  | 1 | 个 | 同型号更换 |  | 台用量2个 | 1年 |
| 4 | 润滑油 | 28H109 |  | 1 | 桶 | 同型号更换 |  | 台用量1桶 | 1年 |
| 5 | 皮带 | QX100588 |  | 1 | 根 | 同型号更换 |  | 台用量3根 | 1年 |
| 6 | 精密过滤器芯 | C\T\A\ F150 |  | 1 | 个 | 同型号更换 |  | 套用量8个 | 1年 |
| 7 | 自动排水器 | 电子式 |  | 1 | 个 | 同型号更换 |  | 套用量13个 | 1年 |
| 8 | 吸附式干燥机氧化铝 | JS-50RDH |  | 1 | 台 | 同型号更换 |  | 2-1年一闪 | 1年 |

附件2：医用气体系统维修维保易损件及耗材明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格型号 | 报价 | 生产商 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心供氧系统 |
| 1 | 氧气二级减压箱 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 2 | 氧气单级减压器 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  | 二级箱内部件 | 1年 |
| 3 | 氧气护士站测压表 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  | 压力实时显示 | 1年 |
| 4 | 氧气流量计 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 5 | 氧气总阀门 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  | 氧气总控制阀 | 1年 |
| 6 | DN10截止阀安装 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  | 区域截止阀 | 1年 |
| 7 | DN6截止阀安装 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  | 病房维修阀 | 1年 |
| 8 | 氧气终端 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 9 | 氧气快速插座堵帽 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 10 | 终端内弹簧 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 11 | 终端内垫片 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 12 | 终端内卡针 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格型号 | 报价 | 生产商 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、负压吸引泵 |
| 1 | 吸引护士站负压表 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  | 压力实时显示 | 1年 |
| 2 | 区域截止阀 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 3 | 吸引终端 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 4 | 吸引快速插座堵帽 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 5 | 终端内弹簧 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 6 | 终端内垫片 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 7 | 终端内卡针 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 8 | Φ10*1不锈钢 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 9 | Φ8*1不锈钢 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 10 | 8YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 11 | 6YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 三、压缩空气系统 |
| 1 | DN10截止阀安装 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  | 压力实时显示 | 1年 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格型号 |  | 生产商 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DN6截止阀安装 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 3 | 空气终端 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 4 | 空气快速插座堵帽 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 5 | 终端内弹簧 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 6 | 终端内垫片 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 7 | 终端内卡针 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 8 | Φ14*1不锈钢管 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 9 | Φ10*1不锈钢 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 10 | Φ8*1不锈钢 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 11 | 12YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 12 | 8YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 13 | 6YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 四、氧气汇流排 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格型号 | 报价 | 生产商 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气自动切换控制箱 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  | 压力实时显示 | 1年 |
| 2 | QJG150-4不锈钢高压阀安装 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 3 | QJT200-10不锈钢高压阀安装 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 4 | DN22不锈钢低压阀安装 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 5 | 过滤器安装 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 6 | 防倒链条 | 1 | 根 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢高压软管 | 1 | 根 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 8 | 6YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 9 | 12YC球头、帽、焊咀 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 8 | 气瓶支架制作与安装 | 1 | 组 | 同型号更换 |  |  | 压力实时显示 | 1年 |
| 9 | 汇流排支架制作与安装 | 1 | 付 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 10 | Φ21*3不锈钢安装 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 11 | 管道脱脂 | 1 | 米 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 12 | 阀门脱脂 | 1 | 个 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |
| 13 | 压力表安装 | 1 | 只 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 14 | 压力表弯制作与安装 | 1 | 套 | 同型号更换 |  |  |  |  |
| 15 | 氧气自动报警箱 | 1 | 套 | 同型号更换 |  |  |  | 1年 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年     月    日