明光市人民医院污水站污泥处理系统项目

招  标  文  件

招 标 人： 明光市人民医院

代理机构： 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司

2022 年01月

目 录

一、 招标公告	3

二、 投标须知前附表	4

三、招标项目概况	6

四、招标需求	6

五、评标原则、内容及程序	6

六、投标文件	7

七、投标文件密封要求	7

八、评标办法	7

九、定标	8

十、无效标条款	8

十一、履约担保	9

投标文件格式	13

# 一、 招标公告

一.项目基本情况

项目名称：明光市人民医院污水站污泥处理系统项目

预算金额：12万元

最高限价：12万元，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

采购需求：明光市人民医院是一所集医疗、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级综合医院。医院原有污水处理设施一套，污水主要污染物CODCr、BOD5、NH3-N、SS、病菌、病毒等，出水水质由上级主管部门批复执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，本次采购对原有污水处理设施增加污泥处理设施，以确保医院污水过程中所产生的污泥处理达到环保要求。

合同履行期限：本工程的建设周期为15天。

注：本项目不接受联合体投标。

二.申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’的。

5.投标人具有独立法人资格及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照.税务登记证（或三证合一证书）。

三.获取招标文件

时间：2022年1月11日至2022年1月14日10时

地点：明光市人民医院网站

方式：网上下载

四.提交投标文件截止时间.开标时间和地点

时间：2022年1月14日10时（北京时间）

地点：明光市人民医院门诊一楼党员活动室

五.对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：明光市人民医院

地址：明光市人民医院

联系方式：13485916123

2.采购代理机构信息

名 称：安徽嘉明建设工程项目管理有限公司

地　址：滁州市凯迪置业广场D座1127

联系方式：15155002856

3.项目联系方式

项目联系人：顾工

电　话：15155002856

# 二、 投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：明光市人民医院污水站污泥处理系统项目 地点：明光市人民医院 |
| 2 | 招标范围 | 对其原有污水处理系统新增污泥处理设施，以确保医院污水过程中所产生的污泥处理达到环保要求。 |
| 3 | 工期要求 | 本工程的建设周期为15天。 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 投标人资质 资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 踏勘现场及投标预备会 | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。不召开投标预备会。 |
| 7 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于 2022年1月13日12时前致电安徽嘉明建设工程项目管理有限公司。联系电话：15155002856 |
| 8 | 招标人澄清的时间及方式 | 交易文件的澄清、修改和补充将发布在明光市人民医院网站，各投标人应及时上网查阅，否则一切后果自负。交易文件的修改内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 9 | 投标保证金 | / |
| 10 | 履约担保 | / |
| 11 | 投标文件提交截止时间及 地点 | 时间：2022年1月14日10时（北京时间） 地点： 明光市人民医院门诊一楼党员活动室 |
| 12 | 开标时间和 地点 | 时间：2022年1月14日10时（北京时间） 地点： 明光市人民医院门诊一楼党员活动室 |
| 13 | 中标通知书 | 建设单位及招标代理机构盖章后发出 |
| 14 | 招标文件 | 在明光市人民医院网站自行下载 |
| 15 | 付款方式：验收合格后付款90%、尾款在质保期结束后无责任缺陷问题一周后无息付清。 |
| 16 | 投标报价说明： 1、投标单位要负责本项目设计、施工、设备购买、安装、调试、培训等，本项目为交钥匙项目。 2、服务要求：项目过程中标单位需委派专职人员上门服务，负责该项目咨询、跟进、沟通协调与反馈工作。1年内无偿保修。故障响应时间为2小时，如属质量问题，需在故障响应后24小时内到现场免费解决问题。负责污泥处理系统运行至正常工作。提供设备正常使用所需的维修保养手册，如出现软件升级情况，免费提供软件升级服务。 4、投标报价为固定总价，报价包括：材料费（主材及辅材）、安装费、装卸费、运输费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、税费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，固定总价不作任何调整。 5、投标人应自行踏勘现场，中标不得以对施工现场不了解为由要求招标单位增加费用。 |
| 17 | 本项目的招标代理服务费用收费标准按2000.00元计取，专家评审费(不提供发票）以实际发生为准，由中标单位另行支付，以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中综合考虑上述费用。 |

# 三、招标项目概况

1、招标人: 明光市人民医院

2、招标项目名称:明光市人民医院污水站污泥处理系统项目

3、招标项目内容：明光市人民医院是一所集医疗、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级综合医院。医院原有污水处理设施一套，污水主要污染物CODCr、BOD5、NH3-N、SS、病菌、病毒等，出水水质由上级主管部门批复执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，本次采购对原有污水处理设施增加污泥处理设施，以确保医院污水过程中所产生的污泥处理达到环保要求。

4、招标项目资金来源：自筹资金。

5、招标项目规模：项目估算总投资约12万元。

6、工期：15个日历天

四、招标需求：按照招标人要求执行（包括人员安排等）。

# 五、评标原则、内容及程序

1、招标人依法组建。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评审。

3、评标内容：评标内容包括：资信证明文件、商务标。

4、评标程序：评标先审查投标人的资信证明文件，再评商务标。

5、在评审过程中若出现投标人不足三家时，由评标委员会依据相关规定决定是否继续评审。

# 六、投标文件

（1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）（授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（6）服务承诺书（格式见投标文件格式要求）

（7）投标函；

（8）投标人认为需要提供的材料；

# 七、投标文件密封要求

1、投标文件正本一份，副本二份；以上资料须以A4纸制作并装订成册，投标文件的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；投标文件的封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。所有投标文件密封袋应加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则，该投标人投标文件将被拒绝。

# 八、评标办法：

1、资格标

1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)； （授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）社会法人无失信被执行行为承诺书；

（6）服务承诺书（格式见投标文件格式要求）

对于不能按要求提供材料的投标人，其资格标按不合格处理，不再参加商务标的评审，其商务标报价不宣读。

2、商务标

（1）本次设置的最高限价12万元 ，投标人报价超出最高限价的为无效投标。

（2）中标候选人的确定：

投标报价最低的投标人为中标候选人，若投标人最低报价相同则由招标人随机抽取确定中标候选人。

（3）评审过程中，在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。

# 九、定标：

1、经过评标后，评标委员会推荐1名投标人为中标人；中标人出现法定的不能签订合同的情况时，招标人可确定依法重新招标。

2、合同签订：中标人在接到中标通知书后3日内与委托方（业主）签订合同。

# 十、无效标条款：

1、投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）逾期送达的或者未送达投标文件，招标人不予受理。

（2）未按要求密封投标文件，招标人应予拒收。

2、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的内容进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能提供要求的证件或证件经审查不合格；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3、投标人有以下情形之一的，经评审后其投标作无效标处理：

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应。

（4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选投标的除外。

（6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（7）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。

（8）法律、法规规定的其他情形。

4、投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效标处理：

（1）商务标不能通过评审的。

（2）投标人拒不按照要求对交易文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（3）法律、法规规定的其他情形。

# 十一、履约担保：不要求

项目方案

# 一、项目概况

明光市人民医院是一所集医疗、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级综合医院。医院原有污水处理设施一套，污水主要污染物CODCr、BOD5、NH3-N、SS、病菌、病毒等，出水水质由上级主管部门批复执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，本次采购对原有污水处理设施增加污泥处理设施，以确保医院污水过程中所产生的污泥处理达到环保要求。

# 二、原有污水处理设施污泥处理必要性

目前污水处理站处理系统无污泥处理设施，所产生的剩余活性污泥等均通过吸粪车抽吸外运处置，按新的环保要求，医院废水处理所产生的剩余污泥应纳入危险固废处理，需要脱水等污泥处理设施来进行干化处理。综上所述，为了达到新的环保要求，就必须对当前医院废水处理所产生的剩余污泥进行及时处理，增设污泥处理设施。

# 三、主要内容

1、污泥处理工艺部分：

阳离子PAM

污泥浓缩池污泥     螺杆泵      污泥调理        叠螺脱水机      干泥委外处置

脱出液回调节池

图1  整个污泥处理流程简图

说明：

叠螺污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理，通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力，以及游动环与固定环之间的微小缝隙，实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。

叠螺污泥脱水机的主体是由多重固定环和游动环构成，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，后段为脱水部，将污泥的浓缩和压榨脱水工作在一筒内完成，以独特微妙的滤体模式取代了传统的滤布和离心的过滤方式。

污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。

浓缩：当螺旋推动轴转动时，设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动， 在重力作用下，水从相对移动的叠片间隙中滤出，实现快速浓缩。

脱水：经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动；沿泥饼出口方向， 螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩；

在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下， 污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。

自清洗：螺旋轴的旋转，推动游动环不断转动，设备依靠固定环和游动环之间的移动实现连续的自清洗过程，从而巧妙地避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。

动定环取代滤布，自清洗、无堵塞

叠螺式污泥脱水机在螺旋轴的旋转作用下，活动板相对于固定板不断错动， 从而实现了连续的自清洗过程，避免了传统脱水机普遍存在的堵塞问题。因此抗含油污泥能力强，易分离、不堵塞。而且无需外加水进行高压冲洗，清洁环保， 无臭气，无二次污染。

低速运转，无噪音，低能耗，仅为带式机的 1/10，离心机的 1/20

叠螺式污泥脱水机依靠容积内压进行脱水，无需滚筒等大型机体，而且运转速度低，仅为 2-4 转/分钟，因此节水、节能，噪音低，平均能耗为带式机的1/10.，离心机的 1/20，其单位电耗仅为 0.01-0.1kwh/kg-DS。

全自动控制，运行管理简单

叠螺式污泥脱水机内无滤布、滤孔等易堵塞元件，运行安全简单，根据客户的运行时间段情况，结合自动控制系统，可进行程序设定，实现全自动无人值守。

2、分部分项工程

2.1、螺杆泵G25-1，2台，（1用1备）材质不锈钢，

Q=2m3/h   H=60m  N=1.5KW

2.2、叠螺脱水机，DL-201型，1套，尺寸：L=2500*W=800*H=1450mm，304不锈钢材质。

2.3、阳离子PAM溶药加药系统DS500 (其中PAM计量泵型号为：JETS250型，功率N=0.25KW)1套，搅拌机功率：N=0.55KW，单套功率：N=0.80KW；

2.4、新增污泥浓缩池至脱水机管线系统1批，优质给水管阀件（含污泥池所需开、扩孔）；

2.5、新增污泥脱水机至调节池管线系统，优质给水管阀件，1批（含穿墙所需开、扩孔）；

2.6、新增自来水管至污泥脱水机喷淋反冲处，优质给水管阀件，1批;

2.7、新增污泥处理系统配套的自动启停电气控制系统，1套（集成面板控制）；

2.8、新增电缆（由电控室内至污泥处理处），1批；

2.9、污泥脱水间，15m2，轻钢结构，板材厚度大于等于10cm，1座；

2.10、配套叠螺脱水机基础、螺杆泵基础，细石混凝土地面，1批。

分项清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价：元 | 合价：元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆泵 | G25-1 | 2台 |  |  | 不锈钢N=1.5KW |
| 2 | 叠螺脱水机 | DL-201 | 1套 |  |  | 304不锈钢材质，含搅拌机电机N=0.37KW |
| 3 | 阳离子PAM溶药加药系统 | DS500 | 1套 |  |  | 含加药泵，搅拌机 |
| 4 | 新增污泥池管线 | 污泥浓缩池至脱水机管线系统 | 1批 |  |  | 含污泥池所需开、扩孔 |
| 5 | 新增回流管线 | 新增污泥脱水机至调节池管线系统 | 1批 |  |  | 含穿墙所需开、扩孔 |
| 6 | 新增自来水管线 |  | 1批 |  |  | 优质给水管 |
| 7 | 电气控制系统 | 配套的自动启停电气控制系统 | 1套 |  |  | 集成面板控制 |
| 8 | 电线电缆 | 由电控室内至污泥处理处 | 1批 |  |  | 由业主方指定接电位置 |
| 9 | 污泥脱水间 | 15m2 | 1座 |  |  | 轻钢结构 |
| 10 | 设备基础、混凝土地面 | 污泥脱水间内 | 1批 |  |  | C20混凝土 |
| 合计 | 大写： 小写： |

## 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）    标段中所需（产品名称） 经招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

付款方式：

4、合同供货期限：

5、供货地点：货物运至招标人指定地点。

6、验收要求及违约责任：

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

## 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件  一

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

日期：        年        月        日

投标文件目录

（1）法定代表人参加会议的提供法定代表人身份证明和本人有效身份证(或代理人参加会议的提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书参照商务标文件中的格式）（授权委托书及身份证的原件可手持）（复印件加盖单位公章）

（2）企业法人营业执照（三证合一证也可）；（复印件加盖单位公章）

（3）投标人须提供投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人“近三年无行贿犯罪行为承诺书 ；

（4）无失信被执行行为承诺书；

（5）法人无失信被执行行为承诺书；

（6）承诺书（格式见投标文件格式要求）

（7）投标函

（8）分项报价清单

（9）投标人认为需要提供的材料；

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年   月   日

1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（开标现场需手持本授权委托书并加盖红章）

（4）、无行贿行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司及公司法定代表人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

（5）、无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年      月      日

（6）、社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明!

法定代表人：          （盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

投  标  函

致：                             （招标人）

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称） ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目名称）”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   。供货（服务）期：                                         。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方接受招标单位处罚。

5.我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份.副本两份。

6.我方愿意提供可能另外要求的.与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的.准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

投标单位法定代表人或授权代表姓名：                  （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

分项报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价：元 | 合价：元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆泵 | G25-1 | 2台 |  |  | 不锈钢N=1.5KW |
| 2 | 叠螺脱水机 | DL-201 | 1套 |  |  | 304不锈钢材质，含搅拌机电机N=0.37KW |
| 3 | 阳离子PAM溶药加药系统 | DS500 | 1套 |  |  | 含加药泵，搅拌机 |
| 4 | 新增污泥池管线 | 污泥浓缩池至脱水机管线系统 | 1批 |  |  | 含污泥池所需开、扩孔 |
| 5 | 新增回流管线 | 新增污泥脱水机至调节池管线系统 | 1批 |  |  | 含穿墙所需开、扩孔 |
| 6 | 新增自来水管线 |  | 1批 |  |  | 优质给水管 |
| 7 | 电气控制系统 | 配套的自动启停电气控制系统 | 1套 |  |  | 集成面板控制 |
| 8 | 电线电缆 | 由电控室内至污泥处理处 | 1批 |  |  | 由业主方指定接电位置 |
| 9 | 污泥脱水间 | 15m2 | 1座 |  |  | 轻钢结构 |
| 10 | 设备基础、混凝土地面 | 污泥脱水间内 | 1批 |  |  | C20混凝土 |
| 合计 | 大写： 小写： （填入投标函中） |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年     月    日