内蒙古兰格焚烧项目

电伴热供货及指导施工

技 术 协 议 书

甲 方：南京中船绿洲环保有限公司

乙 方：

日 期： 2021年08月25日

目  录

第一章  设计基础数据	3

第二章  标准规范	3

第三章  保温材料技术参数	4

第四章 保温工程范围	5

第五章   保温施工工艺	13

第六章保温施工技术要求	14

第七章　工序质量检验和检验方法	15

第八章  保温工程质量检验	16

第九章  资料交付	17

第十章 包装运输储存	17

第十一章   竣工验收	17

第十二章  其它	18

南京中船绿洲环保有限公司（简称：甲方）与                          （简称：乙方）   就甲方内蒙古兰格焚烧炉项目中配套电伴热设计，供货，指导安装，验收等方面进行了充分细致的讨论，达成如下技术协议。

  - 本技术协议提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方保证提供符合本技术协议书和国家标准、相关国际标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均要满足其要求。本技术协议所引用的标准如与乙方执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，乙方应及时书面通知甲方进行解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有矛盾时，按最严格标准执行。

  - 甲、乙双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得对方同意。在签订合同之后，甲方有权提出因工艺条件、现场条件或规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，乙方承诺予以配合，具体款项和内容由甲、乙双方商定。

  - 乙方保证所提供的所有设备及部件均为全新、先进、可靠、完整的且组合布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，技术先进并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

  - 乙方保证所供设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

  - 甲、乙双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位采用SI制。

# 第一章  设计基础数据

内蒙古兰格生物科技有限公司位于内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区，位于北纬37°~42°之间，海拔高程1343~1430米。开发区系荒漠干旱地区，光照充足，大气透明度好，年平均气温8.4℃，无霜期156天，年平均空气密度1.053千克/立方米，年平均阴雨天39.4天、年平均降水量147.5毫米，年平均大风次数17.8次，年平均雷暴次数10次，年平均日照时数3096小时、年太阳能辐射总量为150	~160kCal/cm2，太阳能总辐射量6490~6992兆焦耳/平方米。

基本气温最低-23℃，最高35℃。

# 第二章  标准规范

GB/T 19835-2015《自限温电伴热带》

SH/T 3212-2020《石油化工电阻式伴热系统设计规范》

SH/T 3126-2013《石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范》

GB/T 32348.2-2015《工业和商业用电阻式伴热系统 第2部分：系统设计安装和维护应用指南》

GB/T 5959.10-2015《电热装置的安全 第10部分：对工业和商业用电阻式伴热系统的特殊要求》

16S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》

# 第三章  电伴热材料技术参数（由供方确认）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量要求及技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆中温伴热带 | ZXW2Q-4F-35 | 米 | 550 | 防爆、耐腐蚀、阻燃、导线1.5, 35w/m |
| 防爆电源接线盒 | JBH-1 | 个 | 10 | 防爆、防水 |
| 防爆三通分线盒 | JBH-3 | 个 | 10 | 防爆、防水 |
| 防爆尾端接线盒 | JBH-0 | 个 | 10 | 防爆、防水 |
| 伴热控制箱 | PD2M-6 | 台 | 2 | 不锈钢壳体、6个断路器、6个工作显示控制及漏保，正泰元器件 |
| 不锈钢卡箍 | φ22-133 | 付 | 30 | 固定电源盒 |
| 压敏胶带 | 20mmx25m | 卷 | 40 | 固定伴热带 |

# 第四章 电伴热工程范围

4.1 电伴热工程范围

电伴热范围包括甲方内蒙古兰格焚烧项目区域内所有低温液体工业化管道仪表阀门等电伴热材料（包含所有辅材及电控系统）供货及指导安装。

- 由乙方进行电伴热设计，维持温度15~25摄氏度。

- 电伴热工程范围内的所有原材料，辅料等均由乙方提供。

- 乙方应根据甲方要求，安排经验丰富的指导人员现场指导安装和调试

4.1　电伴热范围：

4.1.1管道部分（供确定数量及选型）

| 序号 | 管道名称 | 材质/规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 厚度 | 保温材料 | 外保护层 |  | 管道 |  |
| 1 | 碱液，常温 | φ22 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 10 |  |
|  | 碱液，常温 | φ57 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 |  |  |
| 2 | 尿素溶液，常温 | φ22 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 10 |  |
| 4 | 排污水 | φ32 | 90mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 25 |  |
| 5 | 介质水，常温 | φ32 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 10 |  |
| 7 | 尿素溶液，常温 | φ32 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 80 |  |
| 9 | 介质水，常温 | φ45 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 90 |  |
| 10 | 尿素溶液，常温 | φ57 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 15 |  |
| 11 | 挥发气管路，保温 | φ57 | 100mm | 玻璃棉管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 25 |  |
| 12 | 介质水，常温 | φ57 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 65 |  |
| 14 | 冲洗水 | φ89 | 90mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 40 |  |
|  | 冲洗水 | φ57 | 90mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 |  |  |
| 15 | 介质水，常温 | φ89 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 60 |  |
|  | 介质水，常温 | φ57 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 |  |  |
| 17 | 介质水，常温 | φ108 | 60mm | B1级橡塑管 | 304#不锈钢板 0.3mm厚 | m/个 | 40 |  |

注：总长度按550m估算。

# 第五章   电伴热施工工艺、技术要求、检验方法

按照图集16S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》及相关国家标准。

# 第六章  资料交付

9.1 乙方在材料交货时，必须同时提供所供材料的质量检验报告、产品合格证及产品使用说明书。

9.2 乙方提供工程施工的工序质量检验报告

9.3 工程竣工时乙方提供工程竣工报告

# 第七章 质量及性能保证

7.1 质量保证期：

装置运行验收合格后12个月，保温工程至少经历一个冬季低温检验。在质量保证期内，因乙方原因，由乙方负责免费维修，若因人为破坏等原因，乙方拒绝维修，若甲方需要维修应付相应的维修费用。

7.2 材料的质检报告，产品合格证，在材料交货同时提供。

7.3 乙方所供绝热材料保证符合设计技术的规定，所供材料除出厂检验提供材质报告外，同时提供国家权威机构的检测报告。如产品经抽检不符设计技术规定，乙方承担由此造成的经济损失。

7.4 在质保期内，因乙方选材、施工等引起质量问题，乙方应免费进行更换或维修。

7.5 乙方所供材料满足设计技术要求及相关的标准规范要求。

7.6 产品性能保证：八年。

# 第八章 包装运输储存

按规范要求包装。

# 第九章   竣工验收

9.1 电伴热全面竣工。

9.2 提供所供材料的质量检验报告、产品合格证及产品使用说明书。

# 第十章  其它

10.1本协议书一式肆份，双方代表签字后各保存两份，在工业品买卖合同生效后本技术协议生效。

10.2正常作业条件下，乙方保证满足安装施工进度要求。

10.3未尽事宜，协商解决。

（此下无正文）

甲    方：

甲方代表：

电    话：

传    真：

乙    方：

乙方代表：

电    话：

传    真：