2023年度环境监测计划表（崇川工厂）

编制修改时间：2023年1月1日

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点 | 责任 部门 | 监控指标 | 内控指标 | 计划监测时间及频次 | 是否重大环境因素 | 备注 | 确认栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 部门 | 厂界噪声 | 厂界外1m | 厂务中心 | 南厂区、北厂区厂界执行GB12348-2008 2类标准：昼间60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 4次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 废水 | 排放总口 | 厂务中心 | 总锡≤5.0mg/L《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2009）表1总镍≤0.5mg/L，总银≤0.3mg/L执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1间接排放限值 | 总锡≤5.0mg/L 总镍≤0.5mg/L 总银≤0.3mg/L | 2次/年 | 是 | 委托 |  |
|  |  |  |  | COD、pH、氨氮、动植物油：执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1间接排放限值 pH=6-9，COD≤300mg/L，氨氮≤20mg/L，动植物油≤100mg/L执行GB/T 31962-2015中表1B级标准 | pH=6-9 COD≤300mg/L 动植物油≤100mg/L 氨氮≤20mg/ | 4次/年 | 是 | 委托 |  |
|  |  |  |  | 总铜、 总氮、总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂、总氰化物：执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1间接排放限值 总铜≤0.3mg/L，总磷≤3.0mg/L，总氮≤35mg/L，SS≤250mg/L，LAS≤1.0mg/L，总氰化物≤0.2mg/L | Cu2+≤0.3mg/L 总磷≤3.0mg/L 总氮≤35mg/L SS≤250mg/L LAS≤1.0mg/L 总氰化物≤0.2mg/L | 12次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 表面处理废气 | 表面处理排风管 | 厂务中心 | 执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中大气污染物排放限值 表面处理中心（DA007、DA008、DA009、DA010） 2.5期(DA012、DA014) 三期(DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006) 电镀废气硫酸雾≤5.0mg/m3 (>25m排气筒) (DA013)氰化氢≤0.5mg/m3(>25m排气筒) | 硫酸雾≤5.0mg/m3 氰化物≤0.5mg/m3 | 2次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排风管 | 厂务中心 | 执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3中大气污染物排放限值 2.5期非甲烷总烃（DA011）排放浓度≤50mg/m3 | 非甲烷总烃≤50mg/m3 | 2次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 无组织 | 厂界下风向测点 | 厂务中心 | 硫酸雾、非甲烷总烃排放浓度执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表4中大气污染物排放限值；氨无组织排放监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 | 无组织排放 硫酸雾浓度限值≤1.2 mg/m3 非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3 氨浓度≤1.5mg/m3 | 1次/年 | 是 | 委托 |  |
| 自行 监测 | 工业废水 | 排放总口 | 厂务中心 | 厂区PH、COD、NH3-N值执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1间接排放限值 | PH=6-9 COD≤300mg/L NH3-N≤20mg/L | 1次/4h | 是 | 在线 | 每日监测 |
|  | 工业废水 | 车间排口 | 厂务中心 | 厂区总镍、总银执行《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中表1直接排放限值 | 总镍≤0.5mg/L 总银≤0.3mg/L | 1次/天 | 是 | 自动 | 每日监测 |

| 项目 | 采样点数 | 次数 | 地理位置 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有组织废气 |  |
| 硫酸雾 | 12 | 2 | 三期6个，2.5期2个，表面处理中心4个 | 2次/年 |
| 非甲烷总烃 | 1 | 2 | 2.5期1个， | 2次/年 |
| 氰化物 | 1 | 2 | 2.5期1个， | 2次/年 |
| 二、无组织 |  |
| 硫酸雾 | 8 | 1 | 南北厂区各一次（上风向1个，下风向3个） | 1次/年 |
| 非甲烷总烃 | 8 | 1 | 南北厂区各一次（上风向1个，下风向3个） | 1次/年 |
| 氨 | 8 | 1 | 南北厂区各一次（上风向1个，下风向3个） | 1次/年 |
| 三、噪声 |  |
| Ld | 8 | 4 | 南长区4个，北厂区4个 | 4次/年 |
| Ln | 8 | 4 | 南长区4个，北厂区4个 | 4次/年 |
| 四、废水 |  |
| PH | 2 | 4 | 南北厂区各一个 | 4次/年 |
| COD | 2 | 4 | 南北厂区各一个 |  |
| 氨氮 | 2 | 4 | 南北厂区各一个 |  |
| 动植物油 | 2 | 4 | 南北厂区各一个 |  |
| 总氮 | 2 | 12 | 南北厂区各一个 | 12次/年 |
| 总磷 | 2 | 12 | 南北厂区各一个 |  |
| 总铜 | 2 | 12 | 南北厂区各一个 |  |
| SS | 2 | 12 | 南北厂区各一个 |  |
| LAS | 2 | 12 | 南北厂区各一个 |  |
| 总氰化物 | 1 | 12 | 北厂区一个 |  |
| 总锡 | 2 | 2 | 南北厂区各一个 | 2次/年 |
| 总镍 | 1 | 2 | 北厂区一个 |  |
| 总银 | 1 | 2 | 北厂区一个 |  |
| 五、油烟 |  |  |  |  |
| 油烟 | 1 | 3 | 三个点位 | 1次/年 |

2023年土壤和地下水监测（崇川厂区）

土壤、 地下水主要关注的指标：
1、土壤： pH 值、 铜、 铅、 镍、 镉、 六价铬、 汞、 砷、 挥发性有机物（VOCs） 、半挥发性有机物（SVOCs） 、 锡、 银、 镁、 钾、 总石油烃（C10-C40） ；

2、地下水： pH 值、 臭和味、 肉眼可见物、 色度、 浑浊度、 总大肠菌群、 菌落总数、 溶解性总固体、 六价铬、 高锰酸盐指数（耗氧量） 、 氰化物、 总硬度、 挥发酚、 氨氮、 硫化物、 阴离子表面活性剂（LAS） 、 碘化物、 氟化物（氟离子） 、氯化物（氯离子） 、 硫酸盐（硫酸根） 、 亚硝酸根（以氮计） 、 硝酸根、 石油类、铜、 锌、 铅、 镉、 铁、 锰、 铝、 镁、 钾、 钠 、 砷、 硒、 锡、 银、 汞、 苯、 甲苯、四氯化碳、 氯仿
3、采样点 13 个、 地下水监测点位 6 个， 采样勘探点的编号、 类型、 深度见表 3-1。
表 3-1 采样勘探点类型及编号一览表

| 监测点类型 | 点位编号 | 每个点采样数 | 点位所在区域 | 采样深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层土壤 | T1 | 1 | 1#2 危废仓库西侧 | 0.2 |
| T2 | 1 | 3#应急池及制氢间东南侧 | 0.2 |  |
| T3 | 1 | 表面处理车间南侧 | 0.2 |  |
| T4 | 1 | 一期、 二期污水处理站西侧偏北 | 0.2 |  |
| T5 | 1 | 化学品仓库西侧 | 0.2 |  |
| T6 | 1 | 三期污水处理站东侧 | 0.2 |  |
| T7 | 1 | 3#应急池及制氢间西侧 | 0.2 |  |
| T8 | 1 | 一期生产车间东北角 | 0.2 |  |
| T9 | 1 | 表面处理车间东侧 | 0.2 |  |
| T10 | 1 | 一期、 二期污水处理站西侧偏南 | 0.2 |  |
| T11 | 1 | 一期、 二期污水处理站东侧 | 0.2 |  |
| T12 | 1 | 3#危废仓库西侧 | 0.2 |  |
| T0（对照点） | 1 | 北厂区南侧绿化区域 | 0.2 |  |
| 地下水 | W1 | 1 | 1#2 危废仓库西侧 | 3.0 |
| W2 | 1 | 3#应急池及制氢间东南侧 | 3.0 |  |
| W3 | 1 | 表面处理车间南侧 | 3.0 |  |
| W4 | 1 | 一期、 二期污水处理站西侧偏北 | 3.0 |  |
| W5 | 1 | 化学品仓库西侧 | 3.0 |  |
| W0（对照点） | 1 | 北厂区南侧绿化区域 | 3.0 |  |

注： W0 为现有地下水井