2023年度环境监测计划表（苏通）

编制修改时间： 2022年12月12日

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点 | 责任 部门 | 监控指标 | 内控指标 | 计划监测时间及频次 | 是否重大环境因素 | 备注 | 确认栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 监测 部门 | 厂界噪声 | 厂界四周 | 动力工程部 | 执行GB12348-2008 3类标准：昼间65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 4次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 废水 | 排放总口 | 动力工程部 | 总铜、总氮、总磷、总氰化物、悬浮物、阴离子表面活性剂：执行DB32/3747-2020中表1的间接排放限值标准； 总铜≤0.3mg/L，总磷≤3.0mg/L，总氮≤35.0mg/L，总氰≤0.2mg/L | 总铜≤0.3mg/L 总磷≤3.0mg/L 总氮≤35mg/L 总氰化物≤0.2mg/L 悬浮物≤250mg/L LAS≤1.0mg/L | 12次/年 | 是 | 委托 |  |
|  |  |  |  | COD、pH、氨氮、动植物油：执行DB32/3747-2020表中1的间接排放限值标准； pH=6-9，COD≤300mg/L，氨氮≤20mg/L，悬浮物≤250mg/L，LAS≤1.0mg/L 动植物油：执行GB/T 31962-2015中表1B级标准 动植物油≤100mg/L | pH=6-9 COD≤300mg/L 氨氮≤20mg/L 动植物油≤100mg/L | 4次/年 | 是 | 委托 |  |
|  |  |  |  | 总镍、总银：执行DB32/3747-2020表中1的间接排放限值标准； 总镍≤0.5mg/L，总银≤0.3mg/L 溶解性固体（全盐类）：执行GB/T 31962-2015中表1B级； 溶解性固体≤2000mg/L 总锡：执行DB31/199-2009中表1B级标准； 总锡：≤5.0mg/L | 总镍≤0.5mg/L 总银≤0.3mg/L 溶解性固体≤2000mg/L 总锡≤5.0mg/L | 2次/年 | 是 | 委托 |  |
|  | 废气 | 有组织排气筒 | 动力工程部 | 有机废气执行：DB32/3747-2020中表3标准； 非甲烷总烃≤50mg/m³ 氨、氟化物执行：DB32/3747-2020中表3标准； 氨≤10 mg/m³，氟化物≤1.5 mg/m³ 硫酸雾执行：DB32/3747-2020中表3标准； 硫酸雾≤5.0mg/m³，氯化氢≤10mg/m³，氰化氢≤0.5mg/m³，臭气浓度执行：GB 14554-93中表2标准； 臭气浓度≤2000 | 非甲烷总烃≤50mg/m³ 硫酸雾≤5.0mg/m³ 氯化氢≤10mg/m³ 氰化氢≤0.5mg/m³ 臭气浓度≤2000 氨≤10 mg/m³ 氟化物≤1.5 mg/m³ | 2次/年 | 是 | 委托 |  |
|  |  | 无组织厂界 |  | 有机废气、硫酸雾执行：DB32/3747-2020中表4标准； 非甲烷总烃≤2.0mg/m³，硫酸雾≤1.2mg/m³ | 非甲烷总烃≤2.0mg/m³ 硫酸雾≤1.2mg/m³ | 2次/年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢、氰化氢、氨执行：DB32/3747-2020中表4标准； 氯化氢≤0.2mg/m³，氰化氢≤0.024mg/m³， 氨≤1.0 mg/m³ 臭气浓度执行：GB 14554-93中表1标准； 臭气浓度≤20 | 氯化氢≤0.2mg/m³ 氰化氢≤0.024mg/m³ 臭气浓度≤20 氨≤1.0 mg/m³ | 1次/年 |  |  |  |
| 自行 监测 | 废水 | 排放总口 | 动力工程部 | pH、COD、氨氮：执行DB32/3747-2020中表1的间接排放限值标准； pH=6-9，CODcr≤300mg/L，氨氮≤20mg/L | pH=6-9 CODcr≤300mg/L 氨氮≤20mg/L | 1次/4h | 是 | 在线 |  |
|  |  |  |  | 总镍、总银执行DB32/3747-2020中表1的间接排放限值标准； 总镍≤0.5mg/L，总银≤0.3mg/L | 总镍≤0.5mg/L 总银≤0.3mg/L | 1次/天 | 是 | 自动 |  |

| 项目 | 采样点数 | 次数 | 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、有组织废气 |
| 硫酸雾 | 3 | 2 | 硫酸雾排气筒 |
| 氯化氢 | 2 | 2 | 硫酸雾排气筒 |
| 氰化氢 | 1 | 2 | 氰化氢排气筒 |
| 非甲烷总烃 | 5 | 2 | 有机废气排气筒 |
| 臭气浓度 | 1 | 2 | 生物除臭排气 |
| 氨 | 1 | 2 | 酸雾塔排气筒 |
| 氟化物 | 1 | 2 | 酸雾塔排气筒 |
| 非甲烷总烃 | 1 | 2 | 酸雾塔排气筒 |
| 二、无组织 |
| 硫酸雾 | 4 | 2 | 半年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 非甲烷总烃 | 4 | 2 | 半年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 氨 | 4 | 1 | 一年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 氯化氢 | 4 | 1 | 一年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 氰化氢 | 4 | 1 | 一年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 臭气浓度 | 4 | 1 | 一年一次（上风向1个，下风向3个） |
| 三、噪声 |
| Ld | 4 | 4 | 每季度一次，厂区4个 |
| Ln | 4 | 4 | 每季度一次，厂区4个 |
| 四、废水 |
| 总铜 | 1 | 12 | 每月一次 |
| 总氮 | 1 | 12 | 每月一次 |
| 总氰化物 | 1 | 12 | 每月一次 |
| 总磷 | 1 | 12 | 每月一次 |
| pH | 1 | 4 | 每季度一次 |
| COD | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 氨氮 | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 悬浮物 | 1 | 12 | 每月一次 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 12 | 每月一次 |
| 动植物油 | 1 | 4 | 每季度一次 |
| 总镍 | 1 | 2 | 半年一次 |
| 总银 | 1 | 2 | 半年一次 |
| 总锡 | 1 | 2 | 半年一次 |
| 溶解性固体 | 1 | 2 | 半年一次 |
| 五、油烟 |  |  |  |
| 油烟 | 1 | 1 | 一年一次 |

2023年土壤和地下水监测（苏通厂区）

监测指标：土壤：GB36600 表 1 中的 45 项+pH 值（浅层）；

地下水：GB/T 14848 表 1 中的 37 项＋银＋锡。

监测位置：（见图纸）