附件：

武汉网锐检测科技有限公司

招 标 文 件

网络数据汇聚分发器（100GE）

技术规范书

2021年8月

# 1  总则

1.1 投标人是代理机构的必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，是生产厂家的必须具备网络数据汇聚分发器（100GE）的设计、制造经验，并有ISO9001质量认证书或相当的认证文件。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。

1.2本技术规范提出了网络数据汇聚分发器（100GE）主要技术参数、结构、性能、试验、安装、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求

1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

1.8本文中标注★条款为不可偏离条款，不允许出现负偏离，否则将导致该项评分为0分。

1.9 ★ 设备到货后，若发现有不满足产品检测标准和不符合本文中技术参数指标的情况，采购方将对设备进行退货处理，所造成的经济损失由投标方承担。

1.10 技术标书中应包含：网络数据汇聚分发器（100GE）所需要的安装方案、设备清单（包含主设备、附件、选件等）；与网络数据汇聚分发器（100GE）型号对应的技术指标和说明书；设备功能简介等技术文件等。

1.11 本技术要求的解释权归招标单位（甲方）所有。

1.12 ★网络数据汇聚分发器（100GE）安装完成后，首次计量/校准的费用由投标方承担。计量/校准报告为验收的要件之一。

1.13 在投标文件提交前5天，可要求甲方提供安装现场照片及尺寸。也可到甲方现场勘察场地。

# 2  设备用途

设备用途：用于中国移动、中国联通、中国电信网络(2G\3G\4G)流量计费测试。

# 3  技术参数和性能要求

- 工作条件

1.1）电源：220 V AC

1.2）环境温度：10℃～40℃

1.3）相对湿度：20-80% RH

2）供货要求：

2.1）仪器类型：网络数据汇聚分发器

2.2） 数量： 一套

2.3） 内容：

2.3.1）网络数据汇聚分发器（100GE）

2.3.2） 相关软件及控制连接附件

2.3.3） 两年免保

2.3.4） 仪表培训

3）技术指标

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★符合中国移动、中国联通、中国电信网络(2G\3G\4G)流量计费测试需求，连续15天在核心网机房与仪表配合检测过程中无丢包、错包、乱序等现象发生。 |
| 1 | 基本要求 | ★产品构架 | 标准机架式1U设备。 支持至少32个100GE接口，接口兼容40GE，可灵活配置为输入或输出接口。 可选配单模/多模光模块，光模块支持单纤数据接收。 |
|  |  | ★性能要求 | 整机吞吐率不小于2Tbps，端对端达到线速不丢包。 |
|  |  | 管理接口要求 | 具备1个10/100/1000M管理网络交换口，同时具备1个标准UART控制台串口。 |
|  |  | 电源 | 交流220V，必须采用双电源冗余保护。 |
|  |  | 功耗 | 最大800W |
| 2 | 网络接入 | 部署模式 | 支持串接、并接及混合模式部署，适应不同的网络环境及需求； |
|  |  | 端口聚合 | 支持链路聚合功能，链路聚合端口数量不少于8个； |
|  |  | 流量复制 | 支持将符合某分类规则的流量进行复制，不少于8份； |
|  |  | 端口复用 | 所有端口支持同时输入和输出； |
|  |  | IPv4/6 | 支持IPv4、IPv6数据包过滤 |
| 3 | 分流特性 | 分类过滤 | 支持基于MAC地址、输入端口、vlan、七元组标准协议域； |
|  |  | IP分流 | 支持GTP-U外层和内层IP分流功能； |
|  |  | ACL规则数 | 支持至少2000条内层IP五元组规则，MAC信息规则500条，VLAN标签规则500条； |
|  |  | 规则优先级 | 提供数据包过滤规则的优先级设置，以支持对数据包按规则优先级进行过滤。 |
| 4 | 负载均衡 | 端口失效保护 | 支持端口失效保护，在某个输出端口故障link down时自动负载分担到其他输出端口； |
|  |  | 数据完整性 | 支持通过不同的哈希方式将数据包负载均衡转发到不同的输出端口，达到将同一个会话的数据从同一个输出端口输出的效果，保证会话的完整性； |
| 5 | 安全管理 | 运行日志 | 支持SYSLOG； |
|  |  | 管理方式 | 本地串口或者telnet、ssh等远程网管； |
| 6 | 培训要求 | 上门培训，1-2天。 |
| 7 | 售后服务 | 保修要求 | 两年免费保修 |

# 4  技术服务

## 4.1  应提供的技术文件

1）产品的ISO9000（GB/T19001）质量保证体系文件，能够证明该质量保证体系经过国家认证并且正常运转。

## 4.2  应提供的技术资料

资料和说明手册，主要包括：

1）产品的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明；

2）试验设备及专用工具的说明和有关注意事项；

3）产品的正常试验、运行维护、故障诊断的说明。

## 4.4 备品备件及专用工具

1）投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2 备品备件清单（格式）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2）投标方应向招标方提供专用工具及仪器见表3。

表3专用工具及仪器（格式）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.5  技术配合

1）现场安装/投运的合作和管理。

2）提供设备的现场验收、测试方案和技术指标。

3）	其它约定配合工作。