- 化学品/配置品以及公司/企业信息

化学品/配置品名称       美德孚70-76 液体黄油喷剂

生产商                  TECHNO-SERVICE GmbH

Detmolder Str. 515,D-33605 Bielefeld

电话：+49 521 924440   传真：+49 521 207432

紧急情况下，联系方式：+49 521 924440

（补充：中国办事处应急电话：13240214830 13126617110 24小时服务）

- 化学成分组成

化学成分鉴定：石蜡油，铝皂，脂肪烃，丙烷/丁烷

有害成分：

CAS代码     名称                      含量（%重量）       分类

000074-98-6    丙烷                          15-20                 F+   R12

000106-97-8    丁烷                          60-65                 F+   R12

064742-49-0    石脑油（石油）、轻度加氢处理   3-6        Xn; R11-38-51/53-65-67

F;N

附加建议：

对于CAS-代码：64742-49-0：此成分含<0.1的苯，不被分类为致癌物质。

应用：润滑

R-警示语 见第16条

- 对坏境和人类的特殊危害

R-警示语

12     极其易燃

52/53  对水生生物有害，可能会导致生态系统的长期负面影响

对人体和环境的特殊危险信息：

使用时可能形成爆炸气体/空气混合物

4急救措施

一般信息

保证伤患有人照料。

吸入

转移至空气清新处，就医。

皮肤接触

用水和肥皂清洗。

眼睛接触

小心用水清洗，不要感染另一只眼睛。

吞入

立即就医，并出示产品包装或标签。

可能的症状

未知

可能的危险

如果误食，不要呕吐

治疗（对医生的建议）

对症治疗

5.消防措施

可行的灭火器：泡沫灭火器 干粉灭火器 二氧化碳灭火器

出于安全原因，不可使用的灭火器：喷水机

产生的易爆物质和气体导致的危险：火灾热度导致爆炸

消防员的特殊保护措施：使用独立供给式的呼吸保护装置

其它信息：用水枪给容器降温有危险。

6.泄露应急措施

人为预防措施：保证足够通风。远离火源。

环境保护措施：产品不可接触下水道和土壤。

清理/降解方法：用吸收性材质进行收集（例如，沙子，泥煤，土壤）

其他：远离带引擎的搬运工具（火源）

7. 操作和储存

安全操作：只在通风处使用。

避免火灾和爆炸的建议：火灾热量引起蔓延。

储存室和储存容器：遵守国家和地方法规

贮存相容性建议：无

储存条件的进一步建议：避免受热和阳光直射。

存储组：2B

火灾等级：C

储存稳定性：储存期可达24个月。

8. 曝光控制/人为保护

系统设计附加建议：只在通风处使用。

各化学成分在工作环境下暴露限制监控

CAS-No.       名称             代码   [mg/m³]   [ml/m³]    备注

000074-98-6    丙烷             MAK   1800      1000

000106-97-8    丁烷             MAK   2400      1000

064742-49-0    烃蒸汽           MAK              350

呼吸防护：一般不需要

手部防护：一般不需要

眼睛防护：一般不需要

皮肤防护：一般不需要

一般防护措施：不可吸入喷雾

卫生措施：被污染的衣物不可放在裤兜里。

9.物理属性和化学属性

状态：喷雾        颜色：黄色--棕色  气味：像汽油味道

相关安全数据

值           温度           方式           备注

运输过程中的PH值                                                    不可适用

酸值                                                                  不可适用

物理状态变化 固态/液态                                                不可适用

物理状态变化 气态                                                     不可适用

闪点                      <0℃

易燃固体                                                              不可适用

易燃气体                                                              不可适用

燃烧温度                                                              不可适用

自燃                                                                  不可适用

最低爆炸限制          ca.1.5vol-%                                 只和推进剂有关

最高爆炸限制          ca.11vol-%                                  只和推进剂有关

蒸汽压力              ca.3900hPa       20℃

密度                  ca. 0.6g/m³       20℃

体积密度                                                               不可适用

相对蒸汽密度                                                           不可适用

水溶性                                                                   不可溶

溶解度/其他                                                            有机溶剂

分配系数（log  pow）                                                    未定

粘度1                                                                 不可适用

粘度2                                                                 不可适用

溶剂分离实验                                                           不可适用

溶剂浓度               ca.5%

爆炸性：可能会形成爆炸物质

附加信息：无

10.稳定性和反应性

应避免的条件：不要接近火源（火花，火焰，灼热）

应避免的材料：无

有害分解物：按规定用途无

附加信息：无

11.毒性信息

急性中毒/刺激性/过敏性

值           种类               方法                 备注

口摄取半致死量                                                       无可用数据

皮肤接触半致死量                                                     无可用数据

急性吸入半致死量                                                     无可用数据

皮肤刺激                                                                    低

眼睛刺激                                                                    低

皮肤过敏															        无

呼吸系统过敏                          									    无

亚急性毒性—致癌性

值           种类               方法                 备注

亚急性毒性                                                           无可用数据

亚慢性毒性                                                           无可用数据

慢性毒性                                                             无可用数据

突变性                                                                     无

毒性再生                                                                   无

致癌性                                                                     无

毒性测试（附加信息）                                                       无

实践经验：无负面经验

其它信息：无

12.生态信息

消除（顽固性和降解性）

消除速率         分析方法          方法     有效性

物理-化学降解       按照指定的使用方法，产品不会接触下水道而污染环境。

生物降解            按照指定的使用方法，产品不会接触下水道而污染环境。

降解性              按照指定的使用方法，产品不会接触下水道而污染环境。

生物消除            按照指定的使用方法，产品不会接触下水道而污染环境

根据WRMG降解     按照指定的使用方法，产品不会接触下水道而污染环境

可动性和生物积累性潜力：产品未经测试。因为产品的相容性和难溶于水性，不可能有生物利用度。

生物毒理影响

值          种类              方法         有效性

鱼                                                            无可用数据

水蚤                                                          无可用数据

藻类                                          				  无可用数据

细菌		      											  无可用数据

污水厂：按照指定的使用方法，产品不会接触下水道。

活性污泥的吸入

值               方法           备注

EC50                                              未定

其他生态信息

值            方法              备注

OC                                                未定

COD                                              未定

BOD                                              未定

AOX              无

含有重金属和76/464/EWG所规定成分：无

一般信息：VOC=0.204kg/罐

13.处理注意事项

废物代码                 废物名称

16 05 04               耐压容器含有危险气体（含卤族元素）

处理建议：根据国家或当地规定进行材料回收

包装建议：可回收材料ＥＷＣ１５０１０４

建议清洗剂：碳氢溶剂

一般信息：只有空罐可回收

１４．运输信息

陆地和内航运输（ＡＤＲ／ＲＩＤ／ＧＧＶＳ／ＧＧＶＥ／ＡＤＮＲ）

说明：       UN1950 ARESOLS 2.1

UN-代码 ：  1950

分类：      2/等级代码5F

PG：        --

标记：LQ2, UN1950（菱形）

运输文件登记：根据ARD3.4

空运ICAO/IATA

运输货物名称： 喷雾剂,不可燃

UN/ID –No.: UN 1950

分类： 2.1

PG：Ⅱ

备注：需要用UN-4G/Y 纤维板箱。

标签：可燃气体

唛头：喷雾剂，可燃，UN 1950

其他运输信息：不需要ARD运输意外卡

！15.规章信息

分类：

F+ 极易燃

R-Phrases

12     极其易燃

52/53  对水生生物有害，可能会导致生态系统的长期负面影响

!S-警示语

23.4 不可以呼吸如喷剂

35包装罐和内容物必须安全处理

51 只能在通风的地方使用

某些化学品的特殊标签：

耐压容器：避免光照，不能暴露在高于50℃的温度下；使用前后都不可以刺穿或燃烧包装。

不可喷涂在引燃的物品上，远离火源-禁止吸烟。

远离儿童

没有足够的通风，可能会产生易爆物品

国家规定

职业限制：无

干扰法令/备注：不适用

根据VbF 分类：不适用

德国 TA LUFT备注：不适用

水污染等级 1 德国水污染分类

其它信息，限制和禁止法规：无

16.其他信息

培训建议：根据此化学品安全数据表

建议的使用和限制：遵守说明书

进一步信息：

第2节中的R-警示语

R11 高度易燃

R12 极其易燃

R67 气雾可能会导致晕眩

R65 伤害：如果吞入会导致肺部损伤

R38 刺激皮肤

R51/53 对水生生物有毒，可能会对水生系统产生长期的负作用

关键数据来源：原材料的安全数据表

# Text boxes

安全数据表（91/155 EEC）

印刷时间：2006年11月20日

版本：2006.11.20

美德孚 70-76 液体黄油喷剂

海运 IMDG/GGV

运输货物名称： 喷雾剂

UN-No.：1950

分类： 2

PG： -

海洋污染：无

Ems-No.：2-13

备注：重要文件登记：限制数量

唛头：喷雾剂 UN 1950