重庆捷力轮毂制造有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002312031318017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 垫江县工业园区朝阳北路6号 | 地理位置 | 东经107°21′22.82″， 北纬30°度23′50.29″ |
| 法定代表人 | 曾平 | 邮政编码 | 408300 |
| 环保负责人 | 何为宇 | 联系电话 | 023-74692291 |
| 行业类别 | 轮毂制造C3752 | 电子邮箱 | 605877322@qq.com |
| 成立时间 | 2006年1月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 1302人 | 占地面积 | 146700平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水33万吨/年，电3200万度/年 、气1430万m³/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | 排污许可证：915002312031318017001U | 安全生产许可证编号 | 渝AQB500231JXIII202100001 |
| 单位简介 | 重庆捷力轮毂制造有限公司是一家专业从事摩托车铝合金轮毂制造企业，成立于1996年7月，设计年生产各类铝轮1300万件。公司2006年10月通过环保三同时验收，2015年2月通过后环评。有污水处理站两座.两套喷漆废气处理设备。 |

废水排放信息（2020-2021年）

| 排放口名称 | 生活废水和生产污水两个排放口 | 排放口位置 |  | 位于公司食堂门口及公司办公楼后面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001-DW002 | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 | 24万吨/年 | 实际年排放废水总量 |  | 16万吨/年 |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中三级标准 | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，间歇式排放， |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 |  | 手工监测，五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、SS、动植物油、矿物油、PH值、1次/年。 |  |
| 生产废水（DA001） |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油 | 酸碱度 |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  |  |  | 6-9 |  |
| 规定排放限值 | mg/L |  |  |
|  | 500 | / | 300 | 400 | 20 | 100 | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） | 超标情况 |
| 2020.7.24 | 84 | 14.3 | 27.2 | 25 | 1.11 | 1.02 | 7.82 | 无 |
| 2020.7.24 | 79 | 14.0 | 25.2 | 26 | 1.13 | 0.99 | 7.80 | 无 |
| 2020.7.24 | 79 | 14.0 | 25.9 | 26 | 1.12 | 1.00 | 7.85 | 无 |
| 生活废水（DA002） |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 悬浮物（ss） | 石油类 | 动植物油 | 酸碱度 |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  |  |  | 6-9 |  |
| 规定排放限值 | mg/L |  |  |
|  | 500 | / | 300 | 400 | 20 | 100 | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实际排放浓度（mg/L） | 超标情况 |
| 2020.7.24 | 44.0 | 0.659 | 13.7 | 27.0 | ／ | 0.39 | 8.13 | 无 |
| 2020.7.24 | 45.0 | 0.767 | 14.2 | 27.0 | ／ | 0.40 | 8.10 | 无 |
| 2020.7.24 | 45.0 | 0.787 | 14.0 | 23.0 | ／ | 0.41 | 8.04 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积1.131㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6mg/m³ | ≤100mg/m³ |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 23.5 | 3L | 36 | 0.06 | 28.6 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 22.1 | 3L | 33 | 0.06 | 26.2 |  |
| 2020年7月24日时 | 20.7 | 3L | 33 | 0.06 | 25.7 |  |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积1.131㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6mg/m³ | ≤100mg/m³ |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 23.7 | 3L | 35 | 0.07 | 28.3 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 22.1 | 3L | 33 | 0.07 | 26.8 |  |
| 2020年7月24日时 | 23.3 | 3L | 34 | 0.07 | 26.4 |  |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.4418㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤6mg/m³ | ≤100mg/m³ |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 16.6 | 3L | 38 | 0.07 | 29.2 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 19 | 3L | 34 | 0.07 | 29.6 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 18.4 | 3L | 33 | 0.07 | 27.2 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA004 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积1.131㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 16.9 | 3L | 39 | 0.06 | 30.2 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 15.4 | 3L | 33 | 0.07 | 27.9 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 17.1 | 3L | 30 | 0.07 | 25.8 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA005 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.4778㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 24.1 | 3L | 24 | 0.06 | 25.6 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 23.7 | 3L | 18 | 0.06 | 23.6 |  |
| 2020年7月24日时 | 25.5 | 3L | 15 | 0.06 | 21.6 |  |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA006 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.4778㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 24.1 |  | 14 | 0.07 | 30.0 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 21.9 |  | 24 | 0.07 | 25.7 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 23.4 |  | 21 | 0.08 | 27.9 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA007 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.4778/㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 24.2 | 3L | 17 | 0.08 | 27.3 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 23.5 | 3L | 8 | 0.07 | 30.0 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 21.1 | 3L | 12 | 0.08 | 23.2 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA008 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积1.131㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 26.6 | 3L | 20 | 0.07 | 27.4 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 27.5 | 3L | 16 | 0.07 | 24.7 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 26.9 | 3L | 8 | 0.08 | 16.5 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA009 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，0.7854㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 27.7 | 3L | 25 | 0.07 | 20.1 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 28.4 | 3L | 20 | 0.07 | 19.6 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 28.8 | 3L | 29 | 0.07 | 29.9 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 熔炼炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA010 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准及《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.7854㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氯化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤6 mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 16.2 | 3L | 34 | 0.08 | 28.6 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 19.3 | 3L | 26 | 0.07 | 28.7 | 无 |
| 2020年7月24日时 | 18.6 | 3L | 17 | 0.08 | 21.2 | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 1#热处理烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA011 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.2625㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 6.7 | 3L | 28 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 8.1 | 3L | 29 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.2 | 3L | 32 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 抛丸废气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA012 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.7854㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤120mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 17.2 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 16.6 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 17.4 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 3/4#喷漆废气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA013 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）表2中标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积8.41㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 苯 | 甲苯和二甲苯合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 特征大气污染物 | 苯系物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1 mg/m3 | 25 mg/m3 |  | 60 mg/m3 |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 1.94 |  | 4.66 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.01L | 2.14 |  | 6.89 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.55 |  | 4.46 |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 3.4#喷漆烘干废气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA014 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）表2中标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，0.36㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 苯 | 甲苯和二甲苯合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 特征大气污染物 | 苯系物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1 mg/m3 | 25 mg/m3 |  | 60 mg/m3 |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.12 |  | 4.74 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.88 |  | 5.47 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.79 |  | 8.80 |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 1/2#喷漆废气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA015 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）表2中标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积2.8353㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 苯 | 甲苯和二甲苯合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 特征大气污染物 | 苯系物 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1 mg/m3 | 25 mg/m3 |  | 60 mg/m3 |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.24 |  | 4.92 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.05 |  | 4.95 |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 0.010L | 2.12 |  | 4.27 |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 2#热处理烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA016 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.2625㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 6.4 | 3L | 38 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 6.8 | 3L | 35 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.9 | 3L | 39 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 3#热处理烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA017 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.0707㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 7.1 | 3L | 30 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.7 | 3L | 36 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 8.2 | 3L | 43 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 1#前处理废气排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA018 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.16㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 8.3 | 3L | 30 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.7 | 3L | 36 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 6.9 | 3L | 43 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 2#前处理废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA019 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.0576㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 8.4 | 3L | 28 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.5 | 3L | 32 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 8.0 | 3L | 34 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 3#前处理废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA020 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，0.64㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 15.1 | 3L | 14 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 13.7 | 3L | 16 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 14.6 | 3L | 9 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 1#清洗线废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA021 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.04㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 17.7 | 3L | 21 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 16.2 | 3L | 22 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 18.9 | 3L | 20 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 挂具热洁炉废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA022 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.0491㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 8.1 | 3L | 27 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.1 | 3L | 27 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 8.8 | 3L | 27 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 抛丸废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA023 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.7854㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤120mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 17.6 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 16.1 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 16.6 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 铝屑线废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA024 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1表2标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.0962㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 6.3 | 3L | 22 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 8.5 | 3L | 28 |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 7.7 | 3L | 32 |  |  | 无 |

废气排放信息（2020）

| 废气排放口名称 | 炒渣线废气烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | DA025 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，截面积0.7854㎡； |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司，手工监测； | 监测频次 | 手工监测，1次/年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤120mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年7月24日时 | 25.7 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 24.8 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年7月24日时 | 26.0 |  |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2020年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托壹心壹（重庆）环境技术检测有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年7月26日 | 实际监测数值 | 昼间61.2分贝，夜间53.5分贝； |
| 监测时间和地点 | 2020年7月26日 | 实际监测数值 | 昼间59.3分贝，夜间52.7分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2020年度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油漆桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 3.54吨 | 3.54吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 10.1吨 | 10.1吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 油漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 107.77吨 | 107.7吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废过滤棉 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.64吨 | 0.64吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.4吨 | 0.4吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废冷却液 | 危险废物 | 900+006-009 | 0.6吨 | 0.6吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.81吨 | 1.81吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 废纸板 | 一般固废 |  | 5.5吨 | 5.5吨 | 0 | 外卖回收公司处理 |
| 废钢丸灰 | 一般固废 |  | 18.5吨 | 18.5吨 | 0 | 外卖回收公司处理 |
| 废铁 | 一般固废 |  | 25吨 | 25吨 | 0 | 外卖回收公司处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 综合污水处理站 | 2座 | 2011-1-2015-5 | 沉淀+曝气+药品处理+斜管+催化氧化进入园区污水处理厂 | 240吨.天-315吨/天 | 120吨.天/160吨.天 | 20小时/天 | 正常 |
| DA001-DA010 | 除尘系统 | 8座 | 2012-1 | 水帘除尘 15米高排气筒排放 | 6000m³/h | 3500m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA009-DA010 | 除尘系统 | 2座 | 2010-1 | 水帘除尘 15米高排气筒排放 | 1.5万m³/h | 1万m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA012 | 除尘系统 | 1座 | 2010-10 | 水帘除尘+布袋除尘 15米高排气筒排放 | 1.5万m³/h | 1万m³/h | 20小时 | 正常 |
| DA013 | 其他废气收集处理系统 | 1座 | 2011-1 | 水璇除尘+吸附设施 15米高排气筒排放 | 27.0万m³/h | 22.8万m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA014 | 其他废气收集处理系统 | 1座 | 2018-12 | 水帘除尘+生物进化 15米高排气筒排放 | 3.0万m³/h | 1.8万m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA015 | 其他废气收集处理系统 | 1座 | 2016-12 | 水帘除尘+布袋除尘+活性炭吸附+催化燃烧 15米高排气筒排放 | 4.9万m³/h | 3万m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA022 | 除尘系统 | 1座 | 2011-12 | 直接燃烧+水帘除尘 15米高排气筒排放 | 4000m³/h | 2600m³/h | 24小时 | 正常 |
| DA023 | 除尘系统 | 1座 | 2010-10 | 水帘除尘+布袋除尘 15米高排气筒排放 | 1.5万m³/h | 1万m³/h | 20小时 | 正常 |
| DA024 | 除尘系统 | 1座 | 2011-10 | 水帘除尘 15米高排气筒排放 | 2000m³/h | 1600m³/h | 20小时 | 正常 |
| DA025 | 除尘系统 | 1座 | 2010-10 | 布袋除尘 15米高排气筒排放 | 4.5万m³/h | 3.5万m³/h | 16小时 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 重庆市建设项目《环境影响报告表》 | 垫江县环境科学研究所 | 编写日期： 2004年12月22日 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 项目环评报告 | 重庆捷力轮毂制造有限公司《环境影响报告书》 | 重庆工商大学环境科学保护研究所 | 编写日期： 2015年2月 |  |
| 环评报告批复文件 | 关于《重庆市建设项目环境保护批准书》的批复 | 垫江县生态环境局 | 渝（垫）环准 [2005]7号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收意见 | 垫江县生态环境局 | 渝（垫）环验[2006]1号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 排污许可证（证书编号：915002312031318017001U） | 垫江县生态环境局 | 2020年4月21日 | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《重庆捷力轮毂制造有限公司突发环境事件应急预案》，《重庆捷力轮毂制造有限公司环境风险评估报告》、并于2018年 6月 8日在垫江县生态环境局备案， 附件链接： 《重庆捷力轮毂制造有限公司突发环境事件应急预案》电子版（点击打开）；