中红三融集团有限公司

叉车采购招标书

- 设备采购内容：

  - 具体内容说明：

  - 1.5t平衡重式蓄电池叉车1辆、充电器1套、备用电瓶1套。

  - 3t平衡重式蓄电池叉车2辆、充电器2套、备用电瓶1套。

  - 具体要求：

  - 1.5t平衡重式蓄电池叉车：起升高度5m，三级全自由门架，货叉长度大于0.9m，转弯半径小于3.0m。

  - 3t平衡重式蓄电池叉车：起升高度4.5m，三级全自由门架，货叉长度大于1.37m，转弯半径小于3.5m。

  - 报价方式：采用清单报价，需列明全部参数。

  - 所用库房及托盘参数：

1、1.5t叉车为冷库专用叉车，冷库货架为驶入式货架，叉车需开到货架内理货，高度1.5m*3层，横梁牛角间距1.25m，冷库门口净高2.35m。托盘规格：1200mm*1000mm*150mm。

2、3.0t叉车为饲料厂使用，常温。

- 制作安装及验收要求：

1、1.5t叉车线路板须具备冷库保护技术，在零下20度时可良好作业，不可因进出冷库结霜导致线路板损坏；

2、3.0t叉车在室外作业，用于饲料原料或成品装卸。

3、提供叉车自检功能；

4、提供具备安全功能的转弯自动减速功能；

5、提供具备安全功能的门架/货叉末端缓冲功能；

6、提供500工时/次的维保服务；

- 发包方式：整车采购，含备用电瓶及充电器。

- 付款方式：预付20%，设备发货前付60%，货到调试完成并验收合格一个月内支付15%，留5%质保金自验收合格起一年后1个月内无息支付；付款方式可议，可接受6个月电子承兑优先考虑。

- 安全责任：中标人需遵守国家有关安全法规和发包人厂规，中标方需按有关规定缴纳各种必需的保险，调试中因中标方原因造成的各种安全危害均由中标方承担责任（不可抗力另议）；

- 对投标方资信要求及招标形式：

  - 对投标方资信要求：

  - 在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；

  - 具有生产该类设备能力的厂家或有资质的代理商。

  - 具有履行合同所需的资金和技术，财务状况良好；

  - 社会信誉良好。

2、评标方式：采用评比排序法，技术标与商务标同时开标，同时评议。

2.1、首先对技术部分进行评审，如有技术部分不符合要求的投标单位将不得进入商务谈判，符合技术要求的进入商务评审。

2.2、商务标评议：投标人按顺序号依次填写报价单，报价单为招标人制定的固定格式，投标人签字确认各自报价后投放到现场密封盒内，待所有投标人全部完成一轮次报价后，由评标小组指定的唱标人唱标，记录人员做好招标记录，并将记录传阅评标小组评议，结合现场实际情况进行评标，原则上每轮淘汰一家，出现并列最高价、最低价等特殊情况可考虑不淘汰或淘汰二家或多家。经二轮不限二轮以上的多轮报价淘汰流程，保留最有竞争优势的二家投标人经评标小组评议择优产生中标人。

- 投标文件组成：

  - 竞标人参加谈判时需向招标方提供营业执照复印件加盖公章、开户许可证复印件加盖公章、资质文件复印件加盖公章、安全生产许复印件加盖公章，以供招标方参阅审核。如竞标人不是竞标单位法人代表，则须出具竞标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证，一般纳税人证明加盖公章）；

  - 技术标组成：

  - 营业执照复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章，如三证合一只提供营业执照副本加盖公章；开户许可证复印件加盖公章、资质文件复印件加盖公章、安全生产许可证复印件加盖公章，如投标人不是投标单位法人代表，则须出具投标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证）；

  - 业绩证明文件；

  - 其他有关的文件、资料，但不得包括与价格有关的资料。

  - 商务标组成：

  - 法定代表人或其授权代理人身份证复印件；

  - 法定代表人授权书（原件）；

  - 投标书；

  - 详细清单报价列表（或预算清单）；

  - 其它与商务标书有关的说明或文件。

  - 商务和技术偏差表。

4、对投标文件其他约定：

4.1、投标文件需提供给招标方  4  份，商务标、技术标合订提报。

4.2、无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

4.3、投标人参加谈判时的一切费用由投标人负担。

九、工期要求：自合同签订后，40天内交货。

十、招标时间及地点：

1、报名截止时间：2018年 10月 26日16 : 00 前。

2、招标开标时间：2018年 10月 29日 14 : 00 。

3、招标地点：中红三融集团总部（滦南县官寨信用社对面）。

4、招标时间如有调整另行电话通知。

十一、投标保证金：

1、参标方为获得投标资格需缴纳投标保证金，本次投标押金 1.0 万元（大写： 壹万元整 ），在 2018 年 10 月 26 日 16 ： 00 前汇入如下账号：

公司名称：中红三融集团有限公司

开户行：中国农业银行承德县支行

账号：50926001047777791

并将电汇凭证发彩信或电子邮件给本次招标联系人 周彩山/刘志明 ，招标方确认已缴保证金方可参加投标。

2、中标单位在双方在签订合同后，投标保证金自动转为合同履约保证金，在工程完工（或设备安装完工）验收后返回中标方，不计利息。未中标单位在招标完毕后7个工作日内无息返还。

3、投标人若发生下列情况之一，其保证金不予退还：

（1）已交投标抵押金后（未征得招标方同意）不参加投标。

（2）开标后投标人撤回其投标文件。

（3）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（4）恶意竞标、中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（6）拒绝履行合同义务的。

十二、废标、流标、中标及合同签订的规定：

1、投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1.1、 投标人不到现场的（因不可抗力等意外原因经申请取得招标方同意的除外）；

1.2、超出经营范围的投标书；

1.3、缺少证明投标人资格的；

1.4、不能承诺质量保证期的；

1.5、存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被招标方接受的；

  - 有腐败和欺诈行为等；

  - 投标人提供资质不符合招标文件所列的资质要求；

1.8、报价后在竞价中，再次议价时提价的（但因招标方对竞标内容改变引起的除外）；

2、流标：凡出现下列任何一种情况均作流标处理。

2.1、必须达到三家参加而到开标日前2日应未达到规定报名数的，招标方通知参标单位延期开标；

2.2、发现投标方有串标的；

2.3、发现评标成员与投标方有串标的；

3、中标及合同签订：

3.1、招标结束后，招标方在7日内发出中标通知书，中标单位在接到中标通知书后，即视为履约开始，在双方合同未签订期间，招投标双方任何一方终止合同签订均需按招标保证金金额赔偿对方，在此期间不得因市场变动增减中标价。

3.2、合同签订：发包方与中标方协议合同编制方，合同编制在中标通知发出后5个工作日内完成，10日内双方确定完成，任何一方无故拖延合同签订超过10天，视为恶意违约行为，按招标保证金金额扣罚；如因中标方原因，发包方除扣罚招标保证金外，有权终止合同签订，另行安排顺序中标或再次组织招标。

招标单位：中红三融集团有限公司

中红三融集团采购本部

联系人： 周彩山

联系电话： 15383256767

邮箱：zhou_caishan@sanronggroup.com

联系人： 刘志明

联系电话： 13315544446

邮箱：liu_zhiming@sanronggroup.com

2018 年  10 月  20  日