秦皇岛三融食品有限公司

肉品重量分选机招标文件

一、设备采购内容：

1、本次招标内容：肉品重量分选机（分选琵琶腿、鸡爪）

2、采购数量:琵琶腿分级机1台、鸡爪分级机1台。

3、设备采购说明、技术参数和质量要求:

产品技术指标

| 序号 | 材质/规格/技术指标项目 | 材质/指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 自动分选机 | 1台分选琵琶腿 |
| 1 | 分选级别 | 9-11级 |
| 2 | 分选速度 | 250-300个/min，变频调速 |
| 3 | 分选精度 | 0.1g |
| 4 | 分选误差 | ±0.5g-±1g |
| 5 | 计量范围 | 2-500g |
| 6 | 电源 | 50Hz 220V |
| 7 | 称重系统 | 要求采用原装德国进口精密称量系统 |
| 8 | 机架、控制箱、侧板材质 | S304不锈钢（请注明厚度） |
| 9 | 变频器、感应探头、PLC |  |
| 10 | 防护等级 | IP66 |
| 11 | 物料斗尺寸及个数 |  |
| 12 | 分选机设备规格尺寸 |  |
| 二 | 上料机（与分选机配套使用） |
| 1 | 上料机提升机规格尺寸 |  |
| 2 | 上料平输机规格尺寸 |  |
| 3 | 提升机输送带规格及材质 |  |
| 4 | 平输机输送带规格及材质 |  |
| 5 | 自动上料机调速方式 | 变频调速，变频器产地请说明 |
| 6 | 提升机振动方式 | 独立调速，与提升机传送电机分开控制。 |
| 7 | 防护等级 | IP66 |
| 备注：自动上料机需根据分选产品品相不同，设计为不同的挡板形式，满足均匀提升产品需要，并需满足与自动分选机配套使用要求，提升产品能力100-350个/min； 总体要求：自动上料机与自动分选机配合使用，满足如下分选要求; 在分选机转数300个/min时，重料数量不超10%，空料盒不超过10%；重料可回到提升机内，该回料溜槽可折叠翻起，方便员工进出。 |

| 序号 | 材质/规格/技术指标项目 | 材质/指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 自动分选机 | 1台分选鸡爪 |
| 1 | 分选级别 | 7-9级 |
| 2 | 分选速度 | 250-300个/min，变频调速 |
| 3 | 分选精度 | 0.1g |
| 4 | 分选误差 | ±0.5g-±1g |
| 5 | 计量范围 | 2-500g |
| 6 | 电源 | 50Hz 220V |
| 7 | 称重系统 | 要求采用原装德国进口精密称量系统 |
| 8 | 机架、控制箱、侧板材质 | S304不锈钢（请注明厚度） |
| 9 | 变频器、感应探头、PLC |  |
| 10 | 防护等级 | IP66 |
| 11 | 物料斗尺寸及个数 |  |
| 12 | 分选机设备规格尺寸 |  |

4、本次招标设备采购及运输、装卸、安装、调试及税费全部在内，为交钥匙工程，调试完成后交付需方。

5、安装地点：山海关工厂；

二、 招投标方式

本次招标采取多家报价，两次议价但不限于两次，每次淘汰一家，最终择优选择。

三、开票及付款方式

1、中标单位需为招标方开具13%设备增值税专用发票。

2、付款方式：预付20%，设备发货前再付40%，安装调试完成并验收合格一个月内支付35%，留5%质保金自验收合格起一年后1个月内无息支付；可接受6个月承兑汇票的参标单位优先考虑。

四、安全责任：中标人需遵守国家有关安全法规和发包人厂规，中标方需按有关规定缴纳各种必需的保险，安装调试中因中标方原因造成的各种安全危害均由中标方承担责任（不可抗力另议）；

- 对投标方资信要求及招标形式：

  - 对投标方资信要求：

  - 在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；

  - 具有生产该类设备能力的厂家。

  - 具有履行合同所需的资金和技术，财务状况良好；

  - 社会信誉良好。

2、评标方式：采用竞争性谈判议标，技术标与商务标同时开标，同时评议。

2.1、首先对技术部分进行评审，如有技术部分不符合要求的投标单位将不得进入商务谈判，符合技术要求的进入商务评审。

2.2、商务标评议：按投标人抽取顺序号依次填写报价单，报价单为招标人制定的固定格式，投标人签字确认各自报价后投放到现场密封盒内，待所有投标人全部完成一轮次报价后，由评标小组指定的唱标人唱标，记录人员做好招标记录，并将记录传阅评标小组评议，进行评标，原则上每轮淘汰一家，出现并列最高价、最低价等特殊情况可考虑不淘汰或淘汰二家或多家。经二轮不限二轮以上的多轮报价淘汰流程，保留最有竞争优势的二家投标人经评标小组评议择优产生中标人。

- 投标文件组成：

  - 竞标人参加谈判时需向招标方提供营业执照复印件加盖公章、开户许可证复印件加盖公章以供招标方参阅审核。如竞标人不是竞标单位法人代表，则须出具竞标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证，一般纳税人证明加盖公章）；

  - 技术标组成：

  - 营业执照副本加盖公章；开户许可证复印件加盖公章，如投标人不是投标单位法人代表，则须出具投标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证）；

  - 业绩证明文件；

  - 其他有关的文件、资料，但不得包括与价格有关的资料。

  - 商务标组成：

  - 法定代表人或其授权代理人身份证复印件；

  - 法定代表人授权书（原件）；

  - 投标书；

  - 详细清单报价列表（或预算清单）；

  - 其它与商务标书有关的说明或文件。

  - 商务和技术偏差表。

4、对投标文件其他约定：

4.1、投标文件需提供给招标方  4  份，商务标、技术标合订提报。

4.2、无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

4.3、投标人参加谈判时的一切费用由投标人负担。

七、招标形式：

多家报价，分别议价，最终由发包方综合评定性价比最优的投标单位做为承包人；

八、施工时间：

合同生效后20日内交货；

九、招标时间：待定（提前3天通知）；

十、投标保证金：

1、参标方为获得投标资格需缴纳投标保证金，本次投标押金 1.0 万元（大写： 壹万元整 ），招标日前提前3天汇入如下账号：

公司名称：秦皇岛三融食品有限公司

开 户 行：中国农业银行秦皇岛市山海关支行

账 号：50-804001040006559

并将电汇凭证发彩信或电子邮件给本次招标联系人 邸建房/刘志明 ，招标方确认已缴保证金方可参加投标。

2、中标单位在双方在签订合同后，投标保证金自动转为合同履约保证金，在工程完工（或设备安装完工）验收后返回中标方，不计利息。未中标单位在招标完毕后7个工作日内无息返还。

3、投标人若发生下列情况之一，其保证金不予退还：

（1）已交投标抵押金后（未征得招标方同意）不参加投标。

（2）开标后投标人撤回其投标文件。

（3）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（4）恶意竞标、中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（6）拒绝履行合同义务的。

十一、废标、流标、中标及合同签订的规定：

1、投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1.1、 投标人不到现场的（因不可抗力等意外原因经申请取得招标方同意的除外）；

1.2、超出经营范围的投标书；

1.3、缺少证明投标人资格的；

1.4、不能承诺质量保证期的；

1.5、存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被招标方接受的；

  - 有腐败和欺诈行为等；

  - 投标人提供资质不符合招标文件所列的资质要求；

1.8、报价后在竞价中，再次议价时提价的（但因招标方对竞标内容改变引起的除外）；

2、流标：凡出现下列任何一种情况均作流标处理。

2.1、必须达到三家参加而到开标日前2日应未达到规定报名数的，招标方通知参标单位延期开标；

2.2、发现投标方有串标的；

2.3、发现评标成员与投标方有串标的；

3、中标及合同签订：

3.1、招标结束后，招标方在7日内发出中标通知书，中标单位在接到中标通知书后，即视为履约开始，在双方合同未签订期间，招投标双方任何一方终止合同签订均需按招标保证金金额赔偿对方，在此期间不得因市场变动增减中标价。

3.2、合同签订：发包方与中标方协议合同编制方，合同编制在中标通知发出后5个工作日内完成，10日内双方确定完成，任何一方无故拖延合同签订超过10天，视为恶意违约行为，按招标保证金金额扣罚；如因中标方原因，发包方除扣罚招标保证金外，有权终止合同签订，另行安排顺序中标或再次组织招标。

中红三融集团采购本部

联系人：邸建房

联系电话：13582885407

di_jianfang@sanronggroup.com

联系人：刘志明

联系电话：13315544446

liu_zhiming@sanronggroup.com

2019年03月23日