秦皇岛三融食品有限公司单冻机招标文件

- 本次采购设备品名：隧道式单冻机

2、采购数量:一台。

- 技术参数及质量要求:

3.1技术参数要求

| 冻结能力 | 1500kg/h |
| --- | --- |
| 现场位置尺寸 | 安装长度18000mm*宽度4700mm*高度棚下3700mm |
| 冻品名称 | 翅根、鸡翅中、翅尖、琵琶腿 |
| 冻品形式 | 散放单冻 |
| 冻品规格 | （100-50）×（50-20）×（20-10） mm 约20-50g/个 |
| 摆放方式 | 直接放于网带上，其中翅尖最小，网带空隙应保证翅尖不漏掉 |
| 包装形式 | 无包装 |
| 网带要求 | 食品级304 不锈钢弹簧丝，网距6mm，网带有效宽度不小于3900mm |
| 布料密度 | 以翅中计约6kg/m2 |
| 原料进料温度 | +15℃ |
| 冻品出料温度 | -18℃（中心温度） |

3.2质量标准：速冻装置符合中华人民共合国国家标准GB/T 22733-2008《食品速冻装置 螺旋式速冻装置》。

3.3材质要求：接触产品的网带、支架、托轨、库板均为S304制品，蒸发器为不锈钢管铝片不锈钢外壳，风机扇叶为不锈钢材质，电机可选铸铝或铸钢电机。

4、安装：只做该设备本体安装制冷配管安装不包含在内（由发包方另行安排）。

5、本次招标设备含运输、装卸、安装、调试及税费全部在内，为交钥匙工程，调试完成后交付需方。

6、安装地点：秦皇岛市山海关区秦皇岛三融食品有限公司院内

二、 招投标方式

本次招标采取竞争式谈判，多家报价，两次议价但不限于两次，每次淘汰一家，最终择优选择一家中标单位，原则为低价中标。

三、开票及付款方式

1、中标单位需为招标方开具税率16%设备增值税专用发票。

2、付款方式：预付20%，设备发货前再付60%，安装调试完成并验收合格一个月内支付15%，留5%质保金自验收合格起一年后1个月内无息支付；付款方式可议。

四、工期、安装方式及验收

1、现场安装工期15日，具体日期中标后协商确定（预计为3月20日左右开始安装）。

2、中标方进行设备的安装调试。设备完成安装后招标方参照双方确认的设备规格、参数、材质及品牌等各项要求进行验收，并测试产品（以翅中计算，满足1500KG/小时），出具验收报告。

3、中标方必须严格按照双方最终确定的设备规格、参数及规定的材质和品牌供货。交货时须提供设备出厂合格证及技术材料、操作手册（中文版）。如中标方交付的设备经招标方验收不符合双方约定，采购方有权要求换货、退货，同时停止支付货款并进一步追究中标方违约责任。

4、中标人售后服务响应时间需列明，所有设备保修期限为验收合格之日起计算1年；

五、投标相关事项

1、投标人参加投标前须交纳竞标保证金20000元（贰万元整）。于2019年1月 11日下午16：00前电汇到如下账号：

名称:秦皇岛三融食品有限公司

开户行：中国农业银行秦皇岛市山海关支行

账号：50-804001040006559

并将电汇凭证发彩信或电子邮件给本次招标联系人周彩山，招标方确认已缴保证金方可参加投标。中标后如反悔，竞标保证金不予退还。双方在签订购销合同后，竞标保证金在合同履行完毕（设备验收合格）返回中标方，不计利息。未中标单位在招标完毕后7个工作日内无息返还。

2、竞标人参加谈判时需向采购方提供本单位营业执照、税务登记证副本及组织机构代码证（或三证合一的营业执照）原件、开户许可证原件等相关资料以供招标方参阅审核。如竞标人不是竞标单位法人代表，则须出具竞标单位法人代表授权书和相关证明文件，投标文件一式四份，投标文件内需对设备性能、技术参数、材质做详细说明；

3、无论是否中标，竞标人的投标文件概不退还。

4、竞标人参加谈判时的一切费用由竞标人负担。

5、招标时间：2019年01月15日下午14：00时（如有变动另行通知）：

6、招标地点：中红三融集团总部二楼会议室（唐山市滦南县松鹤大街35号）

中红三融集团采购本部

联系人：邸建房

联系电话：18931526336

邮箱：di_jianfang@sanronggroup.com

刘志明：13315544446

邮箱：liu_zhiming@sanronggroup.com

2019年01月 04 日