秦皇岛中红三融农牧有限公司

真空定量灌装机、香肠挂杆机、香肠剪节机采购招标书

- 设备内容：真空定量灌装机、香肠挂杆机、香肠剪节机各一台。

- 说明：

- 真空定量灌装机： 漏斗容积：240L。

* 使用于天然肠衣、蛋白肠衣、烟熏肠衣的扭结。

* 双管灌装可配全自动打卡机。

* 定量范围：6 克～9999 克。（随机设定）

* 扭结速度：按每根肠 6 克，可达到 640 根/分。（可无极调速）

* 直通灌装量 （kg/h ）：3500；灌装误差（g ）（肉糜）：±1

* 传动方式：交流伺服电机。

* 扭结管：￠10、￠12、￠14、￠16、￠19、￠22、￠28（自选 3 种）

* 打卡灌装管：￠14、￠16、￠22、￠28、￠30、￠40（自选 3 种）

* 叶轮、叶片、泵体材质，采用高硬度、高耐磨不锈钢，主机采用304 号不锈钢板。

2、香肠挂杆机：

* 可与灌装机联机可悬挂天然肠衣 胶原蛋白肠衣, 纤维肠衣等制作的扭结产品；

* 整机采用 304 不锈钢材质,由高速定长控制器及自动挂肠机组成；

* 挂钩数量（个）：104；挂钩材质：食品级PVC 聚氯乙烯,无毒无味

3、香肠剪节机：

* 切割速度（次/分）  100-1300.

* 功率（kw）  2.05.

* 肠衣类型  天然肠衣、尼龙肠衣、塑料肠衣、蛋白肠衣

* 香肠长度（mm）  40-200.（切割按长度计算，不按克重计量）

* 剪节直径（mm）  10-40

4、验收方法：4、验收方式

4.1、按招标方基本技术要求、投标方的投标文件及双方约定验收。

4.2、设备产能及技术参数和性能做为验收指标必须满足

三、报价方式：

报价含设备、运费、安装费用、税费等，为交钥匙工程，一次包死，非发包方出具书面通知变更，不再追加设备款，中标方负责全部安装完成后，并进行调试及培训发包方运行人员熟练操作为竣工；

四、发票及付款方式：合同签订后，预付30%，完工验收合格开据16%增值税专用发票后再付65%，留5%质保金一年后支付；

五、安全责任：

中标方需按有关规定缴纳各种必需的保险，施工时须遵守有关安全法规及规范，施工中非发包方原因造成的各种安全危害均由中标方承担责任（不可抗力除外）；

六、招标形式：

多家报价，分别议价，最终由发包方综合评定性价比最优的投标单位做为承包人；

七、施工时间：

自合同签订后， 20天完成设备安装工作，5天完成验收；

八、招标时间：待定，请联系招标联系人；

九、招标抵押金：作为投标单位参加本次招标押金，中标反悔及无故不参加投标则扣罚抵押金，如中标将转为合同履约金于设备安装完毕验收合格无息返还；如未中标，在7个工作日内返还，金额：2万元（贰万元整）需在招标前三日内汇到如下账户：

秦皇岛中红三融农牧有限公司

开户行：中国农业银行青龙支行

账号：50-832001040013395

中红三融集团采购本部

联系人：邸建房

联系电话：13582885407

联系人：刘志明

联系电话：13315544446

Liu_zhiming@sanronggroup.com