唐山中红食品有限公司

速冻库改造招标书

一、本次招标内容：

1、制冷增加1间速冻库，参数详见下表：

| 序号 | 房间名称 | 现有尺寸(m) | 进/出货温度℃ | 室温℃ | 间数 | 单间能力t | 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速冻库 | 18*4.2*4.2 | 15/-18 | -40 | 1 | 15t | 10h |

- 原系统为4间速冻库和单冻机共用12型二氧化碳主机，本次改为原有的4间速冻库+新增的1间速冻库单独配置主机。

- 原系统采用R717+CO2复叠系统

- 考虑新增设备与原有系统的兼容性问题。（与原控制系统兼容）

- 招标范围包括新增速冻库的库体部分\地面防水、冷库门及安装（不含土建部分），变频半封16型二氧化碳压缩机组和配套桶泵及安装，以及与原有二氧化碳压缩机吸气端的旁通，原有氨空调制冷压缩机和高温撬块吸气管路的旁通，配套配电，包括设备调式、培训和安装所需的各种手续。

- 速冻库选用吊顶式不锈钢管铝片冷风机，外壳不锈钢板,克莱特及同等品牌轴流风机（防护等级IP54,铝合金叶轮）冷风机采用自动供液，手指令自动水冲霜。

- 系统报价中包括制冷剂、冷冻油。

- 管道必须符合工艺要求以及相关的国家规定，制冷附件及自控、配电选用丹佛斯及以上品牌。

- 必须提供正规设计院的设计蓝图。

- 以业主提供的平面图为依据。

- 验收标准以实物实际测试为准。

二、开票及付款方式

1、中标单位需为招标方开具9%增值税专用发票，如有偏离请在商务偏离表注明。

2、付款方式：预付30%，设备安装验收合格并开具全额发票后付65%，验收合格后满一年无质量问题支付5%；付款方式可议，接受承兑汇票者优先。

三、验收方式

符合国家标标准，按双方约定验收。

四、工期要求及安全责任：自合同签订后，30天安装完成。

承包人需遵守有关安全法规和发包人厂规，承包方需按有关规定缴纳各种必需的保险，安装中因承包方原因造成的各种安全危害均由承包方承担责任（不可抗力另议）；

五、招投标方式

1对投标方资信要求及招标形式：

对投标方资信要求：

1.1在国内注册的具有独立法人资格的合法企业；

1.2具有相关设备制造加工和安装能力厂家及履行合同所需的资金和技术，财务状况良好；

1.3社会信誉良好。

2评标方式：采用竞争性谈判方式，技术标与商务标合订在一起，同时评议。

2.1、首先对技术部分进行评审，如有技术部分不符合要求的投标单位将不得进入商务谈判，符合技术要求的进入商务评审。

2.2、商务标评议：投标人按顺序号依次填写报价单，报价单为招标人制定的固定格式，投标人签字确认各自报价后投放到现场密封盒内，待所有投标人全部完成一轮次报价后，由评标小组指定的唱标人唱标，记录人员做好招标记录，并将记录传阅评标小组评议，结合现场实际情况进行评标，原则上每轮淘汰一家，出现并列最高价、最低价等特殊情况可考虑不淘汰或淘汰二家或多家。经二轮不限二轮以上的多轮报价淘汰流程，每项保留最有竞争优势的二家投标人做最后洽谈，择优选择一家中标单位，原则上为低价中标。

六、投标文件组成：

1、技术标组成：

1.1、营业执照复印件加盖公章）、组织机构代码证复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章，如三证合一只提供营业执照副本加盖公章；开户许可证复印件加盖公章、安全生产许可证复印件加盖公章，如投标人不是投标单位法人代表，则须出具投标单位法人代表授权书和相关证明文件（并提供加盖公章的法人和代理人身份证）；

1.2、设备技术参数表

1.3、业绩证明文件；

1.4、其他有关的文件、资料，但不得包括与价格有关的资料。

2、商务标组成：

2.1、法定代表人或其授权代理人身份证复印件；

2.2、法定代表人授权书（原件）；

2.3、投标书（列明投标价）；

2.4、清单列表；

2.5、其它与商务标书有关的说明或文件。

2.6、商务和技术偏差表。

3、对投标文件其他约定：

3.1、投标文件需提供给招标方  5  份，商务标、技术标合订提报。

3.2、无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

3.3、投标人参加谈判时的一切费用由投标人负担。

七、招标时间及地点：

1、报名截止时间：时间待定（以缴纳的投标抵押金日期为准）

2、招标开标时间：时间待定。

3、招标地点：中红三融集团总部（滦南县官寨信用社对面）。

4、招标时间另行电话通知。

八、投标保证金：参标方为获得投标资格需缴纳投标保证金，本次投标押金2.0万元（大写：贰万元整），在开标三日前前汇入如下账号：

公司名称：唐山中红食品有限公司

开户行：中行滦南支行

账号：101825601656

并将电汇凭证发彩信或电子邮件给本次招标联系人 邸建房/刘志明 ，招标方确认已缴保证金方可参加投标。

1、逾期未缴纳，则取消投标资格；

2、恶意竞标、已交投标抵押金后不参加投标、中标后如反悔，投标保证金不予退还。

3、中标单位在双方在签订合同后，投标保证金自动转为合同履约保证金，在工程完工（或设备安装完工）验收后返回中标方，不计利息。未中标单位在招标完毕后7个工作日内无息返还。

九、废标、流标、中标及合同签订的规定：

1、投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

1.1、 投标人不到现场的（因不可抗力等意外原因经申请取得招标方同意的除外）；

1.2、超出经营范围的投标书；

1.3、缺少证明投标人资格的；

1.4、不能承诺质量保证期的；

1.5、存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被招标方接受的；

1.6、有腐败和欺诈行为等；

1.7、投标人提供资质不符合招标文件所列的资质要求；

1.8、报价后在竞价中，再次议价时提价的（但因招标方对竞标内容改变引起的除外）；

2、流标：凡出现下列任何一种情况均作流标处理。

2.1、必须达到三家参加而到开标日前2日应未达到规定报名数的，招标方通知参标单位延期开标；

2.2、发现投标方有串标的；

2.3、发现评标成员与投标方有串标的；

3、中标及合同签订：

3.1、招标结束后，招标方在7日内发出中标通知书，中标单位在接到中标通知书后，即视为履约开始，在双方合同未签订期间，招投标双方任何一方终止合同签订均需按招标保证金金额赔偿对方，在此期间不得因市场变动增减中标价。

3.2、合同签订：发包方与中标方协议合同编制方，合同编制在中标通知发出后5个工作日内完成，5日内双方确定完成，任何一方无故拖延合同签订超过10天，视为恶意违约行为，按招标保证金金额扣罚；如因中标方原因，发包方除扣罚招标保证金外，有权终止合同签订，另行安排顺序中标或再次组织招标。

招标单位：秦皇岛中红三融农牧有限公司

中红三融集团采购本部

联系人： 邸建房

联系电话：18931526336

邮箱：di_jianfang@sanronggroup.com

联系人：刘志明

联系电话：13315544446

邮箱：liu_zhiming@sanronggroup.com

2019年5月13日