目     录

- 工程概况

- 施工组织机构及现场管理

- 施工总平面图

- 确保工程进度的技术措施

- 分部分项工程施工方法

- 雨季施工措施

- 主要工程质量保证措施

- 施工安全保证措施

- 现场文明施工措施

附表：

主要机械设备表

劳动力计划表

项目部组织机构图

施工组织设计

第一篇  工程概况

二、工程设计标准：

| 序号 | 项目名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | 小区道路 |
| 2 | 设计车速 | V=30km/h |
| 3 | 路面结构 | 沥青砼路面 |
| 4 | 路面结构使用年限 | 10年 |
| 5 | 标准轴载 | BZZ-100 |
| 6 | 净空高度 | 4m |

第二篇 施工组织机构

一  项目部组成人员：

| 职务 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |
| 技术负责人 |  |  |
| 施工员 |  |  |
| 施工员 |  |  |
| 质量员 |  |  |
| 质量员 |  |  |
| 安全员 |  |  |
| 安全员 |  |  |
| 机械员 |  |  |
| 民管员 |  |  |
| 造价员 |  |  |
| 材料员 |  |  |
| 资料员 |  |  |
| 实验员 |  |  |

第三篇 施工总平面布置

第一节  施工现场平面布置原则

本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程，总体布设原则如下：

1、合理安排施工程序，进行施工场地规划，将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小，将现有场地的作用发挥到最大。

2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。

3、现场布置既要满足施工要求，方便施工管理，又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。

4、施工现场布置整洁、有序，同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施，创建文明施工工地。

5、场地布置遵循“三防”原则，防火、防水、防盗设施齐全，布置合理，消除不安定因素。

6、施工现场实行“三区”（作业区、材料区、生活区）隔离。三区设置符合安全标准，标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚，以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置，设施符合施工条件要求，做到各项管理制度齐全、上墙。

7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽，围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求，布设时，考虑尽可能地避免材料二次倒运，避免场内道路进行多次迁改，电、水管线埋设符合标准规范。

8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规范，做到安全用电，安全施工，节约水电资源。

第二节  施工现场平面布置

根据现场情况，现场计划采用围挡进行封闭，并在道路南侧修建一条施工进出场道路，与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿，同时根据施工总体安排及划分，在现场设置各类原材料存放区及加工区，确保施工区域与住宿区域相隔离。

1、现场围闭及施工路修建

施工场地，现场采用半封闭式管理，对施工占用场地采用专用围挡连续固定设置，并在进出口设置警示标志标牌。

在工地进出口设冲车台，冲车台下设排水沟，冲车废水通过三级沉淀池处理后再对外排放。

2、项目部及民工生活区建设

（1）、项目部布置

项目经理部采用单层彩板房结构，占地面积约3000m2，主要设置项目各领导办公室、各科室办公室、会议室、驻地监理办公室以及业主代表办公室等。同时在办公区后面设置食堂、宿舍、卫生间、淋浴室、洗漱间等生活设施用房。在项目部大门两侧设置五牌一图以及宣传栏。

项目部驻地办公室，占地面积800m2，主要设置项目值班办公室、小会议室、休息室、值班宿舍、警卫室、厕所及浴室。

（2）、民工生活区布置

为了满足民工生活需要，在道路北侧各设置民工生活区，占地面积约1600m2，生活区采用单层彩板房结构，以10人/间为标准。同时在民工生活区配备食堂、厕所、浴室、活动室等相应生活及娱乐用房。

在项目部及民工生活区按规定配足、配齐合格有效的消防器材，保证生活及办公区的安全防护。

3、现场施工区建设

根据现场场地划分，为方便施工，分别设置钢木材料加工区、存放区以及周转材存放区，各类加工区、存放区布置以方便进出装卸、方便施工为原则，尽量减少二次倒运。同时根据施工情况独立设置危险品存放库房，将危险的物品与其它材料分离放置。

加工区及存放区内按规定要求配足、配齐合格有效的消防器材，保证施工现场安全。

4、施工用水、用电布设

本工程计划在项目部附近设置1台400kVA变压器，为防止突然断电对施工造成影响，设2台120kVA发电机，提供应急用电。从变压器引出的线路分别通向项目办公区、民工住宿以及现场加工区等用电区域。

施工现场配备多盏高压钠灯作为夜间施工的照明，保证夜间施工。同时根据现场电路布置，设置多个配电箱，线路敷设及配电箱使用均严格按照天津市相关规定要求进行操作。

根据现场提供的供水源，以确保日常生活办公用水、节约资源为前提，合理布置用水管路。从供水点接Φ150mm供水管作施工用水，并沿工程结构布置，贯通施工区域，同时用Φ60mm支管从主管路引至各用水点。并在各用水区域设置独立控制阀门，确保各供水支点使用方便、维修操作便捷。

5、排水设施布设

根据项目建设规模，在项目办公区前设置砖砌排水沟，并在转角处设置收水井，主要用来排泄雨水。生活区废水通过排水沟排入三级沉淀池内经沉淀处理后再排放。

##### 第四篇 确保工程进度措施

第一节 工期目标

计划工期为81日历天

第二节 工期保证措施

1.保证工期的组织措施

1）成立保证工期领导小组

成立以项目经理为组长、各施工队伍为成员的工期领导小组，项目经理全面负责施工组织，技术负责人负责相关技术保证，确保施工方案、方法、人员、设备、材料供应等满足快速施工要求。

2）建立确保工期保证体系

建立健全施工工期保证体系，从组织上、制度上、技术上和施工资源上保证工程按施工进度计划顺利实施。在施工过程中，不断完善管理机制，确保工期保证体系的有效运行。加强工程施工调度，搞好动态控制，结合工程进展及时调整进度计划，力争加快工程进度，提前实现工期目标。

3）具体组织措施

1、抓紧抓好施工准备工作，做到进场快、安家快、开工快

接到中标通知书后，快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，按工作内容和计划进度配齐各项生产要素，保证“三快”，即进场快、安家快、开工快，抓住有利施工季节，实现施工进度的良好开端。

尽快做好施工准备工作，精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和施工机械及劳动力配置。

积极配合建设单位及有关单位办理征地拆迁手续。

2、发挥技术及设备优势，全力保障施工生产

合理配备施工机械，建立机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好施工和生活环境建设，全方位保障施工生产。

需新购的设备与仪器，一旦中标，在现有的采购协议基础上立即着手购买，并按确定的进场时间进场，保证不影响工期计划。

3、现场科学组织，加强工序衔接

施工过程中及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和施工机械，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务部室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。

4、开展生产竞赛，掀起施工高潮

施工中适时地开展劳动生产竞赛活动，发扬“能攻善战、敢为人先、争创一流”的精神，加强思想教育，采取合理的奖罚措施等一系列手段，振奋职工精神，掀起施工高潮，加快施工进度。

5、营造良好的施工环境

良好的施工环境是保证工程顺利进行的必要条件，加强同建设监理、设计单位、地方的联系，建立良好的关系，相互配合、相互支持，积极主动地接受监督和指导。积极做好与当地各专业主管部门以及居民的关系，取得他们的支持。

2.保证工期的制度措施

1）建立和健全工期目标责任制

实行项目经理负责制，将本标段工程目标总工期及阶段性工期进行详细地分解，并把各阶段性目标工期落实到各部门、各施工队和各工班。建立和健全工期目标责任制，项目经理及各职能业务部门负责人与各施工队长、施工队长与各作业工班工班长签订工期目标责任合同，并将工期目标责任分解到每个参建职工，作为业绩考核的一项主要指标，实行工期责任考核。

1、明确项目管理层的责任

①负责对业主全面履约，在合同工期之内，实现项目工期计划目标。

②制订并落实各施工阶段的工期计划。

③保证各种资源配置到位，根据进度动态配置各种生产要素。

④跟踪控制生产过程，落实有关措施，实行目标管理，进行节点工期考核兑现。

2、明确项目作业层的责任

①执行各施工节点的工期计划。

②按计划安排进行倒班作业。

③缩短工序作业间隔时间，提高综合效率。

④开展劳动竞赛，不断掀起施工高潮。

2）实施工程调度管理制度

项目经理部设生产调度指挥系统，根据施工生产计划和安排，对施工活动进行调控和指挥，做好对内对外的协调工作，对施工过程中出现的问题及时传达给有关部门和人员，确保施工各环节、各专业、各工种之间的平衡与协调，确保项目施工按进度计划顺利实施。

3）建立值班制度

施工高峰期实行昼夜连续值班，无夜间施工的工序实行夜间值守。

4）建立请示制度

重大问题或有严重影响工程施工的情况或与有关规定有冲突的事件，除特殊紧急情况须边处理边报告外，必须及时上报上级责任部门，不得擅自做出处理。

5）建立汇报制度

实行定期日报、旬报、月报、季报、年报和不定期汇报制度，汇报及时、真实，严禁弄虚作假。

6）建立会议制度

每天召开一次工程交班会，每周召开一次调度例会，每月召开一次工程例会，以便能及时发现问题并及时处理，保证施工正常进行。

7）建立检查反馈制度

检查工程形象进度、计划及调度命令执行情况，现场问题的处理情况，文件资料的归档保存情况等，并及时予以通报，以督促各施工队伍采取措施改正施工安排和作业管理。

建立健全系统的调度台帐和反馈渠道，包括重点工程台帐、主要项目完成情况台帐、劳动力台帐、主要机械设备台帐、气象预报及天气晴雨登记台帐、职工伤亡台帐等，及时绘制各类调度示意图，包括工程进度示意图、主要项目完成数量示意图、重点工程形象进度示意图，以便发现工程进度变化，反馈给领导作为决策依据。

3．保证工期的技术措施

1）编制完善的实施性施工组织设计

以保证工程质量及进度为前提，加强施工计划的科学性、合理性，运用网络技术、系统工程原理，根据标段工程特点、工程量大小、施工工期及现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案。

2）积极推广应用先进工艺，提高施工效率

积极推广先进经验和先进技术，向“四新”要质量，要进度。针对本工程的特点，充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用设备，充分发挥技术知识密集的优势，组织科技攻关，及时解决施工中出现的技术问题，确保重点关键项目按进度顺利施工。

3）实行网络管理、优化施工组织

建立调度指挥系统，建立动态网络管理，全面及时掌握并迅速、准确处理影响施工进度的各种问题。

在充分考虑到本工程施工现场条件的前提下，编制详细的总体施工网络进度和分阶段进度，及时确定阶段工作重点。不断优化施工组织设计，改进提高各工序的施工工艺。应用专业软件进行网络计划管理，使项目实施处于受控状态。

4）保质量、保安全、加强环境保护，以保证工期

采用先进的施工经验和技术，严格按照相关技术规范施工，确保工程质量；建立建全各项规章制度，采取各种有效措施，确保施工安全；做好环境保护工作，做到文明施工。避免质量、安全、环保诸方面造成工程的停顿、间断或返工，保证本工程能够顺利连续实施。

5）加强技术管理，落实技术责任制

建立技术管理程序，认真制订各施工阶段技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，把技术管理落实到实处。

建立技术管理的组织体系，逐级落实技术责任制。严格按照质量保证措施建立质量管理体系，完善管理机制和施工程序，提高质量管理素质，防止因质量问题造成停工或返工。

6）确保关键线路工期

抓住网络计划关键线路的进度控制，环环紧扣，有条不紊。

4．保证工期的劳力、材料、机械保障措施

1）劳力组织保障措施

1、做好劳动力教育培训工作，所有参与重点控制工程建设人员施工前根据工程需要实际情况，结合所承担的岗位进行岗前教育，熟练掌握操作工艺、技术要求、质量标准、安全要求，规范操作，安全作业。

2、做好劳动力储备，根据劳动力培训和休假计划，提前做好劳动力储备和教育培训工作，根据进场计划安排分批有序进场作业。

3、做好施工人员劳动保护，改善施工条件、生活条件和文化娱乐条件，为全体人员创造一个良好的生活、作业环境，使全体人员全身心地投入到施工生产中去。

4、根据工程进展情况和作业要求，合理安排施工人员的休假工作，以缓解工作压力。

5、对施工人员报酬专款专用，按时发放，保证施工人员的生活需求，有利于施工人员安心工作。

6、计划好元旦、春节等节假日的休息，必要时采取经济手段，鼓励技术人员和工人在工地休假，并安排好关键线路的加班生产。

2）材料保障措施

1、计划用料措施

物资设备管理人员根据施工进度，分阶段编制材料用量计划，按不同阶段所需材料品种、规格、数量、质量要求做好材料供应计划。提前签订供货合同，确保主材、地材的品种、数量、质量满足施工计划需求。

2、先检验后使用措施

所有材料进场前先试验或检验，合格后进场，防止使用前才发现不合格而影响工期。

3、材料储备

为保证施工高峰期和雨季期间工程材料满足工程需要，材料的储备量按照施工高峰期7天的用量进行储备。另外，在工点密集的位置设置油料库、配件库，储备适量的油料和常用配件，以满足工程需要。

3）机械保障措施

1、机械设备配套先进

根据本工程各工序特点，按合同要求及施工进度计划安排，配备充足、合理配套的施工机械和设备，确保设备的先进性。

2、搞好设备维修保养，对主要易损件要有足够的零件储备，提高设备效率措施

①制定奖罚措施

制定设备维修保养责任人，大型设备谁使用谁保养，轮换使用的，固定轮换人保养，每月对负责的设备评比一次，优胜机组每人奖励300元，最后一名罚300元。

②及时修理及备用

建立完善的工地维修保养系统，对出现故障设备及时修理，损坏的零配件及时更换，确保设备的完好率、利用率和施工机械化作业程度，充分发挥设备的最大效率。

备好自备电源和备用电源，保证施工用电。

5．特殊时段工期保证措施

对于因天气、地方阻工、材料供应等造成工期延误时，将采取以下措施，确保计划工期目标的实现：

1、加大施工力量。从内部增调各种专业施工人员，昼夜施工，确保阶段工期目标的实现。

2、加大资金投入，搞好原材料的储备。

3、成立机械抢修小组，适当储备机械配件，保证施工机械完好。

4、积极处理好与当地各方的关系，为施工创造良好的外部环境。

5、夜间施工时，先制定出严密的施工措施及方案，尽量避免施工产生的噪音污染，影响沿线的居民休息。

6、施工现场设置明显的交通标志、安全标志牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能，保证施工机械设备和施工人员的施工安全。

7、施工现场布置足够的夜间施工照明设备，保证施工照明强度要求，确保施工现场的安全。

8、组建专业施工队伍，严格限制租用民工的数量，以避免农忙季节出现用人短缺的现象。

9、在原材料等物资准备上，充分考虑农忙季节的影响，在农忙前半个月提前备用施工原材料，尤其是砂、石等地材，更要提前一个月进行备料的准备工作，以满足农忙期间的施工需要。

10、农忙季节施工，充分考虑与农村生产干扰问题。农忙季节，施工机械和施工车辆的运行，避免和农收、农种的人员、车辆干扰。

11、合理安排节假日的公路运输计划，合理安排节假日调休，避免节假日期间人员流失，造成误工。

6．确保工期的应急措施

当出现人为突发事件影响工期（如遇到与地方纠纷、劳务纠纷），除紧紧依靠地方政府的支持以外，加强与他们的联系，密切路地关系。对因机械设备不足、资金不足影响工期的问题，我们有能力、有实力保证施工机械设备和资金的正常运作，决不因此影响工期。

第五篇 主要工程施工方法或方案和施工措施

第一节  施工测量方案

一、人员组织安排与主要仪器配置

1、人员安排

考虑到测量工作任务繁重，工作量大，而且涉及面广，为保证工作质量，将测量组成员岗位分为计算员、资料员、文件保管员、仪器保管员和数据复核五个岗位，每个岗位配置专门测量人员。

（1）、测量计算人员主要认真复核图纸，计算测量数据，熟悉使用测量仪器，现场测量放样；

（2）、测量资料员主要负责认真复核图纸，整理测量资料、同时记录实际测量数据，完善保证内外业同步；

（3）、测量文件保管员主要负责对上发文件的管理与整理工作，同时实际测量数据；

（4）、测量仪器保管员主要负责熟悉使用测量仪器，现场勘测，对在本工程中使用的测量仪器进行维护、充电、检修；

（5）、数据复核主要对施工图纸认真复核，对计算出的测量数据及测设后的点位进行复核、校对，保证测量结果准确无误。

2、施工测量工作流程见图

二、数据计算、坐标放样与采集的保证措施

1、数据计算的保证措施

结合本工程的情况，测量数据均采用电子计算机处理，并且在运算过程中不同的人采取不同的方法进行计算，最后将结果进行对比。经复核无误后上报监理工程师。外业记录数据处理过程中，必须换手核算，防止错误数据的出现。

2、坐标放样与采集的保证措施

（1）、外业放样过程中采用专人放样专人复核的方法，并出示测量复核记录，上报监理工程师，在放样过程中有专人负责详细记录工程部位、放样数据及测量时间；

（2）、外业测量因受外界环境的影响较大，在测设过程中应详细记录天气、温度、气压的数据；

（3）、夜晚测设应有照明措施。

（4）、阳光或下雨、有风的天气情况下，在控制塔四周设置遮阳伞避免仪器因日照影响水准管精度。

（5）、高空级水上测量时要配备安全防护器材保证测量人员的安全。

三、竣工测量

道路工程竣工后应进行竣工测量，测量项目包括测定路面高程、中线位置等。将施工过程中每个单元工程的测量放样资料、测量复核资料、道路高程记录表、沉降记录表、位移记录表统一整理归档，资料表面整洁、无涂改作到不遗漏，全面反映施工测量的全面数据。

第二节 道路工程

一、施工前的准备工作

⑴、道路用地及取料场地范围内，地面以上的所有树木、灌木、石块、垃圾、废料、农作物、结构物、旧路路面等所有的障碍物都进行清除。

⑵、在现场障碍物和附近设施进行挖掘、拆除等施工作业时，请业主代表和监理工程师到场确认。

⑶、道路用地范围内所有的树墩、树根应挖到原地面0.3m以下深度，路面标高高出原地面＜1m的区域内，所有树墩、树根都清除到原地面高以下至少1m，表层土清除至地表以下0.3m 的深度。

⑷、清理场地过程中如发现地下管线、文物和危险物等，负责进行现场保护，并立即向驻地监理工程师报告，按监理工程师的指示进行处理。

⑸、清理现场工作完成后，由监理工程师进行现场检查，合格后方可进行下一道工序。

二、道路路基施工

⑴、路基施工准备工作

①、路基施工前，将原地面树根、草皮、杂物和房基土清除干净，并大致找平。

②、破旧路、平整场地、填筑和开挖挡土墙基础前，必须弄清地下设施的种类、尺寸、位置和埋深，并请有关单位派专人现场监护指导施工。

③、当管顶至道胎厚度＜60cm时，不能直接使用重碾碾压，并采取加固措施。

④、地面道路路基土的压实度要求按重型压实标准。路基分层填筑碾压。

⑤、路基应达到压实度标准，主干道路基回弹模量应≤35MPa，达不到的须进行处理，使路基回弹模量达到规定要求。

⑥、新、旧路基搭茬

新路基与现状路路基相接时，进行开蹬处理，蹬宽0.6m、蹬高0.4m，在相接处铺设双向土工格栅，、外侧用U型钉固定，格栅宽度1.5m。

⑵、测量放线

根据设计的路基高度，基底处理后的实测高程、相应地段的设计沉降值和路基边坡压实的超宽值进行施工放样，确定出路基的填筑边线，用石灰线标明，以便填筑时指挥卸料到位，中间过程的填筑每2～3层进行一次施工放样，以确保路基的填筑宽度满足要求。进入路槽80cm施工区时，每层进行一次测量放线，并设置施工高程控制桩，采用人工挂线找平。

⑶、路基处理

一般段路床均为挖方，挖至路床下40cm处，然后采用18T压路机振动碾压，碾压后顶面压实度要求不小于93%（重型击实标准）,之后在分层回填2布各20cm厚8%石灰土至路床顶标高。8%石灰土土方可利用道路挖方。

如开槽后，槽底位于地下水位以下，应在槽边设置纵向排水沟，必要时应设置横向排水沟，间距20m，以排除、降低地下水，不得槽底积水作业。

如果填筑石灰土或进行戗石灰处理时，发现路基土壤含水量较大，在气候干燥，炎热时，可采用铧犁将土壤大面积翻松，但水分蒸发，宜接近最佳含水量时进行压实，当无翻晒条件时，可将湿土挖出，改换干土，分层回填压实。

为防止地下水等对路基路面的侵害，碎石垫层下的路基形成向两侧倾斜1.5%的路拱，使碎石层内的水排向两侧，避免影响路基。

⑷、土工格栅

土工格栅材料铺设在垂直于路堤轴线方向。确保土工格栅之间的联结牢固，在受力方向联结处的强度不低于设计抗拉强度，其叠合长度大于15cm。

土工格栅摊铺后及时填料，避免其受到阳光过长时间暴晒，间隔时间≤48h。土工格栅上第一层填料采用轻型推土机，一切车辆、施工机械只允许沿路堤轴线方向行驶。

三、道路路面施工（二灰碎石 ）
1、下承层的准备 
铺筑好的灰土表面应平整、坚实、具有规定路拱，下承层的高程、宽度、压实度、平整度等应符合规范要求，并用压路机进行碾压，检查是否有轮迹、弹簧现象，凡不合格的路段应分别采取补充碾压、换填好的粒料等措施进行整改，低洼和坑洞应仔细填补、压实。灰土上的杂物进行彻底清理和清扫，使其表面平整无杂物。在清理和清扫后的二灰土表面适当洒水，使洒水后的下承层表面含水量接近二灰碎石的最佳含水量，并用胶轮压路机碾压一遍。 
2、做土模 
二灰碎石摊铺前应及时做好土模的工作，以保证边缘压实度，防止出现碾压位移，影响边缘高程和造成材料损失。 
3、二灰碎石的拌和及运输 
二灰碎石拌和共设五个料斗，一个拌缸，一个放料斗，通过螺旋电机的转速和料门的开度来控制集料的流量。按照施工配合比，二灰碎石正式拌和前根据级配和拌和机产量确定好各个料斗螺旋电机转速和料门开度，试验室派专人对拌和楼进行监控，检查混合料情况，如含水量、集料级配，以确保混合料质量，发现问题立即进行处理。混合料含水量应略大于最佳含水量，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值。（二灰碎石集中拌和流程图附后）。雨后应重新测定各种材料的含水量，通过调整料斗门开度来调整混合料的配合比。配料过程中，实测配合比偏差应控制在以下范围：集料±2%，粉煤灰±1.5%，石灰±1%，水：+2%。 
五种集料通过输送带全部汇集到拌缸，经过拌和再通过输送带储存在贮料仓内，料仓储满后开始装车，装车时先装后部，汽车要前后移动，贮料仓内留一定数量的混合料不放掉，以防粗细集料离析。运料车应尽量从便道上驶往摊铺地点，以减少对表层的磨损，到达工地后在摊铺机前10-20M处停住，倒料时位置要准确，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动向前，卸完料后应立即驶离摊铺机，在摊铺机料斗内混合料未铺完前，下一辆料车就应停靠在摊铺机前并开始卸料，保证摊铺机料斗内有10CM厚的混合料（摊铺机前应保证有五辆运料车），避免出现起伏波浪现象。 
4、二灰碎石的摊铺和碾压 
（1）、二灰碎石的摊铺 
    在摊铺二灰碎石前先进行施工放样，由于采用两台摊铺机梯队作业，放样时用全站仪每隔10M打钢钎拉出二条摊铺基准线，摊铺的找平采用走钢丝法自动找平，钢丝离开摊铺边线（放石灰线）处10CM，钢丝应用弦紧器拉紧，拉力不小于100Kg，以防下垂挠度超限，并使各测点弦线基准准确无误。摊铺前在熨平板底垫上与按计算松铺厚度同厚的木板起步。摊铺时靠中分带一侧摊铺机向前找中分带一侧钢丝，另一侧用横坡度仪控制熨平板的横坡度，测量人员应跟踪测量摊铺横坡，发现偏差及时调整；靠路肩一侧摊铺机紧随第一台摊铺机（距离10M左右）找单侧钢丝，另一侧采用找滑撬方式控制厚度。二台摊铺机重叠10CM左右，以避免施工纵缝，摊铺速度结合拌和机实际产量采用相对连续不间断行驶。摊铺机两侧传感器设有专人看护，随时检查摊铺高程与基准线是否一致，并做好记录。若发现标高出现偏差应及时通知自动找平仪操作手予以校正，考虑到二灰碎石是冷料摊铺、熨平板自重较大，为保证摊铺过程中横坡的准确性，应将熨平板调成0.1%的反拱。 
（2）、二灰碎石的碾压 
    当摊铺好的混合料能达到碾压长度（大于50M）、表面水分尚未大量蒸发、含水量处于最佳含水量±1%时即可进行碾压。碾压采用先轻后重，由边缘向中间碾压。首先用VV170振动压路机慢速稳压两遍、轻振一遍、再重振一遍，然后用SD175振动压路机轻振一遍、重振一遍，再用钢三轮压路机封面压四遍。碾压时每种压实机械均对路幅两边缘多压一遍，以保证边缘压实度。碾压中如出现起皮现象，中间可增加胶轮压路机的碾压来加以稳定，碾压时严格控制速度，后一轮迹与前一轮迹应重叠二分之一宽度，后轮压完摊铺全宽为一遍。压路机不得停在未压或正在碾压的路面基层上，不准在其上急刹车、急转弯和调头。碾压后如局部低洼可采用翻松、添加新鲜混合料重新碾压。 
5、接缝处理 
（1）、纵向接缝 
由于本试验段采用两台摊铺机梯队作业，为避免产生纵向接缝，第一台摊铺机摊铺一定长度后可进行碾压，与第二台摊铺机摊铺带纵向搭接处预留50CM不碾压，待第二台摊铺机摊铺带与第一条摊铺带连接时一并碾压，以保证两条摊铺带有较好的粘接，避免纵向接缝的产生。在进行上基层摊铺时，两台摊铺机摊铺带接头应与下基层错开50-100cm。 
（2）、横向接缝 
为减少横向接缝，施工时尽量选在两个或多个构造物之间作为一个施工段进行施工，若因工作面较长不能一次摊铺完成而暂停摊铺，则在下一次继续摊铺前在碾压完成的二灰碎石末端沿横贯摊铺层全宽将末端凿除，应直凿到下承层顶面，并使其断面与下承层表面及路中心线垂直，连接面应切成垂直面。摊铺前最好在凿除断面上刷水泥浆，保证新旧混合料良好的粘接。禁止采用斜接缝。 
6、养生 
二灰碎石碾压成型后，必须用洒水车洒水保湿养生，养生期一般为7天，养生期间应使表面始终保持湿润，同时应封闭交通，除洒水车外，禁止重车通行以保护表层不受破坏。 
7、在整个施工过程中，应注意以下几个方面： 
（1）、含水量的掌握应从源头抓起，严格控制在拌和场，防止在摊铺碾压过程中出现偏多、偏少现象。拌和场重点控制粉煤灰、石灰、细集料含水量，做到雨天用彩条布覆盖。如天气干燥，出现含水量偏低现象，则宜在粗集料上喷洒水。每次拌和前，应对材料含水量进行测定，以便及时调整混合料配合比及含水量。 
（2）、拌和机的投料要准确，控制好螺旋电机转速及料门开度，在投料运输带上定期检查各料仓的投料数量。 
（3）、拌和要均匀，不得出现粗、细集料离析现象，成品料 堆应随时用装载机摊平，避免形成锥体引起粗细集料滑到锥底。 
（4）、拌和好的混合料要及时摊铺碾压，从拌和到碾压整个施工过程应控制在当天完成，最迟控制在48小时内。拌和、摊铺过程中若遇雨淋，应及时用彩条布对混合料进行覆盖。 
（5）、摊铺机首先要将熨平板调成直线，二是要反复调整熨平板的振级和振幅，测定它的松铺系数。严格控制高程和平整度，每层压实厚度不宜超过20cm,最小压实厚度不小于10cm，严禁出现薄层贴补等不良现象。 
（6）、碾压完毕后进入养生阶段，在此阶段内用洒水车洒水，使基层表面始终处于湿润状态，养生时间一般为7天，对于基层的下层，碾压完毕后，可立即铺筑上层，不需专门养生，如不能立即铺筑，仍按规定养生。 
七、质量保证体系
1、组织参与基层施工的全体成员进行技术交底，认真学习施工技术规范，掌握基层施工工艺流程、技术指标及质量控制要点，保证各工序得到严格控制和顺利进行。 
2、实行全员质量管理 
（1）、经理部进行质量技术控制，施工方案、方法、工艺等由经理部项目总工程师及工程技术科制定；施工时混合料配合比、检测频率、随机取样、材料试验由中心试验统一负责，保证检测数据准确可靠；路线平面位置、高程控制由测量组负责，确保平面位置和高程准确无误；机械设备由机械工程师逐个进行检查，有关计量仪器全部由国家计量系统检查、标定。试验、测量人员平时定期对仪器进行检查，以确保精度
在整个施工过程中实行全员质量管理，落实好岗位责任制，由项目经理亲自抓质量，具体由总工程师负责质量管理工作，由专职质检员及技术员负责质量检查工作。每一个施工环节，每一道工序，每一个质量控制点，均由专业工程师、技术员和熟练员工把关。 
（2）、施工现场负责人负责设备、人员总调度，直接掌握工序进程质量标准的实施，执行施工方案，对现场各道工序的质量指标负责检查。 
四、沥青混凝土路面

①、施工准备

沥青混凝土施工前对基层进行检查，并对材料做调查试验，合格后方可面层施工。

沥青混凝土采用商品混凝土，进料时安排专人进行检查，沥青混凝土必须均匀一致，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料，无花白料，无结团成块或严重的集料分离现象。

②、运输

来料的温度一定满足摊铺温度，即不低于160℃为宜，为此在现场应有质量人员对油温进行测定，并做好油温记录。

从搅拌锅往汽车中卸料时，要前后均匀卸料，防止粗细料分离，运输过程中对混合料加以覆盖，以保温、防雨及保护环境。

运输时为防止沥青和汽车货厢底板、侧板粘结。对货车厢底板、侧板均匀喷涂一薄层油水（柴油：水为1：3）混合液，不得将油聚积在车厢底部。

车辆等候时，相互之间应有一定的距离，倒车、停车、卸载应设专人指挥，防止运输车辆与摊铺机发生碰撞影响摊铺质量。

自卸车卸料后应将负载卸净，并听从指挥离开，避免混合料倒在摊铺机受料斗外影响摊铺工作正常进行。

③、摊铺

摊铺采用摊铺机分幅摊铺。左右两幅保持10～15cm宽度的摊铺重叠。摊铺机摊铺前后相距20～50m。摊铺机自动找平时，下面层采用一侧钢丝绳引导高程控制方式。表面层采用摊铺层前后保持相同高差的雪橇式摊铺厚度控制方式。经摊铺机初步压实的摊铺层应符合平整度、横坡的规定要求。松铺系数根据以往经验再通过试压方法选定。摊铺过程中要随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。摊铺过程要缓慢、均匀、连续不间断，并且不得随意变换速度和中途停顿。

④、碾压及成型

沥青混凝土碾压按初压、复压、终压〔包括成型)三阶段进行。压路机要以慢而均匀的速度碾压。

压实方式：碾压时压路机应由路边压向路中，压路机每次重叠为30cm，曲线段由曲线内侧移向外侧。碾压时适量控制喷水，以潮湿为原则，避免粘附沥青混凝土，有时可采用间歇喷水，但应防止用水量过大，以免混凝土表面冷却。

⑤、接缝

纵向接缝处用混凝土切割机切齐，剔除坍落松动部分，铺另半幅前将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青，保证接荐质量。摊铺时重叠在已铺层上5～10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半副上的沥青混凝土铲走，碾压时先在已压实路面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。上下层的纵缝错开15cm以上，表层的纵缝顺直，且宜留在车道区画线位置上。相邻两副及上下层的横向接缝错开lm以上，下层的横向接缝采用斜接缝，上层采用垂直的平接缝法。铺筑接缝时，为加强新旧料的粘结，在已压实部分上面铺设热料使之预热软化，在开始碾压前将预热了的旧料铲除。接缝处理同纵向接缝。

⑥、质量控制

A、在施工过程中，设专职质检员，进行抽检或旁站检验。

B、面层铺筑前检查基层，保证基层的刚度、强度、稳定性、变形符合设计及规范要求，并且表面平整、密实，拱度与面层一致，高程符合要求。

C、沥青混凝土铺筑现场必须对混合料质量及施工温度进行观测，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面测定成型尺寸。

D、施工厚度的质量控制，除应在摊铺及压实时量取，并测量钻孔试件厚度外，还应校验由每一天的沥青混合料总量与实际铺筑的面积计算出的平均厚度。

E、施工过程中工程质量检查的内容、频度、质量标准应符合设计及规范要求，当检查结果达不到规定要求时，应追加检测数量，查找原因，作出处理。

F、沥青混凝土面层允许偏差按沥青混凝土面层允许偏差表和检验方法进行监控。

五、侧（缘）石安装

车行道外侧采用预制混凝土侧石。人行道外边缘采用预制混凝土小型缘石。抗压强度≥30MPa。侧石购买合格厂家的成品。产品运到现场后，要进行内在质量和外观检验，要求色泽一致，无掉边、断裂等现象，蜂窝麻面的面积不能超过总面积的5%，质量检验合格的产品才能使用。

侧石安装前根据施工图实地测放出其平面位置，并按路面设计高程和横坡度计算出侧石顶面标高，每10m定桩挂线测放出侧石顶面基线，采取内外两条线来控制安装过程。侧石安装后背后浇筑C15混凝土后戗，控制好浇筑标高和混凝土强度。

侧石要求安放稳固，做到线型直顺，曲线圆滑，顶面平整无错牙，勾缝饱满严密，整洁坚实，无飞刺。

六  人行道工程

1）土方工程施工

①施工前准备工作

路基填筑前，原地面的树根、杂草应清除干净。

填挖交界处必须予以充分压实，原地面坡度较陡时，应开挖台阶并用小型压实机具压实。

②人行道土方开挖

使用挖掘机将灰土用土先甩道外侧，整平基槽，碾压检验。

③路基土方填筑施工

a.清表：先将用地范围内的树木、丛林草茎、草皮清除运至监理工程师指定地点，清除深度按监理工程师的要求进行，清理后场地翻松、整平并压实至规范要求。

b.清表后的场地，当地面横坡陡于1：5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要且不应小于1m，台阶应做成2％—4％的内倾斜坡。

c．检验

压实度检验：碾压后及时进行自检，采用核子密度仪和环刀进行检测，合格后报监理工程师检验，经监理工程师抽验合格后方可进行下道工序施工。

2)、人行道面层工程施工

① 石灰土的拌和

本工程的水泥稳定碎石混合料采用集中厂拌，在拌和前，应反复检测调整，使其符合级配要求，同时，每天开始拌和前几盘应作筛分试验。如发现问题及时调整，全天的拌和料应按摊铺面积和规范要求检测频率进行抽检。

② 水泥稳定级配碎石的运输

a.为了节省倒车及水稳碎石的摊铺时间，一律采用15T以上自卸汽车，运输途中采取苫布覆盖，防止洒漏污染路面和造成混合料浪费，并减少运输途中水份过量损失。

b.发料时应认真填写发料单，内容包括车号、出料时间、吨位等。司机送料至摊铺现场，应由收料人员核对查收，并注明摊铺收料时间，以备检查。超出延时时间的混合料当成废料处理，严禁用于施工。

第三节 桥梁工程

一、灌注桩施工

1、施工准备

（1）、建筑场地工程地质资料；基础工程的施工图；建筑场地和临近区域的高压电缆、电话线、地下管线（管道、电缆等）地下构筑物的调查资料；图纸会审纪要、技术交底资料、有关施工手续。在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序。设备进厂前要做到三通一平，场地布置要力求合理，特别要注意运输通畅，有利于平面交叉作业。废水、废浆、废渣采用封闭泥浆车外运至指定地点，做到文明施工。

（2）、在开工前，按照施工组织设计进行技术交底，使全体施工人员明确施工工艺流程，明确每道工序的质量标准和质保措施，责任到人。

2、测量放线

工程开工前，对由设计单位向施工单位提供的工程范围区内有关导线点、水准网点和中级控制桩点等基本数据的测量资料做好交接手续，在收到基本测量资料后对其提供的控制桩进行复测，并将复测结果向监理工程师进行汇报。当所复测的平面控制桩、高程点满足规范及施工要求时，以复测后的平面导线控制桩作为总体控制的首级控制，然后根据现场施工条件布设施工测量控制网。控制网点的坐标值必须与所交平面控制导线点的坐标一致，所做的平面控制点、高程控制网点均保证稳固可靠，保留至工程结束。

3、护筒埋设

本桥所有灌注桩均采用钢护筒，护筒直径D=d+20厘米（d为桩径），护筒高1.8米，高出地面0.3米。护筒制作要求坚实，防止变形，接头处要严密，防止漏水。护筒埋设须清除周围1米范围内的杂土，四周用无杂质粘土回填密实，然后用钢筋做护桩拉十字交叉线定出桩位中心线，平面位置偏差小于5厘米。

4、钻机就位

施工采用反循环磨盘钻机。钻机安排就位后，应确保安全平稳。特别是潜水钻机必须保证钻机天窗、转盘中心、桩孔中心三点一线。由技术人员对钻头直径、就位偏差、钻架垂直度、护筒标高、设计孔深、核实无误后方可开钻。机组交接班时要求有交接记录，相关施工参数要求设立标志牌。钻进速度要随地层变化而变，泥浆比重应根据土层变化随时调整。

就位偏差﹤20㎜，垂直度偏差﹤1﹪L；成桩直径>设计桩径。

5、泥浆护壁

磨盘钻机成孔采用人工造浆护壁，其主要材料为膨润土。施工中根据地层的变化调整泥浆比重，防止钻进过程中发生塌孔现象。钻孔应连续施工，并做好钻孔记录。

6、钻进成孔

灌注桩开始钻进时轻压慢钻以防偏位，钻进至5米深后，恢复正常钻进。成孔过程中，采取泥浆循环工艺，利用泥浆循环上浮及时清除钻渣，以满足排除钻渣的要求。

钻进过程中，及时清除泥浆池内的沉淀物，以利于钻渣沉淀，当泥浆内含砂量超过15%时，通过排除部分废浆，并补充泥浆的方式，重新将泥浆性能调整到设计范围。

7、一次清孔

钻孔完成后用测绳检查孔深是否满足要求。钻机对土层进行重复破碎用泥浆悬浮钻渣，因此成孔后须用比重1.15的泥浆清孔。第一次清孔利用钻杆，清孔时，将附着于护筒壁的泥浆清洁干净。

清孔循环过程中，及时捞取沉淀物，清孔时间不小于1小时，且泥浆质量满足以下要求：

泥浆比重         1.03～1.10

含砂量           <2%

粘  度           17～20Pa·s

沉淀物厚度       ≤15cm

8、钻孔桩钻进施工完成后，应用孔规检测孔径及倾斜度。孔规由钢筋焊接而成，其直径为钻孔灌注桩钢筋笼直径加100mm，但不得大于钻头直径，长度为钢筋笼直径的4～6倍。测孔时，将孔规吊入钻孔内进行检测。当孔径及倾斜度满足规范要求后方可进行下部工序施工。本工程钻孔灌注桩的倾斜度控制在1%以内。

9、钢筋笼加工及吊放

（1）、钢筋笼制作时主筋应调直，采用双面搭接焊后应保证两段主筋中心线吻合，螺旋绕筋应调直，然后上盘圆机利用胎具盘圆。采用超声探测管的基桩钢筋笼，在分段制作时就应事先焊接在钢筋内侧的加强筋上，预留好长度，利用大一些的探测管套连接，以便在井口对接时方便快捷，超声管接头一定要焊接严密，防止泥浆混凝土进入探测管内。在拔升导管中，严禁导管撞击测试管。

（2）、针对不同长度的钢筋笼在制作时亦进行分段，分段长度控制在18m米。

（3）、钢筋笼四周沿纵向每隔2米设置一圈4个混凝土保护垫块作保护层。

（4）、钢筋笼在下放过程中，清除钢筋笼上所挂杂物、污物、泥土等，并敲掉焊接处的焊渣，确保钢筋笼与混凝土连接密实。正式下钢筋笼之前，应先下孔规，来检测孔径、倾斜度，符合设计要求后在下方钢筋笼。

（5）、不同长度、直径的钢筋笼在吊放时为防止钢筋笼起吊变形，应采一个吊车利用滑轮组两点起吊法吊装，钢筋笼在入孔时，应缓慢平稳，中心对正，防止偏斜刮碰孔壁。在吊最后一个钢筋笼时，应控制好钢筋笼标高，利用Φ20钢筋将钢筋笼定位，定位时应确保桩中心与钢筋笼中心重合，防止出现偏笼现象。

10、吊放导管及二次清孔

导管直径采用250mm；导管须经认真检察做完闭水试验后方可使用；吊放导管时，技术人员要根据孔深计算导管长度，使导管口与孔底的距离保持在0.25～0.4m左右，导管必须居中。导管吊装时应始终保持垂直，下放后灌注前应位于孔位中心。为了防止导管上拔时挂碰钢筋笼，导管采用丝扣连接。

由于钻杆提升、钢筋笼吊放及导管下放会占用比较长的时间，因此在下放完导管后应进行必要的二次清孔，二次清孔采用导管及泥浆泵。清孔后的泥浆比重≤1.20，以利于成桩质量。

11、灌注混凝土

（1）、本工程灌注桩最长的平均长度为30m。灌注时采用混凝土输送车水平输送直接浇筑。

（2）、混凝土应检查其均匀性和坍落度，本工程混凝土坍落度控制在18～22cm。

（3）、为保证桩的封底效果，在浇筑前用隔水球封住灌灰斗出口，用一辆混凝土搅拌车先放满灌灰斗，然后再用另一辆载混凝土量不低于5m3的混凝土搅拌车对位，剪断隔水球控制线，开始首批混凝土浇筑，砼不断地从混凝土搅拌车放入大料斗内，使用大料斗一次灌注完成，以保证首批混凝土的灌注质量。

（4）、水下混凝土灌注工作应持续进行，自开始灌注至全部灌注完毕，中间不得停止作业或间断作业，拆除导管应尽量缩短时间 ，并事先做好夜间照明和防雨措施，并时刻保证混凝土运输车的畅通无阻 。

（5）、在灌注过程中，应随时测定孔内混凝土的位置，并根据导管下口的位置，合理计算拆除导管的数量、长度，确保导管埋深不少于2米，最大不超过6米,探测混凝土面高度可使用探测锤，锤为锥形，锤重不小于2kg，圆锤直径6～10cm，高度为8～12cm，锤尖向上。

（6）、在整个灌注过程中，认真及时准确的做好记录，把混凝土灌注情况包括灌注时间、混凝土埋置深度、导管拆除数量、长度、混凝土塌落度、混凝土灌注数量以及天气情况，灌注发生的问题等记录清楚。每批混凝土应做塌落度实验，每根桩都需要制作满足要求的混凝土试块。

（7）、本工程桥梁结构所处的环境类型为II类，且地下水对混凝土存在结晶类腐蚀，因此确定灌注桩采用三级防护措施。钻孔灌注桩混凝土防腐可采用抗硫酸盐水泥或添加混凝土外加剂方式对其中钢筋防腐应采用添加钢筋阻锈剂的方式。

（8）、钻孔桩混凝土应浇筑到设计桩顶以上50～100cm。

12、泥浆池与泥浆排放：灌注桩施工泥浆池设在桩附近。采用1cm厚钢板焊制泥浆存储箱。泥浆排入沉淀后的多余泥浆用密封罐车外运至指定地点丢弃。

13、测桩：桥墩桩基的长度超过45米，为顺利检测桩基的质量，50％的桩基中应埋设3根超声波检测钢管，按照整个桩长设置。所有灌注桩在桥台浇筑前均应作无破损检验。确认质量合格后方可进行下一步施工。

二、桥台施工

1、桥台基坑开挖：桥台基坑采取挖掘机开挖人工清底的方法。挖基坑时,基底土不得扰动或被水浸泡,挖至接近基底标高时应保留10～20cm一层,在基础施工前由人工突击挖除并整平夯实,待破完桩顶，桩基经监理工程师检验合格后,随即浇筑10cm C10混凝土垫层混凝土。基础开挖的位置, 基底深度尺寸应符合图纸要求,基础的轴线位置,应经校核无误后再开挖,为了便于经常校核,使基坑与图纸吻合,轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。除必要的回填土外，其余的土方外运。基础挖方要始终保持良好的排水系统,基坑挖好后在基坑四周设排水沟,四角设集水坑,由潜水泵将积水排入周围下水管网。

2、钢筋绑扎：桥台所用钢筋使用前，必须对表面污垢、浮锈进行清理，采用砂纸进行打磨。钢筋加工在加工场进行。所采用的钢筋必须有厂家的材质证明文件及现场的复试报告。将加工成型的钢筋运至现场，根据测工给定的中轴线，在垫层上用墨线弹好轴线及边线。依照设计图绑扎钢筋，钢筋成型应符合设计与施工规范的要求。钢筋绑扎完毕后，做好桥台内墩柱钢筋及工艺钢筋的预埋。

3、模板施工：桥台采用组合钢模板，钢模板表面涂刷脱模剂。根据图纸尺寸现场拼装，模板接缝用海绵条填充，防止漏浆。拼装好的整体模板要求平整度好，表面干净、光滑。模板四周用钢制脚手管支设加固好，并通过整体模板侧压力计算、校核程序，确保稳固。模板支设完毕后，应准确无误的焊接墩柱的预埋筋及支设墩柱模板用工艺钢筋，经自检合格后报请监理验收。

4、混凝土浇筑：由于地处腐蚀型地区，桥台的防腐蚀防护措施为C级，桥台混凝土强度为C30防腐混凝土。浇筑混凝土时采用泵送施工,桥台混凝土的塌落度应控制在12+2cm，混凝土浇筑应一次浇筑成型，以避免混凝土冷茬的出现，混凝土浇筑从中间向两头推进，以保证模板受力均匀。浇筑过程中一定要加强振捣，使混凝土达到内坚。现场要及时制作试件，并标明日期。

5、养护：混凝土浇筑完成后洒水进行养护，养护期不少于7天。

6、回填：桥台两侧同时进行回填,防止对结构物形成单侧施压。

三、预应力先张空心板施工

一、 施工工艺流程

设计制作张拉台座→清理台面、涂刷隔离剂→预应力筋、非预应力筋制作→校定张拉设备、张拉预应力筋→钢筋绑扎、埋件预留孔等安放→支侧模校正→浇筑砼、制作试块→养护→拆模→压试块、放张、切断预应力筋→出槽堆放→吊装出场

各工序施工方案

1、预制场布设：预制场共设7道生产线，台座采用台墩式台座，通过对传立柱、张拉横梁等结构计算，其稳定性、强度等技术指标均满足施工要求。为使预制板外观直顺、光洁美观和经久耐用，在台面上铺设10mm厚钢板。张拉横梁安装就位后检查定位板的准确性和稳定性。

2、钢绞线张拉：张拉设备由专人使用与管理，千斤顶、压力泵、压力表定期配套校验，如发现问题应重新对设备进行检修、校验直到规范要求为止。预应力钢绞线进场后，现场取样进行复检。钢绞线采用一端单根对称初调到Ók10～Ók15%，再按照张拉程序在另一端进行整体张拉。张拉过程中要注意对称张拉，活动横梁与固定背板始终要保持平行状态，速度要稳定、均衡。最后应力控制到Ók100%（持荷2min锚固）。张拉时应力与应变双控制，伸长值偏差应控制在6%否则暂停张拉，查明原因后方可继续施工。张拉完毕后钢绞线在台面的位置偏差不得大于5mm，同时不得大于构件截面最短边长度的4%。钢绞线张拉严格按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）的要求施工，质量检验方法按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）检验。

预应力筋的理论伸长值△L（mm）

△L=PpL/ApEp

式中：Pp—预应力筋的平均张拉力（N），直线筋取张拉端的拉力；

L—预应力筋的长度（mm）；

Ap—预应力筋的截面积（mm2）

Ep—预应力筋的弹性模量（N/mm2）

预应力筋张拉的实际伸长值△L（mm）

△L=△L1+L2

式中：△L1—从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值；

△L2—初应力以下的推算伸长值（mm）,可采用相邻级别的伸长值。张拉时断丝量同一构件内不得超过钢丝总数的1%。要作好张拉原始记录。为保证钢绞线的位置准确，在每块板的两端加分丝定位板。

3、钢筋绑扎：在钢绞线张拉6—8小时后，进行空心板的钢筋绑扎。为有效控制钢筋间距，预先用红漆在底板上按设计间距做标记，按所标间距进行钢筋绑扎，同时特别注意预制板埋件的数量和位置，使埋件齐全、位置准确。钢筋绑扎严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)的要求施工，质量检验方法按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）检验。

4、支模：侧模板及侧模板堵头均采用特制定型整体钢模。

先检查分丝板位置是否正确，然后立侧模，侧模与台面之间的海绵条要粘牢，侧模与顶梁之间用顶丝器顶紧，侧模上部用花篮螺丝和拉杆固定，并挂线调整，然后固定堵头核实整体尺寸，预埋件、预留孔必须安装牢固位置准确。模板安装完毕后，应对其平面位置、节点连接标高逐项检查，会签后方可浇筑砼。当板梁带有斜角时必须加长侧模板堵头（断面的横向尺寸均/cosα）。

5、浇筑砼：板梁场采用自拌砼，设全自动25搅拌站一部。板梁砼浇筑前，应对钢绞线失效长度、张拉情况、钢筋绑扎、埋件数量、埋件位置、预留孔和模板支立情况再次进行全面细致的检查。板梁砼应严格控制材料配合比，掌握好用水量，要严格控制砼坍落度。砼振捣采用4条50型振捣棒振捣。为减少企口出气泡，防止气囊（内模）上浮、移位和保证底板厚度，砼采用分层左右对称浇筑，公分三层，第一层为底板砼，其厚度为底板设计厚度，底板砼浇筑完毕后放入气囊进行充气，并进行观察以保证空心板成空尺寸；第二层砼超过气囊水平中心，振捣棒要保持对称一致；第三层为顶板砼。砼振捣要选用富有经验的操作工，并经常检查砼坍落度等指标，使砼始终保持良好的和易性。砼浇筑严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)的要求施工，质量检验方法按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）检验。每片梁按规范规定和监理要求留取28d试件进行标准养护。

6、养生：一般砼在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护，洒水养护的时间一般为7天，可根据空气湿度、温度和水泥品种以及掺用外加剂的情况酌情延长或缩短。

7、拆模：待砼成型后，抽出气囊清洗干净涂刷肥皂，拆除侧模刷油，凿出板缝连接筋。

8、封端头：浇筑封端砼。

9、钢绞线放张：同条件养护试件的强度的100%时即可进行钢绞线的放张。放张采取整体分级、数次放张。第一次放Ók100%→Ók94%（板梁后移16cm），第二次放Ók94%→Ók74%（板梁后移32cm），第三次Ók74%→Ók52%（板梁后移48cm），第四次放Ók52%→Ók0，这时板梁不再后移。整个放张过程速度要均匀一致，放松长度由小到大，并及时检测位移值、放张完毕后检测起拱度，并作好记录。钢绞线放张后用无齿锯切断板端绞线，用沙浆封堵以防钢绞线被腐蚀。

10、板梁的存放：首先对存放场地按一定的坡度进行平整压实，以防积水，然后在堆放板梁的位置做砼垫块或放置垫木。板梁存放以三层为宜，各层之间用垫木隔开，垫木设在吊点处且各层垫木垂直。

六、质量保证措施

预制场设立两名专职技术人员对施工过程进行质量控制，各岗位负责人对施工各个环节进行有效控制。

进行详细的技术交底：在每道工序施工前，组织有关技术人员进行详细的施工交底，提出施工中应采取的工艺，注意事项和技术、质量要求。

建立施工通知单制度：为有效的控制各个环节的施工质量，实行施工通知单制度。即每道工序结束后，施工人员先进行自检，然后报项目部工程师抽检。合格后方可承认其工程质量，并可进行下道工序施工。

建立质量责任检查制度：对各分项工程建立质量责任检查制度。具体操作步骤为：项目部工程技术人员对各分项工程进行质量跟踪检查，对发现的问题及时向有关责任人提出口头警告和书面通知，并提出整改意见和整改期限。若在规定时限内整改意见落实不力，则视情节轻重，根据工程施工管理办法，对其进行停工整顿，并处以一定的经济处罚。

建立质检人员旁站制度：对钢绞线张拉、钢筋绑扎、支模、浇筑砼、钢绞线放张等重点工序实行质检人员全过程旁站，对张拉或放张数据、砼质量进行全过程检查、监督，并做好现场记录。

四、板梁运输及吊装方案

据梁场位置、板梁重量、跨度以及工期要求，采用斯太尔拖车（载重100t）将预制梁运至安装现场，利用汽车吊和架桥机两种上梁方式。混凝土空心板采用平板拖车运输，构件长度大于拖车长度时使用托架。托架前通过计算，具有足够的刚变，不因托架变形造成板的断裂。在运输过程中同样保持支架的正确，为防止产生负弯矩，可在板中设一支架，在悬臂端施加一部分拉力，以减少产生负弯矩。

1、支座安装

支座安装包括临时支座和永久支座

临时支座采用砂箱千斤顶，砂箱千斤顶将砂箱和千斤顶结合成为整体，可利用千斤顶对箱梁向上进行顶升，也可利用砂箱上的螺杆，将砂粒放出，使箱梁整体下降。砂箱可对箱梁高程进行双控。临时支座顶面高程与永久支座顶面高程相同。

永久支座采用普通板式氯丁橡胶支座和聚四氟乙烯板弌氯丁橡胶支座。由于各盖梁具有横向坡度，支座需按设计平面位置进行安装，施工时应保证支座水平，支座与垫石之间用环氧树脂粘牢，并注意一般支座和滑动支座的区分，滑动支座的四氟板上设有不锈钢板。保证支座预埋钢板的位置、高度正确。

（1）圆形板式橡胶支座安装

先将支座垫石顶面浮砂及杂物除去，垫石表面应清洁、干净、平整、无油污，呈水平状态。梁与临时支座接触的底平面应保证水平与平整，且无污染等。将支座安放在垫石上，使支座中心线同支座垫石上的中心线相重合，使支座就位准确。

（2）活动圆形板式橡胶支座

活动圆形板式橡胶支座必须精心细致，支座应按设计支承中心准确就位，梁底钢板与支座垫石顶面尽可能保持平行、平整，与支座上下面全部密贴。同一片梁的各个支座应置于同一平面上。与支座板面接触的不锈钢板面不允许有损伤、拉毛现象，避免增大磨擦系数及损坏支座。

2、吊装

采用吊车进行上梁。

3、安全及技术保证措施

（1）高空作业时工人应穿戴安全帽、安全带、防滑靴。

（2）参加施工人员必须持证上岗，按照国家、地方及建委和本公司颁发的安全操作规程进行施工，严禁违规操作。

（3）作业时，重物下方不得有人员停留和通过，严禁进行斜拉、斜吊重物。

（4）吊梁时吊起离地面10cm，停机检查其稳定性、制动的可靠性、重物的平衡性，确认无误后方可作业。

（5）提升和降落速度均匀，严禁忽慢和突然制动。

五、现浇部分施工

1、测量准备：施工前，首先进行桥面高程的复核，每片梁测设5个水准点。对不满足设计及规范要求的梁进行调整。

2、纵向湿接缝、端横梁及跨中横隔梁施工

（1）梁安装就位后，连续梁连续处的预留钢筋、绑扎端横梁钢筋、设置梁端部堵头板，对于梁端伸出的纵向钢筋，若施工干扰时，可适当调整位置，保证顶板及底板最外层钢筋焊接质量。

浇筑连续接头段前将对应的塑料波纹管相接。现浇接头段的范围包括梁体之间的梁宽度和高度以内的混凝土，梁以外的桥面板以下部分的横梁混凝土及边梁悬臂桥面板的混凝土。所有模板采用整块背肋的（5×5方木）竹胶板制作，模板中心圈住支座，盖梁顶面铺砂调整箱体连接面高度与永久支座顶面平齐，梁身侧模用木撑稳固，中横梁底模用枕木垫高，侧模用对拉螺杆紧固。

（2）模板安装牢固后，冲洗已经凿毛处理的混凝土表面，在日温度最低时浇筑连续接头及桥面板下横梁混凝土，采用插入式振动器振捣密实，插入式振捣器应避免触及波纹管道。接头混凝土浇筑顺序应严格按照设计文件要求执行。

（3）永久支座顶面直接与接头混凝土底部浇在一起，施工时一定注意不要移动板式永久橡胶支座的位置。

3、横向湿接缝施工

横向湿接缝采用上下对拉螺栓吊模法施工，模板采用竹胶板，在板的后面设置木条来增加刚度和强度，模板安装牢固后，冲洗已经凿毛处理的混凝土面，在浇筑次层混凝土前，对施工缝应刷一层水泥净浆。混凝土浇筑和振捣与预制箱梁顶板同样要求，采用平板振捣器与插入式振捣器配合，并保证设计厚度，湿接缝宜在气温较低条件下浇筑，并及时洒水养护，防止裂缝产生。湿接缝施工时，总体顺序按照每联箱梁形成步聚施工，跨间桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。

各现浇连续接头的浇筑气温应基本相同，温差应控制在5℃以内，并宜在一天气温最低时施工。接头施工完成后，浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土，剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。浇筑完成后拆除一联内临时支座，完成体系转换。解除临时支座时，应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。

六、桥面系及附属结构施工方案

1、地袱施工

（1）由测量人员放出边线并测定高程，然后进行护栏钢筋的调整、绑扎。绑扎前保证梁板的预埋筋无缺损，要求护栏钢筋侧面顶面平顺符合设计线型，绑扎焊接牢固，骨架钢筋焊接质量符合规范要求。

（2）护栏模板的安装

为保证护栏成型美观，护栏砼施工采用定型钢模板，每节长2m，模板进场后技术人员应对钢模的外观、尺寸、形状进行检验，检验认可后方能用于施工，模板使用前应进行试拼，对拼缝处用角磨机进行打磨处理，试拼完毕后将各块模板编号，使用时按编号拼装。拼装时外露面模板应采用脱模效果好而又不粘污构件表面的同一品种的脱模剂，脱模剂涂抹均匀接缝严密模板安装线型平顺，符合设计要求，标高准确，模板与板梁相接密实，保证砼浇筑时不跑模不漏浆。
   （3）预埋件安装及砼的浇筑

按图纸设计尺寸将预埋件绑扎焊接在护栏钢筋骨架上，要求牢固尺寸准确。浇筑前必须清理模板中的杂物，对钢筋、预埋件、钢筋保护层厚度及模板进行最后一次总体检查，并检查浇筑设备、人员、材料的准备情况，石料使用前均需冲洗，水泥应选用同一厂家同一批号，砼浇筑时应严格控制砂率，以保证护栏外观无明显色差。砼的运输应保证浇筑工作不间断并使砼运到浇筑地点时仍能保持均匀性和规定的坍落度。对于外侧的Gr-S-B波型梁护栏砼浇筑分三步入料振捣，浇筑要连续，应在下层砼初凝前完成上层砼，振捣要充分，插棒要快，提棒要慢，将气泡引出，振捣棒与侧模应保持50—100mm的距离，插入下层砼50—100mm。

（4）拆模

严格控制拆模时间，不宜过早而使砼表面被剥落，也不宜过晚而耽误洒水养护工作。拆模时严禁用猛烈敲打和强扭的方法进行，以避免砼表面和棱角应拆模而受损。

（5）养护

砼初凝后用塑料布毡盖、洒水掩护。覆盖时不得污染砼的表面，洒水养护为7天，保持砼表面经常处于湿润状态。

（6）拆模后外观质量要达到以下要求：

①、整体线形直顺，符合设计要求;

②、表面平顺，拼缝处错缝小于1mm;

③、表面无蜂窝、麻面、水纹，气泡较少。

当地袱钢筋与预埋件位置冲突时，可适当调整地袱钢筋位置。

2、桥面铺装层

本工程桥面铺装层采用10cm厚C40防水混凝土，内设一层钢筋网片。桥面铺装层混凝土高程及平整度直接影响面层沥青混凝土的质量，必须严格控制。

桥面铺装三度（厚度、强度、平整度）和裂缝是桥面铺装施工的控制关键，尤其是平整度和裂缝的控制，他将直接影响沥青混凝土面层的施工质量，乃至影响到今后行车的稳定性、舒适性、安全性和桥梁的使用寿命。为此，应把平整度控制在3mm以内，以及防止裂缝的产生作为桥面铺装施工的质量控制重点。

具体施工顺序：凿除浮碴、清洗桥面→精确放样→绑扎钢筋→安装模板→调整钢筋→浇筑混凝土→混凝土养生→泄水孔安装。

桥面铺装施工前，将箱梁预埋钢筋调整规范，对梁面进行全面测量，以确保铺装层的设计厚度，凿除浮碴、浮浆，清除泥土、石粉等杂物，并用高压水冲洗干净，检查合格后，进行桥面的钢筋绑扎作业。

（1）施工方法

1）分条：每幅桥面分条支模，两侧预留0.5m小条带，小条带作为施工活动用带，待中间大条带施工完毕后，在将0.5m小条带铺装完成，此小条带施工时，把里侧已浇筑完成的桥面作为基准面；靠防撞墙一侧，可用水准仪给出高程控制点并弹出墨线控制小条带施工高程。

精确放样与高程控制：对所使用的高程控制点与附近的高程点进行联测，以保证桥面标高的准确性。为了施工方便，用四等水准测量在桥面引出4个高程控制点。用全站仪每30米定一个里程控制点。曲线每10米定一个里程控制点。

桥面标高的控制：采用角钢控制，角钢为4cm×4cm的型号，角钢设在两侧护栏内边缘内15cm处，根据里程控制点，每5m测量一点，测出各点梁面的标高，计算铺装层厚度，交底给角钢安装工人，角钢安装后，精确测量各点角钢标高，并调整角钢标高至设计标高，各点间的角钢，拉线调平，调平后，每2m 检测一点标高，并检查角钢的稳定性及角钢接头的高差。

角钢调整并检查合格后，调整钢筋网的上下保护层，使上下保护层不至于过大或过小，保护层调整后，将梁面上的勾筋勾到桥面钢筋上。

2）支模：根据以往的施工经验木模易受潮、受压易变形。为了提高桥面的质量我们采用5＃槽钢进行支模。首先在梁体顶面用电钻钻眼，槽钢上开出椭圆形孔，槽钢的孔距应与梁体顶面的钻眼距离相等，槽钢下面用木楔调整高程，其间距按150cm布置，然后用膨胀螺丝固定于梁体顶面。

3）钢筋网片施工

按照设计图纸要求进行钢筋绑扎作业，根据里程控制点确定钢筋的位置，并保证钢筋的间距，保证钢筋网的牢固性和保护层厚度。

钢筋网片采用成型的钢筋网片制品，进场前先进行对生产该产品的厂家进行资质考察，符合要求经原材复试，运至现场进行施工。钢筋网片进场后注意对其采取保护措施：采用30cm方木垫高，并用塑料彩条布加以苫盖。

在绑扎桥面钢筋网之前，用扫帚将桥面基层杂物清理干净，特别是基层面上的混凝土浮浆必须剔尽，再用清水冲洗一遍，开始绑扎钢筋网。绑扎时宜从边跨向跨中方向推进，绑扎钢筋施工段的长度等于两个伸缩缝之间的距离。

钢筋网片施工要点

A．搬运前要检查钢筋网片的编号是否正确，钢筋网片在搬运过程中，注意对钢筋网片的保护，防止因起重吊装等使钢筋网片产生变形。

B．钢筋安装

筋网片焊接连接采用平搭法，搭接长度不应小于35d。

C．钢筋网片的安装应按事先编好的序号按部位将钢筋网片摆放好。

4）桥面混凝土浇筑

在混凝土浇筑之前首先清理桥面，剔除浮浆后用水将其进行冲洗。为了保证钢筋网片的保护层在钢筋网片下垫3cm垫块。混凝土在两模中间纵向虚铺数米后，先用平板振捣器行走一遍，模板边沿是振捣的重点部位，然后用振捣梁均匀纵向振捣。施工中通过振捣梁在模板上行走控制混凝土铺装高程，并达到振捣密实的目的。

振捣梁轨道数量的设置要根据桥面混凝土的宽度及桥面横向坡度而定，一般设置三道轨道。两侧轨道设置沿在距地袱50～100cm处。中间轨道位置设在桥梁纵向中心线处。桥面应采用方格网对桥面高程进行测量，轨道纵向中心线位置用全站仪确定，沿纵向中心线每2m设一个观测点，测量基层结构混凝土面高程，通过与设计高程的反算求的该点桥面混凝土厚度，然后编号做标记。在观测点上用冲击钻钻孔，钻孔直径一般为10～12mm，钻孔深度为5～8cm。成孔后在孔内放8～10cm膨胀螺栓，膨胀螺栓上放4＃角钢，沿角钢每2m打一直径10mm圆孔，膨胀螺栓插入槽钢圆孔内，按该观测点地桥面混凝土厚度，自由调节角钢的高度。

5）收浆抹面：桥面混凝土浇筑完成后，采用三次收浆。先用木抹子抹平，然后用铝合金刮杠在模板上行走一遍，并随时在不平整处添加和去除混凝土，然后用木抹子压光，然后用木抹子收浆抹面，以确保桥面混凝土不出现裂纹。

6）拉毛：待混凝土达到一定强度以后，用手轻按混凝土表面，如未出现指印，此时可进行拉毛。拉毛时，拉毛方向垂直于行车方向。

7）养护：混凝土浇筑完毕后，及时养护，采用覆盖土工布洒水养护，养护期为7～14天。

3、桥面防水工程

桥面防水层结构型式为热沥青防水粘结层。热沥青防水粘结层是在桥面均匀喷洒约2mm左右的SBS改性沥青，然后均匀撒布洁净集料，并进行适度碾压后形成的。热沥青防水粘结层用SBS改性沥青，改性剂用量为6%以上。

（1）施工准备

1）基础要求：桥面混凝土铺装层严格控制混凝土水灰比和塌落度，水灰比小于0.38，宜0.35，浇筑入模时混凝土塌落度小于8cm(使用高效减水剂的情况下，可适当放宽塌落度要求，宜控制在12cm以下)。完成铺装层应平整、干燥、无油污、无突起物(如钢筋头)，平整度小于5mm。

2） 作好工期计划安排，及时跟踪气象变化，以下情况不得施工：气温低于10℃；雨天、大雾、五级或以上风天；桥面铺装层刚完成后或雨后，桥面未干燥。

3）提前了解、掌握现场施工条件，配备好机械设备、材料及人员，施工前检查机械工作能力是否完好，施工人员应佩戴好劳保用品或防护用具，穿平底工作鞋，不得穿带钉、带跟鞋作业。

(2）凿除桥面混凝土铺装层浮浆

1）在改性沥青喷洒前，利用具有旋转、冲击能力或喷砂技术的设备凿除桥面浮浆，凿除深度符合以下要求：

a、凿除深度控制在3～6mm：

b、浮浆凿除后表面露出混凝土骨料面，露出的骨料面积经目测约占全部面积的10%以上。

c、使用喷砂技术设备处理桥面浮浆，应认真选择磨料，磨料直径350～840μm，莫式矿物硬度不低于6.5级。正式开始大面积凿除浮浆施工前，应先进行小面积现场试验，调整确定适当的磨料种类、粒径、喷射距离、角度、时间、强度，压缩空气压力等参数。

d、凿除浮浆注意施工人员应带口罩等必要防护用具，避免粉尘吸入影响身体健康。

2）浮浆凿除后用扫帚、森林灭火器及真空吸尘器等设备进行粉尘、石屑等杂物清理，完成后桥面混凝土纹理均匀、坚硬、洁净、无杂质。

3）浮浆凿除工序完成后，由监理单位及业主项目经理部进行验收，合格后方可进行下道工序施工。

（3）喷洒改性沥青

1）桥面防水层改性沥青喷洒采用智能型沥青撒布车，车辆由计算机控制全部撒布过程，具备计算机控制操作系统、沥青加热保温系统、计量系统、循环压力喷射系统、传动系统及沥青泵入口过滤装置等。大面积施工前进行小面积试洒。确定车辆行走速度、撒布宽度、喷管高度、泵量等撒布车工作参数，确定准确的满足要求的沥青撒布量。

2）沥青喷洒温度不低于185℃，撒布量每平米1.8～2.1kg/㎡。沥青撒布量确定后撒布精度为±2%，满铺桥面，改性沥青均匀撒布，厚度均匀，无露白、无油团堆积。

3）在沥青撒布起步、终止部位，应用铺彩条布或用其他手段，接多余沥青，防止对路面、伸缩缝等结构污染。

4）对沥青撒布量进行自检。沥青撒布量检测方法：在车辆行走路线上铺一块三层板(或牛皮纸)，沥青撒布车以正常的工作状态通过后，称量三层板上的沥青重量即可。现场监理和施工单位应记录撒布车的工艺参数：行走速度、撒布宽度、液体流量等。

4、桥梁伸缩装置

(1）运输

伸缩装置工厂组装好，设置紧固夹具，以防运输装卸中变形。运输中注意：避免阳光暴晒，进行有效防护，防止雨淋雪浸，保持清洁，防止变形，且不能接触其他腐蚀性物质。

(2）安装时间

在夹具固定后，现场安装应保证在生产同温差环境下进行，根据不同季节气温情况，选择一天当中气温合适的时间施工。

(3）安装原则

为确保伸缩装置与桥的平顺性、一致性，工艺上采用后嵌法施工（俗称反开槽）。

(4）伸缩缝安装

1）安装前的准备

安装前对伸缩缝各部位尺寸进行验收，清理缝内杂物，调整预埋钢筋到设计位置，检查伸缩缝中心是否重合并及时调整。

2）定位方法

型钢定位平整度以平整桥面为基准，采用水平横梁附加型钢高度样板，先将下平面角钢与插筋焊接。定位角钢每1m设置一根与梁体插筋点焊，其次用3m靠尺检查每个控制点的位置，确认无误后焊牢，然后安装型钢并保证安装后的型钢低于桥面层0.5mm。

3）型钢安装

型钢吊装就位后，将伸缩缝装置上的锚固筋与梁内预埋钢筋焊牢，可先将一侧焊牢，等达到已确定的安装气温时将另一侧锚固筋全部焊牢，并放松卡具，使其自由伸缩。焊接时为避免集中焊接应力引起型钢变形所采用间断焊。

4）浇筑过渡段前的准备工作

浇筑前用泡沫板嵌入梁端间隙内，上部应与伸缩缝型钢内侧密合使之达到密封无缝隙，防止在浇筑砼时出现漏浆，流入梁端间隙内，影响正常伸缩位移。

浇筑前用胶粘纸或泡沫板封闭伸缩缝顶面缝口，防止浇筑砼时流入水泥浆影响密封橡胶带的安装。

清除原砼面层灰尘及浮块并浇水充分湿润接缝砼。

5）过渡段砼施工

砼浇筑时为防止污染桥面，在伸缩缝区域两侧桥面采用贴胶粘纸保护桥面的清洁。

浇筑砼时应连续进行，间歇时间不得超过30分钟，采用插入式振捣器，振捣时严禁碰撞缝区泡沫板，必须保证砼质量振捣密实，多次收浆，表面压光。

砼的平整度用3m长铝合金刮尺以两侧桥面标高为基准进行控制。

砼养护采用麻袋片覆盖洒水养护，养护期不得少于14天，达到砼强度后方可通车。

5、泄水管安装

(1）必须在浇筑混凝土及桥面铺装时避免泄水管堵塞。

(2）桥面铺装时应把泄水管的口部留出，泄水孔的进水口应略低于桥面水泥混凝土层，周围为铺装层所包围，形成一个空洞以接受水流。

(3）泄水管设置的位置、数量和材料应符合图纸要求。泄水管下缘应伸出结构物底面10～15cm.。

(4）混凝土铺装层上在泄水孔端头与收水隔栏连接处做一粘二油防水层。

6、搭板施工方案

1、施工准备

（1）、组织技术人员熟悉图纸及有关设计文件和资料，由技术人员写出书面交底，并召开技术交底会。

（2）、对测量仪器、长钢尺及钢卷尺进行复核检查。

（3）、所有的钢材厂家由业主指定，钢筋进场都必须有出厂合格证，使用前都必须经试验室做力学性能试验，合格后方可用与施工。

（4）、所用焊条必须有出厂合格证。

（5）、必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分类堆存，不得混杂，立牌以资识别。在运输、储存过程中，避免锈蚀和污染，堆放在仓库（棚）。露天堆放时，底部垫高使下面排水畅通，并在上面加遮盖。

（6）、搭板纵坡应与路基坡度保持一致，基底进行平整，夯实至设计要求后，在牛腿上铺一层1519.08*20*1cm的氯丁橡胶，牛腿和搭板之间填塞1cm厚的浸沥青软木板后立即绑扎钢筋，避免被雨水淋洗。

2、钢筋加工及安装

钢筋在加工场地集中加工，加工前应对钢筋进行检验，合格后才能使用。严格按设计图纸对钢筋放样加工，加工成型备用。钢筋绑扎应按图纸要求进行绑扎。钢筋长度、间距等应满足设计和规范要求，并保证纵、横向钢筋直顺。搭板钢筋共两层，为保证上下层钢筋的间距和两层间的整体强度，预先焊接梯形支架。绑扎上层钢筋前将梯形支架安装好，再绑扎上层钢筋。

3、模板安装

采用完好无浮锈的钢制模板，作为搭板模板。模板组装前，在基础顶面放出桥头搭板中线及实样。模板在使用前涂刷二遍脱模剂，尽量选用大块模板进行拼装，用双面胶条将板缝封严。使用钢管及方木支撑模板，保证模板牢固、严密，不跑模、漏浆。模板安装完毕后，进行检验并填写模板安装检验表，报监理工程师签字认可。

4混凝土浇筑

钢筋骨架制作完成后，由技术员自检合格后再报监理工程师验收，验收合格后方可浇筑混凝土。砼浇筑前，严格控制每辆车砼的塌落度，对不合格的坚决退回。首先由人工将砼摊平，摊铺厚度一般高出设计厚度1cm。由于搭板厚30cm，采用插入式振捣棒振捣。移动间距不应大于30cm，与模板保持5-10cm的距离。插入时宜快进慢出，表面泛浆，不再冒气泡时才能徐徐拔出振捣棒。振捣完成后，用木抹子进行抹平，并进行顶面高程的检测，符合要求后将表面抹平。浇筑混凝土时，严禁施工人员踩踏和下压钢筋网，保证钢筋位置准确。

5、拉毛

为保证搭板与路面结构有较好的粘结，在混凝土浇筑完成后，应把搭板顶面进行拉毛处理。

6、拆模

严格控制拆模时间，不宜过早而使砼表面被剥落，也不宜过晚而耽误洒水养护工作。拆模时严禁用猛烈敲打和强扭的方法进行，以避免砼表面和棱角因拆模而受损。拆模后外观质量要达到以下要求：

（1）、整体线形直顺，符合设计要求;

（2）、表面平顺，拼缝处错缝小于1mm;

（3）、表面无蜂窝、麻面、水纹，气泡较少。

7、养护

砼养护采用土工布覆盖，浇水养生。覆盖时不得污染砼的表面，洒水养护为7天，保持砼表面经常处于湿润状态。养护期间，严禁上人踩踏，防止出现脚印。

# 第四节照明施工

1、测量定位

根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作，采用全站仪按极坐标法测设基础的位置，用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误，增设护桩指导施工。

2、基础土方开挖

采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖，而后人工按图示尺寸修边到设计标高，若出现超挖，不得使用弃土就地回填，应采用级配碎石或砂回填到设计值。                     照明工程施工工序

3、基坑报检

根据监理程序要求，将填报隐蔽工程基础开挖资料，具体检测内容参见相关验收规范标准。

4、钢筋、预埋件安装

根据规范要求安装钢筋：骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。

5、模板安装

模板采用木模或组合钢模，几何尺寸不得小于设计值，加固须满足刚度、稳定性要求，确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。

6、混凝土浇筑

砼浇注时应对称、分层进行，每层厚度控制在25-30cm，采用插入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间，确保混凝土层面衔接质量，实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。

在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养，或采用聚酯薄膜保湿、保温养生7d。

7、基础回填

待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品，力求对称、分层回填，采用冲击夯压实。

8、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆

使用吊车、特制的锁扣（防滑、牢固、能自松卸方便拆缷）、绳，控制吊点（杆高的1/3处），超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平，用垂球法找正，立正后立即安装地脚螺丝。

第五节 排水工程

一、施工工艺流程图

二、管道主要施工方法

本工程排水管道位于道路路基以下，为便于施工管道施工前先进行道路路基开槽，路基开槽至设计槽底以上20cm，然后进行管道沟槽开挖。排水工程分雨水管道和污水管道，雨水管道管径DN500-DN2000，污水管道DN400-DN800。管材选用Ⅱ级管。

详述如下：

1、测量放线

1．1 组织测量技术人员按测量控制点进行复测，复核无误后建立工程测量控制网，对工程进行点面相结合的测量控制。

1．2 进行施工放样测量，分别确定出道路中线和雨水、污水管道中线及井位置，特别是控制性井位的准确定位，根据管道中心线按照放坡比例放出开槽边线，便于施工控制。确定水准基准点作为整个工程的控制点。每次测量均要闭合，严格控制闭合误差。

2、沟槽开挖

2．1 沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，并结合人工开挖勘察，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

2．2 施工时在人行道边设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井，用碎石填充，当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水，以保证基坑不被水浸泡。

2．3路基土方开挖。使用挖掘机开挖道路路基土方，保证路基宽度和深度，开挖至距规定路基槽底20-30cm停止，其余预留碾压虚高，留待道路施工时处理。开槽土留足路肩平整土方，余土运至建设单位指定地点。

2．4开挖时用挖掘机进行，人工配合清底。开槽顺序自下游往上游。沟槽开挖土方用自卸式汽车调至建设单位指定地点。在开挖前，沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖，用机械挖土至设计标高高20～30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业，分段开挖，每段10m～20m，以防止土方塌方出现安全事故。

2．5沟槽施工降水。管道位于地下水以下部分，施工中采用水窝子加排水沟排水，将水位降至槽底下0.5米左右，然后再进行基础施工管道铺设等其他工序。

2．6 沟槽检查验收

沟槽开挖完成应进行自检，检查项目和允许误差见下表。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收，验收合格后方能进入下一工序的施工。

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 槽底高程 | 0， -30 | 两井之间 | 3 | 用水准仪测量 |
| 2 | 槽底中线每侧宽度 | 不小于规定 |  | 6 | 挂中心线用尺量，每侧计3点 |
| 3 | 沟槽边坡 | 不陡于规定 |  | 6 | 用坡度尺检验每侧3点 |

基槽开挖允许偏差和检验方法

3、基础施工

3．1 若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决，排水管道地基承载力不小于10Kpa。

3．2 测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。

3．3 碎石铺筑垫层时应边铺边检平，碎石采用未筛分碎石，水稳性好，粒径5-40mm，上面再铺2cm粗砂垫层。

4、管道安装

4．1 下管前，应该对混凝土管道进行检验,管体内外表面应无露筋、蜂窝、裂纹、碰伤等缺陷。

4．2 采用挖掘机或吊车下管，下管时应将管道排好，然后对线校正，严格控制中线和标高，对中方法采用中心线法和边线法。砂石基础在管道接口处预留凹槽以便于作业，管道安装后凹槽用砂填实。在安装时应备有厚度为（承口外径-管外径）/2的砼垫块将管身垫高，然后在承口下部铺上接口砂浆套入插口，再对线校正，垫稳管身。下管时应尽量做到一次到位，减少在槽底移动管子，扰动垫层基础。

4．3 雨、污水管道采用管顶平接。管道安装对口时，应保证两管同心插入，安装时橡胶圈采用聚氨酯润滑剂润滑。橡胶圈采用氯丁橡胶圈，其形式、截面尺寸，压缩率及材料性能必须满足设计要求并与管材配套。

4．4接口完成后，橡胶圈应位于插口小台内，与承口贴紧，平顺无扭曲，借口外力解除后应无回弹，如有回弹采用锁管措施。将已就位的末端2-3节管用钢丝绳锁紧，在管道两侧回填碎石，增大摩阻力，以减少回弹。

4．5管道安装后，管底两侧掖角必须用砂填充并插捣密实。管道稳定后应再复核一次流水位高程，符合设计标高后方可进行下一工序。

4．6 质量标准

a、管道安装时，表面必须顺直，接口平顺，符合设计流水位高程。

b、管底不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。

安管允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差mm | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中线位移 | 15 | 两井之间 | 2 | 挂中心线用尺量 |
| 2 | 管内底高程 | D≤1000 | ±10 |  | 2 | 用水准仪测量 |
|  |  | D>1000 | ±15 |  |  |  |
| 3 | 邻管内底错口 | D≤1000 | 3 |  | 2 | 用尺量 |
|  |  | D>1000 | 5 |  |  |  |

注：1、D<700mm时，其相邻管内底错口在施工中自检，不计点

2、表中D为管径

5、检查井的砌筑

5．1 砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。

5．2 砌筑检查井身为方形时采用丁满条砌法，井身为圆形时采用丁砖砌法，外缝应用砖渣嵌平，平整大面向外，砌完一层后，灌一次砂浆，使缝内砂浆饱满，上下两层竖缝应错开。

5．3 检查井砌至收口部分时，应按坡度将砖头打成坡茬，以便于井里顺坡抹面。井壁与混凝管接触部分，必须坐满砂浆，砖面与管壁留1-1.5cm，用砂浆堵严，并在井外壁抹管箍，以防漏水。支管或预埋应按设计高程、位置、坡度随砌井随安装，管口与井内壁取齐。预埋管应在还土前用干砖砌封管堵，不得漏水。

5.4井身砌完后，外壁用砂浆搓缝，使所有外缝严密饱满，然后清扫灰渣干净。

5.5如井身不能一次砌筑完成，在二次接高时应将原砖面泥土清扫干净，然后用水清洗砖面并浸透。

5.6抹面前先用水浇湿砖面，然后采用三遍法抹面，即：先用1：2.5水泥砂浆打底，厚0.7cm，必须压入砖缝，与砖面粘结牢固。二遍厚0.4找平。三遍抹厚0.4cm铺顺，刷素浆一层并压光。为保证抹面砂浆整体性好，分层时间应在上一层定浆后，随即抹下一层。

5．4 质量标准

a、井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直，井形方正，并且井身的长轴线应与侧平石平行；如是圆井，应挂中心线校核井内径及圆度，砖砌井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

b、检查井允许偏差及检验方法见下表。

检查井允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 井身尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量，长、宽各计一点 |
|  |  | 直径 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量 |
| 2 | 井盖高种 | 非路面 | ±20 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 路面 |  | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
| 3 | 井底高程 | D≤1000mm | ±10 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | D>1000mm | ±15 |  |  |  |

注：表中D为管径

c、应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标，测量监控工作不严格；排水井、进水井砌筑尺寸误差超标，井筒收口不均匀，砖层不符、进水口与路面高程不匹配，未严格按标准图集的要求施工；井环开裂，井盖安装不平稳，车辆通车时跳动；砂浆强度不足，未严格按配比调配砂浆。

6、回填

6．1 管道安装完毕并经检查验收合格后，进行回填工作。

6．2 在回填中需拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。

6．3管道安装完毕并经检查验收合格后，立即进行回填工作，避免长时间晾槽。回填分两步，第一步回填碎石至管顶以上40cm厚。回填时保持管道两侧同时进行、高度相等、均匀受压，以防管道位移。第二步回填5%石灰土，5%石灰土采用原槽土参拌，分层进行，每层厚度不大于30cm，并分层压实。

6．4 回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石，大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。

6．5 沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高向低进行。

6．6 回填压实标准及检验方法见下表。

回填压实标准及检验方法

| 序号 | 项目 | 压实度（%） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 胸腔部分 | ≥90 | 两井之间 | 每层一组三点 | 用环刀法检验 |

第六篇 雨季施工措施

本工程现场范围地形基本平坦、空旷，根据计划安排，在雨季及汛期期间主要进行路面基层、沟槽、墩柱及箱梁结构施工。针对雨季及汛期施工期间工程施工部位以及项目部实际情况，对于雨季及汛期施工我们采取以下措施。

（一）、雨季及汛期施工准备

1、提前做好雨季及汛期施工中所需各种材料、设备的储备工作。

2、施工期间专人负责每天收集气象资料，遇有恶劣天气，及时向工地负责人提供天气变化情况，以便及时采取应急措施。

3、结合现场施工条件，钢管桩打完后，对水位进行及时测量，并做好记录，水位高程按每5cm标高差在桩体上标注出来，设置警戒水位标志，方便施工期间的同步观测。监测海河水位变化，在海河水位接近警戒水位前做好应急准备。水中及半水中基础结构施工尤其是钢围堰内的施工工期应当尽量避开主汛期。

4、作业队进入现场前，详细了解现场的实际情况，确定设备的摆放位置，绝不能使设备遭雨水的浸泡。特别大型设备应有必要的避雷装置，防止人员设备遭到损失。

5、施工期间设备保养、保护非常重要，特别注意防止因电路受潮产生故障影响设备正常运行。

6、针对施工部位，以“预防为主，充分准备”的宗旨，在人员、机械、材料、现场环境、安全方案上入手准备，保证正常施工，预防突发事件。

7、根据施工实际，考虑天津降雨特征，制定雨季、特别是汛期，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急相应工作方案，并在需要时实施。

（二）雨季及汛期施工管理措施

1、材料存放

（1）、材料场内钢筋加工区分为成品区、半成品区及原材料区，材料码放距地300mm，用帆布苫盖，防止生锈、沾泥。成品及半成品分部位、分规格码放，设牌标明规格及使用部位。

（2）、水泥进场后入库保存，水泥距地400mm满铺木板码放，按出厂日期及品种分堆码放，作到“先收先发，后收后发”。

（3）、木模板下应设垫木垫起，上部采取防雨措施，周围不得有积水，避免受水侵泡而变形。

（4）、现场临时用机砖码放高度不得大于2.5m，防止下雨时因码放过高出现倒塌现象，机砖在雨季施工中不得浇水过多，防止影响砌筑质量。

（5）、准备足够的汛期抢险物资，当发生险情时，项目将及时从施工队和项目部抽调人员和车辆将防汛、救援器材（如：水泵、麻袋、铁锨、担架、急救箱）运送到险情发生处，保证险情及时排除。

2、施工机械

（1）、现场钢筋加工机械搭设防护棚，闸箱、电缆接头等要有防雨措施，防止水浸受潮造成漏电或设备事故。

（2）、所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨季施工期间应加强教育和监督检查。

（3）、配备险段所需电力设备，为满足汛期现场施工及救援防护等用电设备，在现场准备2台120KV的发电机，防止发生突然停电现象。

3、施工现场

（1）、现场道路必须平整、坚实，施工路外设排水沟，排水沟应随时检查清理，保证排水畅通，备好潜水泵做好临时排水的应急工作。

（2）、在雨天施工时，设专人负责施工道路的排水工作，及时将雨水排走，路面不允许出现长时间积水。

（3）、在施工现场低点处设集水井，在集水井中安装水泵抽水至三级沉淀池经沉淀后排入市政管网。

（4）、制定汛期抢险路线，保证施工现场通畅，满足抢险通行要求。

4、汛期抢险措施

（1）、水位预警

当现场发生水位高涨，当水位距堤顶相差1m达到警戒水位，现场管理人员应及时报告项目经理或工程负责人，并应立即疏散现场施工人员，保证员工安全。如有受伤人员应及时抢救伤员，并及时送往附近医院。

钢围堰施工期间，当水位距围堰顶0.5m时进行预警，应立即停止围堰内施工。

（2）、抢险防护工作

组织施工队人员装土袋，然后将装好的土袋运至现场，同时将应急救援所需设备车辆全部调至现场。将土袋堆放在护堤沿岸搭坝，码放时呈错口形式，并在土袋顶部压40b工字钢防止土袋被冲刷走。

人员疏散后，清点人数，并及时向项目报告。抢险救灾时应先人后物，先轻后重，先易后难。

加强对广大施工人员宣传教育，做好施工人员思想稳定工作。做好伤员及其它相关人员的安抚工作。并调动一切积极因素，迅速恢复现场施工，全面保证和促进项目安全稳定。

当发生人员落水时，现场第一目击人应及时组织人员对落水者施救，并及时报告项目负责人或工程负责人。及时拨打120抢救伤员，在120车辆未到时，可实施紧急救护，使伤亡的可能降到最低。组织人员维持现场秩序，做好伤员相关人员的安抚和善后工作。调动一切积极因素，迅速恢复现场施工，全面保证和促进项目安全稳定。加强对广大施工人员的安全教育和思想稳定工作，避免此类事件再次发生。

（三）、雨季及汛期安全保证措施

1、对职工和所有参建人员进行雨季及汛期安全操作教育。

2、各工种施工、操作人员须经过安全培训，不得无证上岗，各种设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

3、雨季要加强检验现场各种电气设备的接零、接地保护是否牢靠，漏电保护装置是否灵敏，各种电线绝缘接头是否良好，如有损坏的要及时调换更新。

4、现场机电设备（配电箱、闸箱、电焊机、水泵等）都应有防雨措施。检查照明线有无混线、漏电等情况。电气设备应布置在较高的干燥处。

5、配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、统一编号。

6、电工定期对施工现场用电设备进行检查，及时发现和排除电气事故隐患，尤其在雨后必须对所有设备、线路进行全面检查。

7、现场配备1台发电机，作为施工备用电源。

8、电气设备设醒目标示牌，明示设备状态。

9、雨季施工中，照明设施应加设防雨挡板，不得随意拉设无防雨设施的照明设备，以防短路。

第七篇  主要工程质量保证措施

第一节 质量保证体系

一、该段工程质量保证体系框图见下图

二、质量管理网络

三、质量保证职责

明确质量保证职责，使施工中有关工程质量的工作内容具体落实到各相关部门。

1、项目经理职责

⑴、针对工程特点，设计项目质量目标。

⑵、编制以质量为第一要素的项目《施工组织设计》。

⑶、正确设立质量管理点。

⑷、明确项目内部质量职能分配，建立质量责任制度及考核制度。

⑸、严格执行各工序操作的工艺标准。

⑹、根据设计要求和国家施工及验收规范，对各分部分项工程质量进行检验、控制。

⑺、对外加工单位的生产过程的质量进行延伸管理。

⑻、完成质量记录，建立质量档案，做到质量责任可靠追踪。

⑼、制定落实质量奖惩办法，实行质量一票否决权。

⑽、对进场的设备、材料质量和数量进行严格验收，妥善保管，合理利用。

⑾、建立质量成本制度，提高建筑产品工序一次合格率和一次成优率。

2、项目副经理职责

⑴、在项目经理的领导下，对工程施工和管理分工负责，作好项目经理的助手工作，在项目经理不在位时，代理行使项目经理职责。

⑵、主抓施工生产计划的落实，处理施工出现的各项具体问题。

3、技术负责人职责

⑴、负责图纸会审和技术交底工作。

⑵、负责实施性施工组织设计、安全设计、各种技术组织措施的制定工作。

⑶、负责竣工文件的指导审查归档工作。

⑷、负责工程技术总结、科研和新工艺、新材料应用的收集、整理、总结工作。

⑸、负责《项目质量计划》的管理、修订、更改和执行工作。

⑹、负责施工管理和技术管理中的作业指导书编制、更改、实施工作。

⑺、负责统计技术的运用管理和指导工作。

4、测量负责人职责

定期对测量仪器进行检验，认真做好定期巡视线的桩点保护情况，防止破坏丢失。

5、材料负责人职责

按照项目经理部上报的计划落实材料的供应，向质量负责人提供合格证，材质单等，明确材料的类别、型号、等级，安排存放地点，方法。

6、试验负责人职责

⑴、负责原材料、构件、配件和施工过程的检验、试验工作，保管试验报告。对试验不合格的产品，及时上报总工、质检工程师，分析原因，通知施工班组改正。

⑵、负责纠正措施所必须的试验工作，保管试验报告。

⑶、负责试验设备的校准、标识、保养与管理。

7、质量负责人职责

参加方案的制定，主持隐蔽工程验收，进行竣工资料的整理。参加竣工验收，为完成质量目标，对施工队提出相应的质量要求，明确采用的质量标准。

8、施工作业队负责人职责

服从项目部工作安排，严格按技术规范施工，严格执行质量检验制度，将隐患控制在施工过程中。

第二节 重点部位质量保证措施

一、道路工程质量保证措施

1、路基工程

⑴、路基填筑

a、用于路基填方的主要填料，在开工前，结合施工路段选择一不小于100m的试验路段进行现场压实试验，并将试验结果报监理工程师审批。

b、施工过程中，严格执行设计文件及《公路路基施工规范》、《公路工程质量检验评定标准》和监理工程师的指示，确保路基施工质量达到创优工程质量标准。

⑶、软基处理保证措施：

a、软基处理严格按设计要求，处理用材料严格符合设计要求。

b、彻底清挖不适用土壤，水平分层填筑天然砂砾，压实度超过90%。

c、当线路经过湿地、水田、鱼塘地段时，先抽干水分，清除基底的腐植淤泥土，并将底部整平，如软土底部起伏较大，报监理工程师处理，视情况可设置台阶或缓坡，再按设计进行填筑砂砾，填筑速度及分层填土高度及停置时间应根据垂直与水平位移容许值控制。

2、路面底基层、基层

⑴、测量放样：恢复路线中桩，保证路线位置的准确，复测路基标高，保证路线高程的准确，检测路基宽度，保证路面宽度符合设计要求。

⑵、所需各种原材料必须符合施工图设计和技术规范的要求，产品应有试验合格证书，所有的原材料必须经过工地试验室检测，试验合格报监理工程师检测认可后方能进场使用。

⑶、机械设备

所需机械设备必须经维修保养后，状况良好，配套完整的。并有足够的零配件，在机械发生故障时能立即进行抢修，以保证施工的连续性。混合料配合比设计及备料、机械设备的配备、施工人员的安排等应报监理工程师检查认可后才能施工。

⑷、混合料的拌制

按经试验好的配合比进行配料拌和，严格控制水泥、各种规格碎石的投放比例及含水量等。

⑸、混合料的碾压

混合料摊铺后要尽快碾压，从拌和开始到碾压完毕必须在混合料终凝前完成。

⑹、路面基层的压实度、宽度、厚度、平整度、横坡、纵断高程和弯沉值等主要技术指标应符合施工设计图和技术规范规定值或允许偏差。

3、沥青混凝土面层

⑴、测量放样：恢复路线中桩，保证路线位置的准确，复测路面基层标高，保证路线高程的准确，检测路面基层宽度，保证路面宽度符合设计要求。

⑵、拌和

A、应经常对拌和楼的计量系统、测量系统、电气系统、输送管道、机械传动等进行检查、检修。

B、拌和前，要检查砂石料品质有否异状，做好目测和抽验工作，如有问题，立即通知停止使用。拌和中检查冷热料仓比例是否正确，矿料及沥青加热温度是否适宜，并经常抽查沥青拌和站称量、控温系统是否正常，筛网是否完好。每天上、下午各一次在拌和站取样进行马歇尔试验、沥青含量抽提试验，发现问题及时书面提出调整方案。对于油石比，各热料仓比例未经技术负责人同意不得随意变动。

C、拌和时，要在试验室监督下，严格按批准的生产配合比投料，加强温度控制，并做好生产记录。确保沥青混合料均匀一致，无花白、无离析和结团成块现象。对每车出厂混合料产量和温度要认真记录，严禁不符合技术规范的沥青混合料出厂。实际拌和过程中又主要从如下四个方面控制。

严格控制拌和温度：沥青的原材料和成品温度，集料烘干加热温度，混合料拌和温度及出厂检验，由温度员全面负责，并如实填写各种数据，对不合格产品坚决运离现场。

严格控制矿料级配：对各个热料仓的材料质量、矿粉质量及一盘混合料总质量，逐盘打印，随机计算出矿料级配与标准配合比对照，其配料误差应满足规范的要求，比普通沥青砼要求严格，此项工作由试验室指派专人蹲点负责，并作记录。

严格控制沥青用量，按照规定频率，每天对拌和机取样进行抽提试验，油石比误差不能超过±0.3%。

严格进行马歇尔试验，认真检测密度、空隙率、VMA、VCA、VFA等四大体积指标，同时检测稳定度、流值。抽样进行沥青混合料高温稳定性车辙试验(视当时条件定)、低温抗裂试验、水稳定性试验，确保出厂混合料合格。

D、摊铺

要经常对摊铺机检查振捣板、振动器、慰平板、螺旋摊铺器、离合器、括板送料器、料斗闸门，自动传感器等是否正常。对浮动基准梁（即滑靴），应重点检查其性能状况，按试铺段总结出的机械规律调试。压路机应检查转向、启动、振动、倒退、行驶及洒水设备等方面的性能及滚筒表面摩损情况。各种上路作业机械严禁漏油。施工中要加强机械保养，确保设备运转正常。每日施工前，对工作装置及调节结构进行专门检查，各部位都必须试运转，并确保开机前水足油满。在摊铺中除控制好摊铺温度外，尚需保持摊铺速度恒定，不得中途变档或停顿，做到长距离连续摊铺。收工后对机械设备认真保养维修。

在摊铺现场由有经验的专业工程师对到场的沥青混合料目测检查，合格后方可摊铺，并用电子温度计检查记录到场温度、摊铺温度。如遇天气变化，根据温度指挥调整摊铺速度。对虚铺厚度要严格控制，随时检查。路面横坡、纵断高程紧跟摊铺机以水准仪检测，根据其结果随时通知摊铺人员是否调整虚铺系数。对局部不平处，以筛选细料补平后才能碾压。

E、碾压

路面平整度与压实方法有很大关系。现场质检人员要严格按要求的方法控制碾压方式及速度，按测试温度指挥碾压。为了使初压、复压、终压层次不乱，在现场分别设三种不同颜色的彩旗予以区别。复压后即用3m直尺检查平整度，对平整度不符之处，在终压前用碾压方式予以消除。

严格进行成型路面的自检工作，加强自检资料的整理和完善。按规范要求和技术标准检测压实度、厚度、平整度、弯沉、构造深度、磨擦系数、高程、中线、横坡、宽度等指标，及时整理出资料，并反馈给施工队，发现不足迅速改进。

严格控制工序质量。好的产品质量，离不开好的工序质量，施工现场管理人员在施工时，应立足于本职工序，认真观察，如实填写各项施工数据指标，收集多方面资料，总结经验，掌握工序窍门，摸索施工规律，不断创新，力争使工序质量又上新台阶，使从而工程质量得到进一步的保证。

二、施工过程质量保证措施

首先对所有参建人员进行技术交底，使每一个参建人员了解工艺流程，熟知本人的岗位职责，做好过程控制。

⑴对各种原材进行复验，按复验报告清单填入《材料质量复验报告目录》。

⑵施工前对道路的中线及高程进行复测合闭合。

⑶底基层掌握接近最佳含水量或较最佳含水量低2%以利压实，以达到最大干容重。

⑷使用机械压实要甩开路边50cm，防止溜坡，从路边压向路中间，并于路全宽内顺序均匀压实。

⑸无论采用何种机械压实，控制机械速度，掌握压实遍数，达到压实度要求。

⑹混和料配比必须准确，拌和必须均匀，严格掌握基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致，基层以上用静压力在18t以上的振动压路机碾压，如摊铺中断时间已超过2h，则应将最后摊铺的2-3米范围内混合料铲除，并将末端切成一横向（与道路中心线垂直）立茬，然后再摊铺新的混合料，并做好接茬处理。用3米直尺检测接茬处的平整度，人工结合压路机进行修整。

⑺道路表面层不留纵缝，由两台摊铺机全幅施工完成。

⑻采用浮动基准梁控制平整度和厚度的施工方法时，对滑靴部位进行全线的检查，高的打磨，低的衬补。

⑼施工现场的质量人员及时测定来料温度、摊铺温度、初压、复压及终压温度。

⑽对组织全体施工人员进行成品保护宣传教育，增强成品保护意识，相互监督，做好成品保护。

⑾路口设专人负责管理，禁止非施工人员和车辆入内，尤其是雨天。施工车辆限速行驶，不得急转弯和急刹车；运输车防止混合料泄漏，污染路面。禁止履带车在施工路面上行驶。

⑿预制件由专人负责搬运，搬运时轻拿轻放，防止断裂或掉角。预制件安装时，砂浆在厂外拌和运至现场，防止砂浆污染路面。

⒀面层上发现污染物时，及时清扫，有必要时用洒水车进行冲洗，以免影响上下层的结合；面层上防止泄漏柴油，损坏路面。

三、保证物资、设备管理的措施

①详细审核施工图纸，发现问题，及时与监理工程师、设计人员联系，尽快处理解决。

②编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排施工顺序，向作业人员进行详细的技术交底，并对其进行技术培训。

③复测控制桩，编制详细的施工放样、施工监测方案，测量放样必须执行复核制，对测量成果认真记录并妥善保存，对测量仪器定期维护检查，保证其精度。

④工程试验工作严格按有关规定进行，并确保试验设备状态良好，必有试验设备的校检，必须在有检验资格的单位进行，使用时，要按设备使用说明选择适当的操作方法。

⑤设专人管理文件，将其分类归档，对于指导施工的技术文件，必须经有关领导审批后，方可下发执行。

⑥关键工序实施前要编制详细的工艺细则及作业指导书，并有明确的技术要求和质量标准。

⑦严格执行隐蔽工程检查制度，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，方可进入下道工序施工。

⑧加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理办法。

⑨由主管生产的副经理定期组织技术人员、质检人员、班组长等对施工现场进行检查，找出质量隐患因素，制定处理方案。

四、保证竣工阶段质量的保证措施

①制定竣工阶段施工计划，对剩余工程数量、材料、机械、人员需求量做出具体安排。

②工程将要竣工时，由经理部主管生产的副经理组织有关管理人员及作业人员，按照天津市市政工程竣工管理办法对已完工程进行自检，找出漏洞及需要修补的项目，采取措施一项一项加以落实。

③组织技术人员对竣工资料进行全面整理、装订归档，其整理标准以天津市市政局下发文件为准。

④移交工程的同时，经理部要制定质量回访计划，对已完工程承担缺陷修补及保修责任。

⑤在保修期发生的问题，我公司将全力予以整修，确保业主满意。

五、成品保护措施

目的：保护成品与半成品、确保工程质量

范围：贯穿于整个施工过程以及竣工交验前

内容：优良的工程来源于严格的施工管理。其中，施工过程中成品与半成品的保护成为重点，其中对于水泥、石灰、砂、石、钢筋等应避免雨淋，以免失效、流失、生锈造成不必要的损失。水泥、石灰、钢筋具体的保护措施为：

距地面40—50cm码放。

距墙30—50cm码放。

水泥、石灰、钢筋存放处表面应用覆布加以保护，并设专人保管

第八篇  施工安全保证措施

第一节  安全管理措施

一 、

安全保证体系

（一）、现场安全管理规定及特殊作业安全管理规定。

1、教育和培训

（1）、在项目部安全负责人的指导下，组织全体上岗人员进行岗前安全教育，特种作业人员必须经过培训合格后，持有效证件上岗,，绝盲目指挥和冒险作业。

（2）、各级行政、技术、管理干部必须经常学习国家的劳动保护方针、政策、法规和公司的安全规章制度，并经常开展安全教育。

2、现场安全管理规定

（1）、结合公司“职工安全卫生管理体系”程序文件，针对各阶段施工分别制定具体的施工安全保障条例，组织贯彻执行。

（2）、落实各部门、各岗位安全职责和操作规程，对现场人、机、料、物、环进行有效的管理和控制，确保人身、设备及产品的安全。

（3）、建立安全值日制，每天一名领导现场安全值日检查安全工作。

（4）、遵守公司制定的现场管理规定，做到“日管理、周检查、月考核”，安全生产，文明作业。

3、本工程安全防护重点

（1）、人员着装

全体施工人员、现场管理人员，统一穿戴公司发放的专用劳保用品， 并挂牌上岗。

（2）、现场布置

在施工场地设置明显施工标记和确定施工场地安全责任人。并根据场内施工场地和桥上施工区的实际情况，合理规划场地布置，设施设备按场地布置图规定布置，工件、材料、成品、半成品摆放整齐、平稳可靠。做到有物必有区、有区必有牌，区、物、牌相符，严格按质量的要求进行。

（3）、道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。施工废料集中堆放，及时处理。

（4）、班组场地清理

班组做好操作后清理，随作随清，做到工完料尽场地清。制定考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

（5）、消除施工污染

施工废水、生活污水不得污染水源、道路等，垃圾、废料经处理后及时运至指定地点，采取妥善处理。对现场进行噪声水准评估，对超出标准处，标明噪音区并采取措施改进。

4、堆放场地安全管理

各种原材和零材的存放应由技术部门制定方案，施工时严格按工艺规定执行。

5、治安与防盗

（1）、对员工进行遵纪守法教育，提高守法意识。

（2）、安全员专职负责员工的安全和治安保卫工作，预防事故和各类案件的发生，接受公安部门对治安、保卫工作的检查。

（3）、现场和生活区设置院墙或护栏，并设置门卫，保证员工人身和财物安全。

（4）、施工现场禁止闲杂人员进入，遇有组织的参观，须经项目经理批准，由专人陪同进行。

6、紧急情况处理

（1）、如果发生危及人身和工程安全的紧急情况，应立即采取行动，暂时停止施工，消除安全隐患。

（2）、若出现重大安全、质量事故，在2小时内将事故详细情况以书面形式速报监理工程师和业主。并将处置方案报监理工程师批准，批准后实施。

（3）、在施工期或在缺陷责任期内，如果本工程发生事故，监理工程师认为急需补救以保工程安全时，项目部应立即执行监理工程师的指令，进行紧急补救。

7、检查与纠正

（1）、项目部每月组织一次安全检查，下属施工单位每周进行一次自查，安全员负责日常的安全生产检查。

（2）、对检查中发现的问题，责任单位应立即进行整改，消除隐患。

（3）、对于人身、设备事故，按照“三不放过”的原则，分析事故原因，落实责任，及时采取措施，保证安全生产。

（二）、成品保护的保证措施

1、认真执行《文明施工标准及管理规定》，加强对所有参加施工人员进行成品保护教育，落实成品保护责任制。

（1）、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的质量意识。

（2）、要经常进行检查，发现被碰坏、损坏、污染的成品，要及时采取措施进行纠正处理，对责任人给予经济处罚。

2、加强现场管理，科学组织施工，减少成品损坏。

（1）、编制成品保护细则，合理安排施工顺序，避免工序间相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生污染的要对上道工序采取保护措施，一旦发生成品损伤或污染要及时处理或清除。

（2）、在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止被撞或被刮。对有可能被污染的混凝土，一定要对混凝土进行遮盖，同时对混凝土表面进行清扫，洒水处理。

（3）、有效采用成品保护的护、包、盖、封四种措施，对已完工程进行保护。

二、用电安全措施

（一）、施工现场临时用电

1、临时用电系统采用三相五线制，做到保护零线与工作零线分开架设，为了保证保护零线的可靠性，还必须在首端中间，末端处做重复接地3处，每处接地电阻不得大于10Ω。

2、配电系统采用三级控制二级保护，做到未级“一机一闸一漏一箱”制，配电箱采用符合行业标准要求的配电箱。未级箱内漏电保护器参数与用电设备及使用环境相符合做到：一般场所≤30mA≤0.1s 特殊场所潮湿场所≤15 mA≤0.1s

3、一切电器设备正常情况下不管电的金属外壳都要采用保护接零，接零线采用黄、绿双色线，截面最小不得小于2.5㎜2，塑铜软线振动性较大的设备保护零线连接点不少于2处，以保证接零可靠性。

4、在变台总配电箱处重复接地一组，使工作零线和保护零线分开架设，视架空线路长短在中间处设重复接地一组，在架空线路的末端处必须设置重复接地一组，重复接地电阻值不大于10Ω。

5、接地体采用镀锌角钢（5×50×50）长度不小于2.5m，每组接地体不能小于3根，接地体之间距离不应小于6m，接地体的连接应采用搭焊接，焊接处必须牢固可靠，接地体顶端应在地面以下0.5～0.8m处。

6、接地线不得使用铝线或铝导线，接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接，以保证可靠性。

（二）、电气防火措施

1、低压配电线路防火

（1）、正确选择导线截面，防止导线截面过小而引起过载运行，同时在运行过程中不得任意增加用电设备，以避免线路过载运行。

（2）、安装短路保护装置，正确合理的安装此装置会及时地切断危险电流防止发生火灾。

（3）、保证导线连接点接触良好，应加强对导线连接点的检查，发现接触不良应及时处理。

（4）、对线路表面温度应定期进行观测，发现温度过高，要及时减小负荷。

2、配电箱防火措施：

（1）、配电箱必须用耐火材料制作。

（2）、配电箱安装地点应干燥清洁，不得靠近易燃、可燃物体。

（3）、配电箱内电气开关应根据负荷特点来选择，各设备应有明显的标记，电气设备的连接应牢靠。

（4）、配电箱内导线应为绝缘导线，排列应整齐有序，当导线互相交叉时，应加绝缘护套。

（5）、配电箱的金属箱体，金属底座，外壳等必须做保护接零。

3、开关、插销防火措施：

（1）、正确选择型号；潮湿场所宜选用防火开关和防溅型插座；有腐蚀性气体和火灾危险场所，尽可能将插销装于室外，有爆炸危险的场所，应采用防爆型开关和插销。

（2）、单极开关应接在相线上，当发生火灾时，可及时切断电源。

（3）、开关、插座的额定电流和额定电压均应与实际情况相适应，不得任意增大负荷。

（4）、开关、插座应装在清洁干燥无易燃物的场所，以免受潮、腐蚀造成绝缘击穿而短路引起火灾。

（5）、开关、插座的绝缘部分老化或损坏后，应及时更换或检修。

4、电动机防火措施：

（1）、应根据工作环境的特征，考虑防潮、防腐、防尘、防爆等要求，正确选择电动机类型，安装时符合防火要求。

（2）、电缆线接入电动机时要有护套管保护，以免受到机械损伤，发生短路。

（3）、每台电动机必选装设独立的操作开关和适当的保护装置。

（4）、对长期未运行的电动机，起动前应测量其绝缘电阻。

（5）、对运行中的电动机应经常检查维护，并注意声音、电流、湿开和电压的变化，以便及时发现问题防止事故发生。

（六）、现场电工岗位责任制

1、对施工现场供电系统安全运行负全责。

2、负责现场用电设备的安装，拆除及维修工作。

3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。

4、对分包单位的用电，负责指导，监督，对违反电气操作，使用有权制止和停止供电。

5、对违反电气规室乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。

6、对现场所有电气按时进行巡视，检查、维修、登记工作。负责宣传安全用电和触电急救工作。

三、起重吊装作业安全技术措施

1、凡从事起重、吊车、装卸、指挥作业人员必须经过有关部门的培训，具备操作起重、吊车的技能和熟知安全技术操作规程，并经考试合格后取得上岗证，且必须持证上岗，非本工种人员，不得操作。

2、凡从事起重、吊车作业的司机、司吊、司索工、信号指挥班前一律不准饮酒。作业前班组长应交任务、交安全，并做好出车前的准备工作。

3、出车前，司索工必须认真检查非车作业的钢丝绳、扣、卡环、钩子、撬棍和木墩等，是否齐全。

4、吊车开赴作业现场后，要选择地面坚实能够保证安全作业的稳车地点，车要平稳，不准倾斜，吊车支腿必须落实放稳。

5、作业前司机和司吊必须对钩头、钢丝绳和各起重部位进行检查，检查合格后方可作业。

6、严格遵守吊车臂杆角度负荷的规定，起重吊装前，应了解起重物的重量体积、重心形状，吊点设位等，重量不明或超载，斜拉斜牵，散物绑扎不牢，严禁作业。

7、起重吊装作业人员要精神集中，听从指挥，指挥信号应准确，安全可靠。指挥人员要监督检查吊具使用操作方法及挂钩人员站立举例，有权停止不按信号操作的司机工作，有权拒绝接受无吊装方案或不明重量的危险作业，并向上级报告。

8、当重物离开地面20cm时，司索工和信号员要在检查绳扣是否牢靠，车身有无倾斜，钢丝绳有否脱槽，检查正常后方可起吊，如发现险情，要立即发出信号，停止作业。

9、吊运物件时，必须按装载车的核定吨位装放平衡。需要捆扎的物件，必须捆绑牢稳，严禁偏装和超吨位装载。

10、吊车移动时必须落杆，信号员、司索工和司吊须注意周围环境，防止臂杆触电和钩头摆晃伤人。

11、在高压线路上下，严禁从事吊装作业在高压线路一侧工作时，起重臂、钢丝绳或重物等与高压线路的最近距离应不小于规定安全距离。

12、吊车夜间作业时，工作地点必须有足够的照明，照明设备不足，不得作业。

13、严寒季节进行吊装作业，操作人员必须穿短棉服，要随时清除物件和车辆上的冰、霜、雪，并要有防滑措施。

14、编结绳扣应使各股松劲一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍，并且不得短于300毫米，用卡子连成绳套时，卡子不得少于三个。

15、使用两根以上绳扣吊装时，必须联接牢固，长短一致。用四根绳扣吊装时，应在绳扣间加铁扁担等调节其松紧度。

16、必须严格遵守“十不吊”等安全规定。

17、遇六级以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣气候条件时应停止起重吊装作业。

18、在严禁超载，起重机在卸载或空载时其起重臂必须落到最低位置，即与水平面夹角，在60度以内。

第九篇 现场文明施工措施

为了加强工程施工现场的管理，提高文明施工水平，创造文明工地，根据市政府的有关规定，结合本工程的特点，本工程将严格按照《天津市施工文明施工标准及管理规定》执行，我们将加大投入，下大力量抓文明施工，保持和发展我们历年来在文明施工方面的优势。

一、 组织管理措施

建立健全管理组织机构。施工现场应成立以项目负责人为组长，生产、技术、质量、安全、消防、防卫、材料、行政卫生等管理人员为成员的安全生产施工管理组织。

健全管理制度。包括：个人岗位责任制、经济责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度和各项专业管理制度等。健全管理资料。

二、文明施工责任制

项目经理是项目的文明施工责任人，主持项目文明施工工作。直接属于项目经理实施考核，检查项目之一。分项工程负责人是分项工程文明施工责任人。文明施工负责人与经济兑现挂钩。

三、文明施工监督检查制度

公司每季度进行季度检查，在公司协调会议上通报表扬或批评，作为年度考核一项内容，并与经济分配挂钩。公司必须进行月度文明、环保施工检查工作，同样按照文明施工检查评分标准进行评分，并且每月书面向公司汇报。公司必须组织定期、不定期的文明施工环保施工的专项检查评比，并开展竞赛活动。四、 文明施工具体措施

(一)、场容规划标准

1、所有临设匀采用彩钢房、砖墙围蔽。

2、宿舍搭设标准

宿舍按8人居住单人独床格式搭设，必须有足够的照明、室内主要通道宽度不小于1.2m，每间宿舍配置48mm吊扇一把。

厨房搭设标准

厨房必须是砖砌体，原则应距离厕所、垃圾池20m以上，有通风排水设施，四周有排水沟、畅通不积水，操作间凡炉灶、洗菜池、切肉台、售饭台及售饭窗口内外均铺设瓷片、设浸菜池一至两个，熟食间与外向门窗应设防蝇纱门窗，厨房内墙贴2m以上高白瓷片，外墙抹灰并刷白，厨房设应急食用水1.2m×3 m×8m水池一个，内外切白瓷片。

4、浴室、厕所搭设标准

浴室必须是砖砌体，、外墙抹灰刷白、内墙贴2m以上高白瓷片，有淋浴设施，足够的洗涤龙头，室内有洗衣台。

厕所必须是砖砌体，尿槽和坑位墙体必须贴白瓷片，室内外墙体抹灰刷白，屎、尿槽应有自动冲洗设备和便后洗手槽。

（二）、现场宣传工作

1、在施工现场外围10米高醒目处，悬挂标准的集团和公司名称（白底绿字）广告牌”。

2、在生活、办公区门前悬挂工程概况、安全生产计数牌、公司铭牌等标牌。

3、在施工现场外围醒目处及办公区必须挂有安全、文明、激励等宣传横幅标语及随社会、工程、形势须要的宣传横幅。

4、生活办公区必须设置三个以上2m×4m的宣传栏，每10～15天刊登一期黑板报，主题内容有“文明施工、环保篇”“安全生产篇”“施工质量篇”及随形势发展要求的宣传内容。

（三）、文明办公

1、项目部在厂内设置会议室，相应人员办公根据公司总体安排进行，安装现场设置项目经理、总工及技术、质检、工程安全等办公室及会议室，并配之相应办公设施。

2、厂内项目部会议室设置工程效果图、项目部组成框图、岗位职责、工程进度等标牌。

3、安装现场经理部工程概况、项目部组成框图、岗位职责、工程进度、质量保证措施、安全施工措施、晴雨表等标牌。

（四）、仓库文明管理

1、仓库设在生活、办公区末段，另设进出门口。

2、仓库区内分设：易燃品仓、危险品仓、五金小件仓、大件、杂件设备仓。

3、材料分门别类进行存放，并按ISO9002要求设置材料铭牌，标明名称、型号、规格、数量等，做到仓库管理条理化、特料堆放合理化。

4、仓库区内严格按消防要求制定仓库守则，并悬挂在仓库内醒目处，门窗边1.5m高处要悬挂45cm×45cm“严禁烟火”“禁止吸烟”“危险品”“易燃易爆物品”等警示牌，仓库区内设置足够的灭火器材。

（五）、现场厨房文明卫生管理

1、餐厅设洗手、食具的水槽并配水龙头，设残渣桶。

2、室内无蚊蝇、无积水、无蛛网、无虫鼠。

3、采购的食物无腐败变质，当天烹制的食物要24小时留样。

4、蔬菜要浸洗、漂水措施。

5、冰箱生熟食物分开，放置熟食有遮盖，设生、熟砧板刀，调味品盆、罐加盖存好和保持卫生。

6、食堂卫生许可证、炊事员健康证要挂在操作间墙上，炊事员操作时要戴白工作帽、口罩，穿白工作服，不准戴手饰物。

7、茶水有保护设施，茶水容器要上锁。

8、餐厅、厨房要洁净，保持卫生整洁。

（六）、宿舍文明卫生管理

1、床铺上下整洁卫生、安全帽、日常生活用品要放置整齐有序。

2、宿舍内要保持清洁卫生、无蛛网、无污水、污物、尿迹和异味、无废水外流。

3、宿舍区周围无污水、污物。

4、宿舍严禁男女混住。

5、宿舍严禁黄、赌、毒及恶霸行为，一旦发现马上开除。

6、宿舍设立室长、设立安全、卫生、防火轮值制度。

（七）、浴室、厕所卫生管理

1、浴室室内不积水；

2、浴室不准大小便；

3、浴室不准弃置垃圾；

4、厕所内大小便要对正坑位；

5、厕所内不积水；

6、浴室、厕所每天必须有人清扫。

（八）、现场文明施工管理

1、所有机械设备必须有公司设备编标识。

2、施工现场所有工作人员穿戴统一的工作服，及有公司名称的安全帽，安全帽按施工管理内容分色，并且佩戴由公司印制的胸卡，或本工程指挥部的胸卡。

3、公司所属施工范围：生活、办公区围墙必须每10米插一面印有公司名称的宣传彩旗，施工现场除有广告牌外有条件的亦应挂安全、文明宣传横幅。

施工现场、施工点，每天必须做到工完场清。

施工现场及加工场机械设备摆放合理，有专人负责维修保养，在设备操作位旁挂有该设备的操作规程牌子。

（九）、施工现场交通疏导方案

工程施工现场管理事关企业形象，随着工程的展开，前来进行技术交流及参观人员也将增多，必须对职工进行教育，提高搞好文明施工的自觉性。加强宣传发动，统一思想，使广大干部职工认识到文明是施工企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强文明施工和加强现场管理的自觉性。编制实施性施工组织设计时，应把配合交通措施列为施工组织设计内容之一，工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总平面布置及工程材料、碴土数量、砼的运输量和运输计划及拟通过道路等情况，请交通部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则施工场地采用全封闭措施，工地出入口位置经交通部门审批同意后决定，主要出入口设置交通指令标志和示警灯，并派专人现场指挥调度进出车辆。施工路段设置道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。为减少交通的影响，碴土外运和砼浇灌作业尽可能安排在夜间进行。施工期间，进出工地的车辆和人员严格遵守天津市交通法规，服从交通管理部门的命令和管理。接受交通管理部门和建设单位的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整改。联络通道位于马路下面时，通道上部工作井施工对交通影响相当大, 为尽可能减少对交通的影响，应采取以下主要措施：

1、现场尽可能不堆放施工材料,出土及材料运输均在夜间进行。

2、精心准备施工的各个环节,快速施工。

3、积极同交通部门取得联系,听取建议,制定合理的交通规划方案。

4、施工完成后尽快按要求恢复路面。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | MC-2 | 30 |  | 2002 | 28 |  | 桥梁 | 良好 |
| 2 | 挖掘机 | EX200 | 5 | 日本 | 2001 | 119 | 1m3 | 全线 | 良好 |
| 3 | 推土机 | TS140 | 2 | 天津 | 2002 | 102 |  | 道路 | 良好 |
| 4 | 压路机 | CAT25 | 1 |  | 2000 | 90 |  | 道路 | 良好 |
| 5 | 振动锤 | DZ90 | 2 |  | 2001 | 90 |  | 全线 | 良好 |
| 6 | 振动压路机 | CA25D | 2 |  | 2002 | 74 | 20t | 道路 | 良好 |
| 7 | 平地机 | PY160B | 2 | 天津 | 2002 | 120 |  | 道路 | 良好 |
| 8 | 三轮压路机 | 3Y18/21 | 2 |  | 2001 | 74 | 18 | 道路 | 良好 |
| 9 | 摊铺机 | ABG423 | 2 | 德国 | 2002 |  | 13m | 道路 | 良好 |
| 10 | 洒水车 | T120DF4 | 2 | 天津 | 2002 | 118 | 12t | 道路 | 良好 |
| 11 | 正循环钻机 | GPS20 | 8 | 天津 | 2000 |  |  | 桥梁 | 良好 |
| 12 | 水泥搅拌桩机 | SPR-1L | 2 | 天津 | 2001 | 110 |  | 桥梁 | 良好 |
| 13 | 车载液压破碎锤 | QGP40 | 2 | 天津 | 2000 |  |  | 桥梁 | 良好 |
| 14 | 空压机 | 22-10/8-1 | 4 |  | 2001 |  |  | 全线 | 良好 |
| 15 | 自卸汽车 | 太脱拉 | 20 | 内蒙 | 2002 | 136 | 16 | 全线 | 良好 |
| 16 | 载货汽车 | 东风 | 5 |  | 2002 | 100 |  | 全线 | 良好 |
| 17 | 运梁车 | 斯太尔 | 6 | 日本 | 2001 |  |  | 桥梁 | 良好 |
| 18 | 汽车吊 | QY25 | 2 | 浦元 | 2000 |  | 25吨 | 全线 | 良好 |
| 19 | 履带吊 | 150吨 | 1 | 日本 | 2000 |  | 150吨 | 桥梁 | 良好 |
| 20 | 汽车吊 | QY50 | 2 | 浦元 | 2000 |  | 50吨 | 桥梁 | 良好 |
| 21 | 电焊机 | BX-300 | 6 | 天津 | 2004 |  |  | 桥梁 | 良好 |
| 22 | 砼运输泵 | HBT-60 | 3 |  | 2004 | 118 |  | 桥梁 | 良好 |
| 23 | 砼震捣棒 | HZ270 | 30 |  | 2004 | 15 |  | 桥梁 | 良好 |
| 24 | 装载机 | ZL-50 | 3 |  | 2003 | 145 |  | 全线 | 良好 |

（2）劳动力计划表

表9.2

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 2013年 |
|  | 9月-11月 |
| 管理人员 | 20 |
| 质安人员 | 12 |
| 试验人员 | 10 |
| 施工人员 | 13 |
| 测量技术人员 | 20 |
| 机械工 | 40 |
| 电工 | 15 |
| 道路工 | 10 |
| 砼工 | 30 |
| 钢筋工 | 30 |
| 其他工种 | 70 |

（3） 计划开、竣工日期和施工进度网络图                   表9.3

| 年度 日 主要工程项目 | 2013年 |
| --- | --- |
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 |
| 1. 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 收尾竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计划开、竣工日期和施工进度说明

按照招标文件工程工期安排如下：

主体工程开竣工日期：2013年9月15日～2013年12月5日，共81天。

各分项工程施工进度安排表

| 序号 | 工程项目 | 工期安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 2013.9.15-2013.9.17 2013.8.15 |  |
| 2 | 道路路基 | 2013.9.17-2013.9.27 |  |
| 3 | 道路结构层 | 2013.9.27-2013.10.10 |  |
| 4 | 道路路面 | 2013.10.10-2013.10.20 |  |
| 5 | 桥梁下部 | 2013.9.9-2013.10.19 |  |
| 6 | 桥梁上部 | 2013.10.19-2013.11.29 |  |
| 7 | 排水工程 | 2013.9.17-2013.9.27 |  |
| 8 | 照明工程 | 2013.9.17-2013.9.30 |  |
| 9 | 收尾竣工验收 | 2013.11.30-2013.12.5 |  |

# Text boxes

路灯竣工

待绿化带路沿石施工后、培土前安装路灯接线

开挖

路灯基础测量定位

人工配合挖机开挖基础

基坑报检

绑扎钢筋、预埋铁件（用胶带包裹外露螺栓丝扣）

浇混凝土并养生7d，达到75%强度

立外模、加固

各组成部件运输到位

提前安装灯泡吊装路灯杆

施工准备

沟槽开挖

人工清槽

管道基础

管道安装

砌检查井

回填石屑至管顶40cm

基坑回填

支管、进水井施工

清场

水泥砂浆搅拌

质

量

保

证

体

系

组织保证

制度保证

施工保证

技术质量科：质量检查制

工程科：施工技术管理

测量组：测量、放线、定位复测

试验：原材料、半成品、成品检查

机械材料科：机械、物资采购管理

办公室：质量及技术教育和培训

施工阶段保证

质量管理小组

项目经理、技术负责人、

质检工程师

施工准备

选择施工队伍及管理人员

编制实施性施工组织设计

原材料、预制构件、半成品检查

施工机具设备的质量、性能检查

临时工程、施工现场、环境控制

施工技术、质量保证措施交底

施工工艺质量控制

施工过程产品控制

缺陷责任期

竣工阶段

竣工文件编制、工程质量自检

工程验交、业主签发交工证书

工程质量缺陷进行补修或重建

工程质量自检控制

工序交接质量控制

分项工程质量检查

分部工程质量检查

质量管理制度

设计文件分级审核制 质量措施与技术交底制

测量双检制         工程质量评定制

质量事故报告制     竣工验交制

验工质量签定制     材料进场检验制

变更设计报批制     施工组织设计分级编批制

质量检验制         开工报告审批制

质量目标

工程质量一次验收合格率100%；杜绝质量事故；创建优质工程。

质量责任制

项目经理质量责任制

总工程师质量责任制

质检工程师质量责任制

试验工程师质量责任制

测量工程师质量责任制

分公司质量责任制

班（组）长质量责任制

兼职质检员质量责任制

项目经理

质 量 负 责 人

试 验 负 责 人

测 量 负 责 人

施 工 负 责 人

机械材料负责人

项目副经理

技术负责人

各 施 工 分 部

负责人：项目经理

安 全 日

各级人员安全生

产

安全生产群管网

新项目重

点

安全生产

“三检”

特殊工程的

安全合格证

安全技术措施

每周安全活

班长安全讲

五  同  时

上岗安全教

百日安全

无事故活

群众活动

职工安全教育

安全生产管理手段

安全生产委员会

单位工程

安全负责人

“三不放过”的分级

安全生产监查手

安全生产检查制

重点部位安全验收制

- 深基坑作业

- 打拔工字钢

3、现场用电

各项安全管理制

总目标：安全生产无事故

安全奖惩兑现制

项目负责人

行政卫生管理人

材 料 管 理 人

防 卫 管 理 人

消 防 管 理 人

安 全 管 理 人

质 量 管 理 人

技 术 管 理 人

生 产 管 理 人